# 塔河油田超临界CO2压裂井筒与裂缝温度场

### 论文摘要

采用超临界CO2压裂技术能较好地改造塔河油田水敏、低渗储层,而压裂过程中井筒和裂缝温度场对CO2物性参数影响较大,需要对CO2压裂温度场进行研究。考虑径向非稳态传热、轴向非稳态对流以及摩擦力、黏滞力的影响,推导了井筒温度、压力方程,结合K-D-R方法和CO2物性模型,建立了CO2压裂过程中井筒和裂缝温度场计算模型,并通过实测温度、压力数据拟合,验证了模型的准确性。应用所建模型分析了塔河油田胡杨2井CO2压裂施工排量对温度场的影响,结果表明:CO2注入排量对井筒温度、压力以及裂缝温度影响明显,而对裂缝内压力影响较弱;井筒压力梯度随着排量增大而变小;井筒和裂缝中CO2均可存在液态和超临界态2种相态。研究成果能为塔河油田CO2压裂施工设计优化提供一定指导。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 井筒和裂缝温度场模型

- 1.1 井筒温度场模型

- 1.1.1 物理模型

- 1.1.2 数学模型

- 1.1.2. 1 连续性方程

- 1.1.2. 2 动量方程

- 1.1.2. 3 能量方程

- 1.2 裂缝温度场模型

- 1.2.1 物理模型

- 1.2.2 数学模型

- 1.2.2. 1 缝内流体连续性方程

- 1.2.2. 2 缝内流体能量守恒方程

- 1.2.2. 3 缝内流体动量守恒方程

- 1.2.2. 4 裂缝拓展模型

- 1.2.2. 5 滤失带能量守恒方程

- 1.2.2. 6 近缝地层能量守恒方程

- 1.3 泵注过程中温度与压力拟合

- 2 排量影响分析

- 2.1 排量对井筒温度和压力的影响

- 2.2 排量对裂缝内温度和压力的影响

- 3 CO2相态计算及分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 罗攀登,李涵宇,翟立军,李春月,吕欣润,牟建业

关键词: 超临界,压裂,温度场,塔河油田

来源: 断块油气田 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石化西北油田分公司工程技术研究院,中国石油大学(北京)石油工程学院,中国石油大港油田分公司生产运行处,中国石油大学(北京)克拉玛依校区

分类号: TE357

页码: 225-230

总页数: 6

文件大小: 496K

下载量: 189

### 相关论文文献

- [1].塔河油田处理稠油上返工艺探讨[J]. 江汉石油科技 2017(03)

- [2].塔河油田无人值守SCADA系统[J]. 通用机械 2020(Z1)

- [3].塔河油田稠油与凝析油混合结块机理分析及抑制剂研究[J]. 管道技术与设备 2020(01)

- [4].塔河油田腐蚀工况下碳钢的硫酸盐还原菌腐蚀行为实验[J]. 油气储运 2020(10)

- [5].多滤波组合技术在塔河油田四区断裂检测中的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(06)

- [6].石油新星——塔河油田[J]. 石油与天然气地质 2010(01)

- [7].塔河油田的燃气轮机发电机组技术改造[J]. 燃气轮机技术 2008(04)

- [8].塔河油田12区硫化氢风险分析与安全对策[J]. 安全、健康和环境 2008(07)

- [9].塔河油田边远单井新能源供电可行性研究[J]. 石油石化节能 2016(06)

- [10].塔河油田短半径水平井技术应用与研究[J]. 西部探矿工程 2014(03)

- [11].塔河油田稠油集输系统能耗分析及节能研究[J]. 油气田地面工程 2010(06)

- [12].塔河油田稠油集输系统评价与优化技术研究[J]. 油气田地面工程 2009(02)

- [13].塔河油田出现第一口日产超千吨油井[J]. 新疆石油地质 2008(02)

- [14].塔河油田集输系统污水腐蚀因素分析[J]. 油气储运 2008(05)

- [15].塔河油田开发建设对环境的影响及环境保护对策[J]. 干旱环境监测 2008(03)

- [16].油田天然气发电余热利用系统设计与探索[J]. 石化技术 2020(04)

- [17].塔河油田卡层影响因素及应对措施——以塔河油田12区5小区为例[J]. 江汉石油职工大学学报 2018(05)

- [18].塔河油田在信息化条件下的生产运行管理[J]. 化工设计通讯 2017(10)

- [19].浅析“以点带面”推动“碧水蓝天”工程——塔河油田污油泥无害化处理工程初显成效[J]. 科技创新与应用 2016(03)

- [20].塔河油田凝析气藏液锁解除剂的性能评价[J]. 应用化工 2014(11)

- [21].钻研技术的“带头大哥”——记塔河油田高级技师李德强[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(03)

- [22].低伤害油层保护剂在塔河油田的应用[J]. 内蒙古石油化工 2013(10)

- [23].塔河油田原油储罐安全附件材质选择探讨[J]. 腐蚀与防护 2012(08)

- [24].腐蚀监测技术在塔河油田生产系统的应用[J]. 腐蚀与防护 2010(02)

- [25].塔河油田抽油机井泵效与系统效率的关系研究[J]. 中国石油和化工 2008(08)

- [26].塔河油田将成为又一个千万吨油田[J]. 新疆石油地质 2008(04)

- [27].水泥式附件在塔河油田的改进与应用[J]. 钻采工艺 2019(03)

- [28].塔河油田高矿化度污水的水质改性中试研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(05)

- [29].塔河油田盐下地区流体控制因素研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2013(02)

- [30].塔河油田10区块钻井液技术[J]. 中国科技信息 2013(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f16aff065bb7b95722c5122b.html