# 海上钢管桩桩头割除钢平台设计及应用

### 论文摘要

在地层分布不均的海域进行钢管桩水上沉桩时,很容易出现钢管桩桩尖提前到持力层的情况,导致沉桩完成后桩顶标高高出设计桩顶标高较多。高桩码头钢管桩绝大多数为斜桩,钢管桩桩顶超高会严重阻碍打桩船进行后续钢管桩沉桩。常规海上钢管桩桩头割除方法很容易受风浪和急流的影响,可作业时间短,施工安全隐患大。为解决以上难题,设计研发了一款钢平台,介绍其结构设计思路和结构特点,并详细阐述其使用方法。在实施过程中,其体现出施工效率高和安全性高,充分证明其结构设计的合理性。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 朱文功,徐为

关键词: 钢管桩,桩头,割除,钢平台

来源: 铁道建筑技术 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输,水利水电工程

单位: 中国铁建港航局集团有限公司第二工程分公司

基金: 中国铁建港航局集团有限公司科技研究开发计划项目(2018-A05)

分类号: U655.55

页码: 52-55+106

总页数: 5

文件大小: 703K

下载量: 2

### 相关论文文献

- [1].液压静力管桩桩顶标高控制一法[J]. 建筑工人 2013(03)

- [2].一种控制钻孔灌注桩桩顶标高的装置及其使用方法[J]. 施工技术 2018(S4)

- [3].人工挖孔灌注桩施工相关规范的应用[J]. 施工技术 2008(S2)

- [4].钻孔灌注桩桩头整体破除施工方法论述[J]. 科技传播 2012(07)

- [5].预应力混凝土管桩浮桩问题处理案例[J]. 山西建筑 2014(12)

- [6].水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)施工[J]. 交通世界(建养.机械) 2010(10)

- [7].超深泥浆护壁灌注桩桩顶标高测定方法[J]. 施工技术 2010(S2)

- [8].桩基础施工中常见质量问题及对策[J]. 黑龙江科技信息 2010(22)

- [9].关于钻孔灌注桩施工的三个问题[J]. 岩土工程界 2009(12)

- [10].埋地后浇带的施工方法[J]. 建筑工人 2014(03)

- [11].CFG桩处理铁路软弱地基施工技术分析[J]. 中国新技术新产品 2010(16)

- [12].如何保证钻孔灌注桩的施工质量[J]. 河南建材 2016(01)

- [13].浅谈新型破桩技术在泉州八仙过海工程中的运用[J]. 居舍 2020(04)

- [14].控制钻孔灌注桩桩顶标高超灌[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2011(04)

- [15].钻孔桩钻孔方案的选择及施工[J]. 建筑机械 2009(09)

- [16].水泥粉煤灰碎石桩在较厚砂层中应用实例[J]. 地下水 2012(01)

- [17].洪泽湖区航标桩基结构设计[J]. 现代交通技术 2008(02)

- [18].桩基施工中常见质量问题及应对措施[J]. 江苏建筑职业技术学院学报 2014(01)

- [19].深水淤泥地质条件下钻孔桩干接桩施工技术[J]. 城市道桥与防洪 2013(09)

- [20].基于对建筑桩基施工质量控制的分析[J]. 黑龙江科技信息 2011(24)

- [21].异型墩模板设计思路[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2013(03)

- [22].灌注桩施工质量管理与常见缺陷及预防措施[J]. 山西建筑 2014(19)

- [23].钻孔灌注桩加搅拌桩止水帷幕支护体系综合应用技术[J]. 工业建筑 2010(S1)

- [24].浅谈CFG桩施工及质量控制要点[J]. 今日科苑 2009(21)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f175359787a1c9e0343120f4.html