# 630～650℃参数机组锅炉关键材料分析

### 论文摘要

提高燃煤发电机组效率是我们不懈的追求,国内正在研发630～650℃超超临界机组(ultra supercritical,USC),而蒸汽参数的提高离不开材料技术。本文对国内外超超临界燃煤机组锅炉耐高温材料的现状以及材料发展的沿革进行了回顾,分析了现有材料对机组参数进一步提高的限制因素,并对国内外研发中的新材料进行了分析介绍,对630～650℃超超临界机组锅炉关键耐高温材料进行了分析。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 现有600～620℃参数等级超超临界机组锅炉关键材料分析

- 1.1 现有超超临界机组水冷壁用材

- 1.2 现有超超临界机组受热面材料

- 1.3 现有超超临界机组联箱用材料

- 2 研发中的锅炉用材料分析

- 2.1 锅炉高温受热面材料

- 2.2 高温联箱和大管道材料

- 3 630～650℃锅炉关键部件耐高温用材分析

- 3.1 水冷壁用材料及加工、安装工艺分析

- 3.2 末级过热器、再热器受热面用材料分析

- 3.3 高温受热面联箱和大管道用材料分析

- 4 结论和建议

- 4.1 结论

- 5.2 建议

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 冯琰磊,叶勇健

关键词: 超超临界,燃煤发电

来源: 电力勘测设计 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司

分类号: TM621

DOI: 10.13500/j.dlkcsj.issn1671-9913.2019.07.007

页码: 36-41

总页数: 6

文件大小: 1412K

下载量: 180

### 相关论文文献

- [1].1000MW机组锅炉一次风机喘振原因分析及防范措施[J]. 自动化应用 2017(05)

- [2].600MW机组锅炉空气预热器堵塞原因分析及治理[J]. 现代商贸工业 2017(18)

- [3].125万千瓦机组锅炉调试要点分析[J]. 内燃机与配件 2017(15)

- [4].国内首台二次再热机组锅炉混合吹管实践及优化[J]. 热力发电 2017(08)

- [5].关于阜新发电公司3号机组锅炉汽温的影响因素及调整方法探究[J]. 智能城市 2016(11)

- [6].330MW机组锅炉能耗诊断及节能分析[J]. 中国特种设备安全 2016(11)

- [7].关于某厂1000MW机组锅炉爆燃事件的分析[J]. 山东工业技术 2017(05)

- [8].浅析火电机组锅炉的实时控制与节能技术[J]. 科技展望 2016(17)

- [9].浅析火电机组锅炉的实时控制与优化节能技术[J]. 机电信息 2013(27)

- [10].宁电600MW机组锅炉破坏水封运行控制措施[J]. 科技与企业 2012(20)

- [11].国华600MW超临界机组锅炉设备状态分析[J]. 锅炉技术 2010(05)

- [12].东方百万机组锅炉管壁温度分布规律研究与应用[J]. 热能动力工程 2019(11)

- [13].660MW超临界机组锅炉折烟角塌渣(焦)问题分析及解决方法[J]. 锅炉制造 2020(01)

- [14].火电机组锅炉运行对大气污染物排放控制措施探讨[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(34)

- [15].某1000MW机组锅炉高温再热器泄漏的诊断分析[J]. 山东工业技术 2017(21)

- [16].大型燃煤机组锅炉吊装起重机械配置[J]. 太原城市职业技术学院学报 2015(11)

- [17].1000MW机组锅炉燃烧方式选择研究[J]. 现代盐化工 2016(04)

- [18].300MW机组锅炉回转式空气预热器漏风原因和改造措施[J]. 黑龙江科学 2014(01)

- [19].国华600MW超临界机组锅炉设备状态分析[J]. 电力科学与工程 2009(07)

- [20].600MW机组锅炉蒸汽吹管临时管路布置施工技术[J]. 中国新技术新产品 2017(02)

- [21].百万级机组锅炉及系统存在的问题探讨[J]. 电力安全技术 2016(06)

- [22].电厂330MW机组锅炉汽温调节的研究[J]. 机电技术 2016(04)

- [23].300MW燃煤机组锅炉综合升级节能改造[J]. 能源研究与利用 2012(03)

- [24].300MW机组锅炉“四管”泄漏检修分析[J]. 广东科技 2012(21)

- [25].125MW机组锅炉的燃烧问题及措施分析[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2009(09)

- [26].600MW机组锅炉主保护可靠性的研究[J]. 科技风 2019(36)

- [27].试论300MW循环流化床机组锅炉烘炉技术及应用[J]. 科技创新与应用 2017(14)

- [28].电厂300MW机组锅炉汽温调节策略分析[J]. 山东工业技术 2017(16)

- [29].刍议超临界机组锅炉螺旋水冷壁的检修维护[J]. 企业技术开发 2015(29)

- [30].浅析机组锅炉吹灰器安装运维要点[J]. 电子制作 2015(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f179401e91b8568e4245f113.html