# S32750双相不锈钢热轧工艺优化模拟实验分析

### 论文摘要

本文介绍利用Gleeble试验机对铸态和固溶态连铸坯的柱状晶区和等轴晶区进行高温拉伸试验,通过分析高温下的抗拉强度、延伸率和断面收缩率情况,结合高温拉伸后的断口解理分析,确定了S32750双相不锈钢最优的热加工区间为1150～1200℃。Gleeble高温裂纹敏感性试验结果表明,在1000～1150℃之间进行压缩时,环形鼓面上出现了细裂纹,在1150～1200℃之间进行压缩时,环形鼓面上没有出现细裂纹,验证了该温度范围为S32750双相钢的最佳热塑性温度区间。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 Thermo-calc热力学计算

- 2 Gleeble热模拟实验

- 2.1 高温抗拉强度

- 2.2 高温延伸率和收缩率

- 3 断口剖面断裂机理分析

- 4 Gleeble高温裂纹敏感性 （SICO） 试验

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王哨兵,钟尧舜,杨俊杰,付少朋,丁贺

关键词: 双相不锈钢,热模拟,断口解理分析,高温裂纹敏感性试验

来源: 浙江冶金 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 瑞浦科技集团特殊钢研究院

分类号: TG142.71;TG335.11

页码: 20-25+45

总页数: 7

文件大小: 3373K

下载量: 81

### 相关论文文献

- [1].日铁不锈钢公司开发独有双相不锈钢[J]. 轧钢 2019(06)

- [2].00Cr25Ni6Mo3N双相不锈钢的力学性能[J]. 热处理 2020(01)

- [3].微合金化2205双相不锈钢组织及性能[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(05)

- [4].氮强化双相不锈钢[J]. 热处理 2020(04)

- [5].双相不锈钢焊接性能及试验[J]. 河北农机 2017(12)

- [6].含氮双相不锈钢及其冶金工艺[J]. 科技风 2018(02)

- [7].含氮双相不锈钢及其冶金工艺[J]. 科技风 2018(10)

- [8].双相不锈钢的研究与发展[J]. 四川水泥 2018(08)

- [9].双相不锈钢材料的应用分析[J]. 科技风 2016(23)

- [10].基于热加工图的机床用双相不锈钢的热加工行为研究[J]. 铸造技术 2017(01)

- [11].2205双相不锈钢的抗氢氟酸腐蚀行为[J]. 材料保护 2016(11)

- [12].太钢双相不锈钢挺进欧洲高端市场[J]. 四川冶金 2017(01)

- [13].海水淡化泵用1.4517双相不锈钢组织及硬度研究[J]. 河南科技 2017(07)

- [14].加工过程温度对双相不锈钢的组织和性能影响[J]. 热加工工艺 2017(07)

- [15].2507双相不锈钢钾盐蒸发罐腐蚀的原因分析[J]. 腐蚀与防护 2017(08)

- [16].2205双相不锈钢锻造失效分析[J]. 锻压技术 2017(08)

- [17].时效处理对4A双相不锈钢σ相析出及性能的影响[J]. 材料导报 2017(16)

- [18].铸坯取样位置对经济型双相不锈钢2101热塑性的影响[J]. 工程科学学报 2017(09)

- [19].节约型双相不锈钢组织性能控制与制造技术[J]. 鞍钢技术 2016(02)

- [20].2205双相不锈钢在卤水溶液中腐蚀初探[J]. 全面腐蚀控制 2015(03)

- [21].双相不锈钢2205热轧钢带氧化铁皮显微分析[J]. 钢铁 2015(05)

- [22].电渣重熔超级双相不锈钢用炉渣性能研究[J]. 现代冶金 2020(01)

- [23].时效时间对2101双相不锈钢微观组织和性能的影响[J]. 浙江冶金 2020(Z1)

- [24].热轧变形量对铝热法制备的2507双相不锈钢组织和力学性能的影响[J]. 兰州理工大学学报 2020(04)

- [25].双相不锈钢成分、性能及析出相分析[J]. 特殊钢 2019(03)

- [26].2205双相不锈钢在淡化海水中的点蚀行为[J]. 装备环境工程 2017(02)

- [27].双相不锈钢相分解研究进展[J]. 材料导报 2017(15)

- [28].固溶处理对2205双相不锈钢组织及性能的影响规律研究[J]. 宽厚板 2015(06)

- [29].奥氏体-铁素体双相不锈钢的焊接[J]. 中国特种设备安全 2008(06)

- [30].铁路货车2205双相不锈钢的焊接[J]. 焊接 2011(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f2c0e43cafd6d5cb59e60b27.html