# 异步电机电磁振动计算与分析

### 论文摘要

为了定量分析异步电机的电磁力及其对电机电磁振动的影响,采用解析法和有限元法,计算分析了电动机谐波电磁力以及电磁振动,在此基础上对电磁力进行了分析,得出了空间阶次和频率之间的关系,说明了谐波电磁力的主要组成部分以及产生原因。并通过电机空载试验加速度频谱测量结果对比分析,说明了谐波电磁力波和电机振动计算的准确性。最终给出了降低电磁振动的措施和方法,为分析异步电机电磁振动机理和抑制电磁振动提供了参考依据。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 异步电动机电磁力计算理论

- 2 异步电动机电磁力波有限计算分析

- 3 振动分析理论[5]

- 4 与试验对比分析

- 5 降低电磁振动的措施

- 6 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王伟

关键词: 异步电机,谐波电磁力,电磁振动,频谱分析

来源: 防爆电机 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 中车株洲电机有限公司

分类号: TM343

页码: 27-29+32

总页数: 4

文件大小: 190K

下载量: 245

### 相关论文文献

- [1].电磁振动定量给料系统设计思路浅析[J]. 工程建设与设计 2019(05)

- [2].电磁振动盘的应用探讨[J]. 机电信息 2016(06)

- [3].研究雨刮电机噪声应具备的知识及判别[J]. 科学家 2017(06)

- [4].基于有限元的异步电机电磁振动分析[J]. 振动与冲击 2012(02)

- [5].电磁振动设备的降频技术[J]. 读与写(教育教学刊) 2012(02)

- [6].电磁振动设备动力学参数分析与研究[J]. 机电技术 2014(03)

- [7].电磁振动供料器参数对输送速度影响分析[J]. 数字技术与应用 2012(04)

- [8].浅谈玻璃生产线中的电磁振动喂料器及其维护[J]. 玻璃 2010(01)

- [9].陶瓷电主轴空载电磁振动试验的研究[J]. 机电产品开发与创新 2010(06)

- [10].水轮发电机电磁振动及噪声的分析和改造[J]. 水电与抽水蓄能 2017(06)

- [11].大振幅电磁振动机械的优化设计[J]. 机械设计与制造 2008(04)

- [12].电磁振动机械设备的发展与展望[J]. 机电产品开发与创新 2008(05)

- [13].永磁同步推进电机电磁振动分析[J]. 电工技术学报 2017(23)

- [14].水轮发电机电磁振动及噪声的分析和改造[J]. 四川电力技术 2018(01)

- [15].车用发电机的电磁振动特性分析[J]. 微电机 2014(04)

- [16].电磁振动料斗内玉米种子分散与排序输送仿真及试验[J]. 农业工程学报 2017(13)

- [17].电磁振动定量给料机控制系统[J]. 商 2013(15)

- [18].直线电磁振动下玉米种子定向传输的模拟仿真试验与验证[J]. 中国农业大学学报 2017(10)

- [19].球墨铸铁管离心机电磁振动随流孕育装置的改进[J]. 山西冶金 2012(02)

- [20].车用爪极发电机转子极爪倒角对电磁振动的影响研究[J]. 电工技术学报 2018(01)

- [21].基于磁固耦合法对比经典与新型双励磁开关磁阻电机电磁振动特性分析[J]. 电机与控制应用 2016(02)

- [22].电磁振动给料器的设计[J]. 起重运输机械 2017(04)

- [23].微型电磁振动能量采集器的研究进展[J]. 微纳电子技术 2013(03)

- [24].车用驱动电机电磁振动噪声源诊断技术[J]. 电机与控制应用 2018(07)

- [25].浅谈电磁振动送料机技术[J]. 现代工业经济和信息化 2015(15)

- [26].高速电主轴电磁振动噪声多场耦合分析[J]. 组合机床与自动化加工技术 2019(02)

- [27].基于数学模型的摩擦焊接用电磁振动头动态特性研究[J]. 电焊机 2015(01)

- [28].微型电磁振动发电装置研究新进展[J]. 机械设计与制造工程 2016(06)

- [29].车用异步电机的电磁振动/噪声分析(英文)[J]. 中国电机工程学报 2012(33)

- [30].基于Matlab的电磁振动系统建模与仿真分析[J]. 机电工程 2019(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f35dd79676464b607a489e3f.html