# 高温差工况下长母线GIS设备振动特性研究

### 论文摘要

青海地区GIS设备长期工作在昼夜温差较大的环境下,会发生较明显的热胀冷缩现象。长母线的热胀冷缩现象会引发长母线GIS设备部分位置机械状态的变化。文中通过振动在线检测的方法,对青海地区4个GIS变电站进行振动测试,探究高温差工况下长母线GIS设备的振动特性,对比不同温度下长母线正常工作处、明显故障处不同振动信号波形及频谱特征,总结温度对长母线GIS设备振动特性的影响规律。通过分析大量振动波形,认为高温差对长母线GIS内部接触不良故障的影响最为明显。

### 论文目录

- 0引言

- 1 GIS机械振动机理与检测系统

- 1.1长母线振动机理与故障分析方法简介

- 1.1.1长母线振动机理简介

- 1.1.2长母线振动故障判定方法

- 1.2机械振动检测系统简介

- 1.3 长母线机械振动在线检测过程

- 1.3.1长母线振动检测试验点选择

- 1.3.2长母线振动检测过程

- 2高温差工况下长母线振动检测试验结果

- 2.1无明显故障处振动波形

- 2.2 1000Hz以内倍频分量较多处振动波形

- 2.3 1000Hz以上高频分量较多处振动波形

- 3高温差工况下长母线振动规律总结与分析

- 3.1高温差工况下长母线振动规律总结

- 3.2高温差工况下长母线振动规律分析

- 4结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 蒋玲,曲全磊,王志惠,马旭东,蔡鋆,李军浩

关键词: 机械振动,高温差,长母线

来源: 高压电器 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 国网青海省电力公司电力科学研究院,西安交通大学电气工程学院

分类号: TM595

DOI: 10.13296/j.1001-1609.hva.2019.11.021

页码: 144-151

总页数: 8

文件大小: 2407K

下载量: 86

### 相关论文文献

- [1].母线送电前短路接地检测装置的研制[J]. 数字通信世界 2020(02)

- [2].基于全过程技术管控的绝缘管型母线性能及工程质量提升[J]. 湖北电力 2019(05)

- [3].配电工程母线安装与电缆敷设施工工艺研究[J]. 电工技术 2020(08)

- [4].发电厂400V母线接线方式的改建分析[J]. 电子技术 2020(03)

- [5].3/2接线方式下一段母线检修另一段母线跳闸潮流断面控制方法研究[J]. 广西电力 2020(04)

- [6].配电工程的母线安装与电缆敷设施工工艺分析[J]. 中外企业家 2016(33)

- [7].基于新工艺的铜铝复合母线温升研究[J]. 电子科技 2016(12)

- [8].全自动母线转换框架机研发成功[J]. 铝加工 2015(06)

- [9].核电中压全浇注母线裂纹缺陷查找方法[J]. 山东电力技术 2016(01)

- [10].铝电解车间过桥母线短接工艺技术的改进[J]. 有色冶金节能 2016(01)

- [11].220kV支持式母线隐患分析及治理措施[J]. 吉林电力 2016(02)

- [12].关于铝电解槽系列应急母线问题的技术讨论[J]. 轻金属 2016(03)

- [13].绝缘管型母线在水电站中的应用[J]. 云南水力发电 2016(03)

- [14].输变电设备用铜铝复合母线研究现状与发展[J]. 理化检验(物理分册) 2015(06)

- [15].浅析220kV母线相关倒闸操作中存在的风险及对策[J]. 科技致富向导 2014(29)

- [16].提高阳极母线提升机安全运行[J]. 科技致富向导 2012(18)

- [17].封闭式母线的特性及安装[J]. 科技致富向导 2012(20)

- [18].双母线供电倒母线操作方法[J]. 莱钢科技 2020(01)

- [19].基于双向长短时记忆网络的母线负荷分解方法[J]. 电力工程技术 2020(06)

- [20].高压开关柜母线室的电磁干扰与屏蔽研究[J]. 科技风 2019(35)

- [21].一起变压器高压侧母线单相接地故障分析[J]. 水电站机电技术 2017(S1)

- [22].一种气体绝缘金属封闭开关设备用母线的结构研究及工程应用[J]. 电气时代 2016(03)

- [23].谈谈金属管型绝缘母线的应用[J]. 电气工程应用 2016(01)

- [24].电解镁利旧铝母线翻新施工技术[J]. 科技创新与应用 2014(34)

- [25].管母线焊缝缺陷对发热损耗的影响研究[J]. 科学技术与工程 2014(34)

- [26].高负荷运行时10kV母线桥剧烈振动的解决方法[J]. 电世界 2012(05)

- [27].核电6kV全浇注母线施工技术探索[J]. 科技与企业 2015(15)

- [28].管型母线的特点及在变电站的应用[J]. 中国新技术新产品 2015(02)

- [29].直纹曲面直母线的若干探究[J]. 现代职业教育 2020(10)

- [30].252kV单相母线结构分析[J]. 科学中国人 2014(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f37ed83c0ba10b6ab15615ca.html