# 基于围岩松动圈理论的矩形巷道支护技术

### 论文摘要

为解决矩形巷道角点处因应力集中容易产生受拉破坏的问题,以新驿煤矿五采区1509工作面巷道为研究对象,基于围岩松动圈理论,分别运用等效圆法和压力拱法计算得出巷道顶板松动圈范围为1.21 m和1.25 m,并对锚杆、锚索参数进行设计,确定掘进过程中采用"前探梁+锚杆+锚索+金属网"联合支护方案。数值模拟结果表明,巷道顶板、底板和两帮移近量分别为30.65、29.01、25.08 mm,锚杆未出现破断现象。数值模拟和实践证明,设计方案能够有效地控制巷道围岩变形,保持巷道的稳定性。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 基于围岩松动圈理论的锚网索支护参数

- 2.1 围岩松动圈支护理论概述

- 2.2 矩形巷道松动圈确定方法

- 2.2.1 等效圆法

- 2.2.2 压力拱法

- 2.3 矩形巷道支护参数设计

- 2.3.1 围岩松动圈范围计算

- 2.3.2 顶板锚杆参数

- 2.3.3 帮部锚杆参数设计

- 2.3.4 锚索参数设计

- 2.3.5 支护方案确定

- 3 支护方案数值模拟预测分析

- 3.1 模型建立

- 3.2 预测分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 冉金林,王洪闪,李廷春,张卫

关键词: 矩形巷道,松动圈理论,锚网索支护,参数设计,数值模拟

来源: 煤矿安全 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 山东科技大学山东省土木工程防灾减灾重点实验室,山东东山新驿煤矿有限公司

基金: 国家自然科学基金资助项目(41772299,51604166,51279096)

分类号: TD353

DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.2019.07.031

页码: 135-139

总页数: 5

文件大小: 514K

下载量: 271

### 相关论文文献

- [1].动静载作用下隧道围岩松动圈的数值模拟[J]. 中国公路 2020(01)

- [2].神州煤业8~#煤层回采巷道围岩松动圈测试及分析[J]. 山西煤炭 2019(04)

- [3].巷道围岩松动圈测试研究[J]. 能源与环保 2019(05)

- [4].基于声波法的围岩松动圈测试研究[J]. 能源与环保 2017(12)

- [5].高地应力软弱围岩松动圈测试研究[J]. 甘肃科技 2018(03)

- [6].高湿度环境下围岩松动圈形成机理探讨[J]. 中国科技论文 2015(09)

- [7].声波法和窥视技术相结合的围岩松动圈测试方法探究[J]. 煤炭技术 2015(10)

- [8].回采巷道围岩松动圈影响因素分析[J]. 矿业工程研究 2012(02)

- [9].地质雷达法探测确定围岩松动圈范围的探究[J]. 矿业工程研究 2018(04)

- [10].某钻爆法施工隧道围岩松动圈测试与分析[J]. 工程勘察 2019(06)

- [11].深部巷道围岩松动圈厚度测试及演化规律研究[J]. 云南冶金 2017(02)

- [12].茶镇隧道围岩松动圈范围测量与研究[J]. 西安工业大学学报 2014(10)

- [13].复合顶板煤巷围岩松动圈测试及数值模拟[J]. 煤炭科技 2010(01)

- [14].围岩松动圈理论在巷道支护中的应用[J]. 陕西煤炭 2009(03)

- [15].大冶铁矿软岩巷道围岩松动圈的测试研究[J]. 矿业工程研究 2009(01)

- [16].岩巷掘进爆破震动对围岩松动圈影响的研究[J]. 煤矿爆破 2009(03)

- [17].基于单孔声波法测试巷道围岩松动圈试验研究[J]. 煤炭科学技术 2019(03)

- [18].隧道水平岩层围岩松动圈特性及锚固设计研究[J]. 青海交通科技 2015(04)

- [19].软岩巷道围岩松动圈厚度测试及演化规律研究[J]. 煤 2014(04)

- [20].极限拉应变准则在围岩松动圈模拟中的应用[J]. 地下空间与工程学报 2014(02)

- [21].耿村煤矿围岩松动圈测试研究与应用[J]. 露天采矿技术 2012(01)

- [22].基于围岩松动圈现场测试的深部软岩巷道支护技术优化[J]. 矿冶工程 2012(01)

- [23].通省隧道大变形围岩松动圈测试与分析[J]. 工程地球物理学报 2011(03)

- [24].声波法测试巷道围岩松动圈的现场应用[J]. 煤炭工程 2009(08)

- [25].考虑围岩松动圈支护体影响的深埋圆形隧道衬砌优化设计[J]. 工程科学学报 2015(07)

- [26].浅析围岩松动圈锚杆支护技术[J]. 民营科技 2014(05)

- [27].深井回采巷道围岩松动圈监测分析及支护方案的优化[J]. 煤炭工程 2013(02)

- [28].基于地质雷达探测技术的巷道围岩松动圈测定[J]. 煤炭科学技术 2013(03)

- [29].城郊煤矿围岩松动圈变化规律及控制研究[J]. 山东煤炭科技 2012(02)

- [30].千米深井围岩松动圈范围的研究[J]. 山东煤炭科技 2011(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f42995c1c4c5765cee825b0c.html