# 既有线施工方案浅谈——厦深铁路引入平湖南站I场改造施工方案优化

中铁二十五局集团第一工程有限公司广东广州510000

摘要：既有站场的改造施工，特别是既有编组站的改造施工组织难度大，在方案制定过程中必须充分考虑车、机、工、电、辆等专业的沟通协调与配合问题，本着尽量减少对既有线运输的影响，安全可控，尽量减少LKJ数据的修改次数，尽量减少计算机联锁软件修改次数等原则制定站改方案。在做方案时应充分考虑每一步施工中所产生的变化，各专业之间如何配合等问题。

关键词：站场改造LKJ数据修改既有线改造施工方案

一、概述

厦深铁路引入平湖南编组站改造项目，引起平湖南编组站Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ场相关工程的改造施工，结合现场实际情况及整体的施工安排，平湖南改造施工分两个阶段完成，第一阶段为2013年10月份前完成Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ场改造施工，主要为配合厦深铁路上、下行联络线接入平湖南编组站，满足联调联试要求；第二阶段为I场改造，因动车经广州东站→广深线→平湖南站→厦深线直开潮汕方向项目也要对I场进行改造，需在2014年12月31日前完成改造施工，以满足动车开行要求。

因在施工中涉及到线路平纵断面变化，股道、道岔数据，线路允许速度，线路长短链，电务信号机位置，特殊发码地点发生变化等，须进行LKJ数据修改。

二、厦深铁路引入平湖南编组站I场改造施工方案

因厦深铁路引入平湖南编组站及广州东站动车组跨线运行至潮汕方向项目均引起的平湖南I场的改造，本着天窗共用，减少对运输影响原则，对相应的方案进行了调整及优化。平湖南编组站I场通过平盐铁路与盐田港相连，通过平南铁路与深圳西站相连，厦深铁路的引入主要引起的I场两端咽喉区的改造，包括交叉渡线2组、一渡一交2组、两渡三交1组、两渡一交1组，单开道岔11组、复交1组及相关线路线路的铺设。施工的重点难点一是在满足改造施工的基础上尽可能的减少对平南铁路运输能力的影响，二是解决道岔预铺场地的问题，三是解决各专业之间交叉作业问题。

工程概况

平南铁路通过198#、1100#道岔与平湖南I场1、2、Ⅲ、4、5道相连，其中Ⅲ道为广深Ⅳ线，4、5道主要用于平南线货物列车的编组或解编，通过南咽喉区道岔与驼峰场相连，1、2道作为平南线在平湖南编组站的道发线，进出平南铁路的客车、直通的货物列车均通过此两条股道进行会车，既有1、2道与5、6道之间没有交换进路。改造过后Ⅲ、4、5道之间的连接由原来的交叉渡线连接变成了通过1组两渡一交组合道岔连接；1、2、Ⅲ道之间的连接由单一进路变为双进路连接。改造过后平湖南I场南咽喉区各股道之间的进路条件合理，实现了I场1、2道与Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ场及驼峰场之间的连接，进而实现了平南铁路与平湖南编组站各场之间的连接。此次改造方案主要对平南铁路与平湖南I场Ⅲ、4、5的连接施工步骤进行优化。

第一方案

施工前准备：相关线路及道岔预铺。

第一步：第一天封锁插铺1076#、1088#道岔，拆除既有1102#、1104#道岔，开通后1076#、1088#道岔利用既有道岔的信号条件，并钩锁开通直股方向，同步封锁平湖南站I场4、5道至大封锁结束时止（3天时间）。此步施工完成后，平南线与平湖南编组站I场4、5道的连接进路断开，平南线货物列车在平湖南站的编组或解编作业不能进行，至大封锁结束时止。

第二步：利用3天时间点外拆除既有188#、190#、192#、194#、196#道岔，按设计位置铺设1090#、1092#、1094#、1078/1080/1082/1084#、1086#、1096#道岔、交叉渡线菱形及相关线路。

第三步：第二天封锁插铺1076#、1088#道岔间的平行线，及铺设交叉渡线半个菱形部分。

第四步：第四天平湖南站I场启用新的信号联锁设备，同时修改LKJ数据。

第二方案

施工前准备：相关线路及道岔预铺。

第一步：拆除既有190#、192#、194#、1116#号道岔施工，既有196#道岔侧股与1102#道岔侧股钢轨连通，既有196#道岔直股与既有188#道岔侧股钢轨连通（动基础施工，小机捣固），电务专业进行信号设备改造及安装调试施工，供电专业进行接触网改造及调整施工（人工梯车）。点毕封锁广深Ⅳ线平湖南Ⅰ场4道至大封锁开通时止（封锁时间约一个月），进行道岔预铺施工。

第二步：点外按设计铺设1118#、1094#、1086#道岔。

第三步：封锁插铺1090#、1076#道岔，拆除既有196#、1102#道岔。

第四步：换铺1096#、1092#道岔，拆除既有188#道岔，电务专业进行信号设备改造及安装调试施工，供电专业进行接触网改造及调整施工（人工梯车）。1092号道岔纳入原190号道岔联锁条件，1092号道岔钉固钩锁开通1096#道岔方向。

第五步：插铺1088#道岔及平行线，拆除既有1106#、1104#道岔，电务专业进行信号设备改造及安装调试施工，供电专业进行接触网改造及调整施工（人工梯车）。1088#道岔纳入既有1104#道岔联锁条件，1088#道岔钉固开通直股。

第六步：封锁插铺1078/1080/1082/1084号道岔（动基础施工，小机捣固），电务进行信号设备改造及安装调试施工，供电进行接触网改造及调整施工（人工梯车）。1078/1080/1082/1084号道岔纳入既有196#道岔联锁条件，1078/1080/1082/1084号道岔钉固钩锁开通1090#道岔—1076#号道岔方向。

第七步：平湖南站I场启用新的信号联锁设备，同时修改LKJ数据。

方案对比

1、第一方案优缺点

（1）、优点：封锁施工次数少，电务专业过渡工作量小。

（2）、缺点：此方案的缺点在于对平南线运输影响较大，工作量集中，不利于工务专业劳动力均衡安排；封锁平湖南I场4、5道的三天时间中，工作量巨大，大宗道岔材料的进出施工场地的转运需横跨既有线路、拆除道岔、铺设道岔等均集中在狭小的范围内，现场组织难度大，安全风险高，行车安全压力较大；不利于解决道岔预铺场地不足的问题；不利于接触网专业立杆及架线作业，因新杆位置与既有线路位置重叠，增加过渡工程。

2、第二方案优缺点

（1）、优点：此方案保证了平南线货物列车在平湖南站的编组及解编作业；方案中适当拉大了第一步与第二步之间的时间间隔，充分解决了新道岔材料转运及新道岔预铺场地的问题，同时解决了下道材料的及时堆码与转运问题，现场施工组织难度小，更有安全保障；利用4道进行道岔预铺，更利于减少道岔纵横移的距离及次数，对安全正点开通线路更有保障；此方案工务专业每天工作量较均衡，利于劳动力组织，同时更有利于电务专业及接触网专业的施工及组织。

（2）、缺点：此方案封锁次数多，电务专业过渡工作量增加。

3、通过方案比选，决定选用第二方案，因对运输影响更小，解决了预铺场地不足及减少了接触网专业的过渡，同时增加了工务、电务、供电专业的施工准备时间，更利于现场的施工组织，现场施工更加安全可控。

三、结束语

既有站场的改造施工，特别是既有编组站的改造施工组织难度大，在方案制定过程中必须充分考虑车、机、工、电、辆等专业的沟通协调与配合问题，本着尽量减少对既有线运输的影响，安全可控，尽量减少LKJ数据的修改次数，尽量减少计算机联锁软件修改次数等原则制定站改方案。在做方案时应充分考虑每一步施工中所产生的变化，各专业之间如何配合等问题。

作者简介：

钟旭磷广东鹤山人，2005年6月毕业于中南大学土木工程学院，现就职于中铁二十五局集团第一工程有限公司，长期从事既有线改造施工。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f436f5faca27978921c6ffdd.html