# 高速铁路主跨332m高低塔混合梁斜拉桥设计优化

### 论文摘要

结合高速铁路主跨332 m高低塔混合梁斜拉桥的设计方案,建立空间有限元模型,针对高低塔混合梁斜拉桥的结构特点和适用条件,对结构体系、主梁形式、主梁高度、主塔高度、斜拉索索距、合理边中跨比、辅助墩的设置等进行了研究,并分析不同的设计方案对高低塔混合梁斜拉桥力学行为的影响,从而确定最优方案。研究结果表明:主桥孔跨布置采用（51+135+332+62+51）m合理可行,采用纵向固定约束体系时固定支座宜设置左低塔处,主梁高度为45 m;高低塔宜采用尾索角度29°,30°对应的塔高。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 结构设计研究

- 2.1 结构约束体系

- 2.2 主梁形式

- 2.3 主塔高度

- 2.4 斜拉索索距

- 2.5 合理边中跨比及辅助墩设置

- 2.6 主梁高度

- 3 结构计算分析

- 3.1 主要计算结果

- 3.2 车桥耦合分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王冰,李方柯

关键词: 铁路斜拉桥,高低塔,高速铁路,方案设计,混合梁

来源: 铁道建筑 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 中铁第五勘察设计院集团有限公司

分类号: U448.27

页码: 23-27

总页数: 5

文件大小: 1144K

下载量: 74

### 相关论文文献

- [1].基于大跨径混合梁斜拉桥的粘滞阻尼器参数优化分析[J]. 四川建筑 2020(01)

- [2].大跨度混合梁斜拉桥-轨道系统受力特性[J]. 铁道工程学报 2019(09)

- [3].我国首座高铁大跨度混合梁斜拉桥建设完工[J]. 铁路采购与物流 2018(04)

- [4].大跨度混合梁斜拉桥方案设计[J]. 山西建筑 2015(28)

- [5].混合梁斜拉桥主梁施工质量控制要点分析[J]. 科学家 2016(08)

- [6].钢桁架混合梁斜拉桥总体计算分析与评价[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(10)

- [7].考虑施工误差的大跨度混合梁斜拉桥全过程施工可靠性分析[J]. 青海交通科技 2019(06)

- [8].佛山市南庄大道东延线工程混合梁斜拉桥设计[J]. 上海公路 2020(01)

- [9].超大跨度混合梁斜拉桥中跨合龙温度影响及对策[J]. 中外公路 2020(01)

- [10].收缩徐变对大跨非对称叠合混合梁斜拉桥成桥索力及线形影响研究[J]. 四川建筑 2020(02)

- [11].混合梁斜拉桥钢混结合段脱空识别方法研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2017(07)

- [12].基于地震作用的大跨度混合梁斜拉桥钢混结合点位置优化分析[J]. 世界桥梁 2017(05)

- [13].混合梁斜拉桥塔梁同步施工可行性分析[J]. 桥梁建设 2016(01)

- [14].异形斜塔混合梁斜拉桥极限承载力分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2016(04)

- [15].混合梁斜拉桥接合部关键技术研究[J]. 武汉理工大学学报 2010(15)

- [16].混合梁斜拉桥主梁钢混结合段设计[J]. 公路交通技术 2010(04)

- [17].大跨度混合梁斜拉桥几何非线性影响分析[J]. 公路与汽运 2009(03)

- [18].独塔混合梁斜拉桥的动力特性分析[J]. 四川建筑 2009(05)

- [19].钢混结合段位置对混合梁斜拉桥地震响应的影响[J]. 铁道勘测与设计 2013(02)

- [20].混合梁斜拉桥不对称双悬臂施工技术[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2019(04)

- [21].铁路混合梁斜拉桥配切合龙技术研究与实践[J]. 安徽建筑 2019(05)

- [22].混合梁斜拉桥钢混结合段施工技术[J]. 工程建设与设计 2018(10)

- [23].混合梁斜拉桥结合段加劲过渡区受力机理分析[J]. 福建交通科技 2017(01)

- [24].单塔混合梁斜拉桥主梁钢混结合部合理位置研究[J]. 北方交通 2017(07)

- [25].甬江铁路混合梁斜拉桥钢混结合段关键施工技术[J]. 施工技术 2014(23)

- [26].混合梁斜拉桥主梁大体积混凝土关键技术[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2013(06)

- [27].混合梁斜拉桥钢混结合部位弯矩范围的探讨[J]. 中国水运(下半月) 2012(07)

- [28].超大跨度混合梁斜拉桥非线性受力分析研究[J]. 桥梁建设 2011(04)

- [29].山区大跨混合梁斜拉桥施工成套技术[J]. 企业科技与发展 2018(11)

- [30].超大跨混合梁斜拉桥极限承载能力研究[J]. 桥梁建设 2017(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f4459f87289d3c1fe273f489.html