# 基于输出摆角分析的抽油机换向机构优化设计

### 论文摘要

针对一种无游梁式抽油机用椭圆齿轮行星轮系换向机构输出摆角小、不能满足长冲程需求的问题,分析了该机构输出摆角大小的影响因素,将结果以图形面积表现在一对非圆齿轮副的传动比曲线中。根据分析结果,构造了满足应用需求的非圆齿轮副传动比曲线,求解非圆齿轮的节曲线方程,建立该机构的三维模型并进行运动仿真,得到输出摆角和输出角速度幅值曲线。分析结果表明,与原来的椭圆齿轮行星轮系换向机构相比,该机构增大了输出轴的摆角,从而可以增大抽油机的冲程。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 非圆齿轮行星轮系换向机构基本原理

- 2 非圆齿轮行星轮系换向机构输出摆角大小的影响因素分析

- 3 非圆齿轮设计及建模

- 4 非圆齿轮行星轮系换向机构建模及运动仿真

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘永平,李大伟,董长斌

关键词: 抽油机,非圆齿轮,换向机构,运动仿真

来源: 机械传动 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 兰州理工大学机电工程学院

基金: 国家自然科学基金(51765032),兰州市科学技术局项目(201704104)

分类号: TE933.1

DOI: 10.16578/j.issn.1004.2539.2019.10.013

页码: 68-71+150

总页数: 5

文件大小: 954K

下载量: 54

### 相关论文文献

- [1].抽油机不停机间歇采油技术探究[J]. 化学工程与装备 2019(12)

- [2].皮带抽油机在海外X区块油砂开采中的应用研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2019(06)

- [3].自平衡抽油机平衡调节技术研究[J]. 石油石化绿色低碳 2020(01)

- [4].浅谈抽油机减速箱轴端密封装置研制与应用[J]. 中国设备工程 2020(03)

- [5].提高抽油机机采效率工艺技术实践[J]. 装备维修技术 2020(01)

- [6].新式出口抽油机皮带罩设计及应用[J]. 设备管理与维修 2020(03)

- [7].抽油机节能型电机的应用现状[J]. 化学工程与装备 2020(04)

- [8].自动化在抽油机维修配套中的应用[J]. 化学工程与装备 2020(05)

- [9].抽油机装备安全运行管理探讨[J]. 设备管理与维修 2020(11)

- [10].石油抽油机设备的规范化管理[J]. 化学工程与装备 2020(06)

- [11].抽油机参数实时自动调整技术试验[J]. 化学工程与装备 2020(08)

- [12].偏心轮式抽油机设计与动力性能分析[J]. 石油机械 2020(10)

- [13].抽油机泵矿异常分析及治理对策[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(13)

- [14].智能滚筒式皮带抽油机在油田生产中的应用[J]. 石油石化节能 2020(09)

- [15].偏心连杆平衡抽油机多目标优化设计[J]. 机械设计 2020(09)

- [16].抽油机节能降耗技术措施[J]. 化学工程与装备 2020(10)

- [17].抽油机智能空抽控制技术研究及应用[J]. 化工设计通讯 2018(11)

- [18].抽油机安装维修存在的问题思考[J]. 化工设计通讯 2018(12)

- [19].抽油机节能降耗技术措施分析[J]. 石化技术 2019(02)

- [20].抽油机制造中先进技术的运用[J]. 中国设备工程 2019(05)

- [21].抽油机安装维修存在的问题探讨[J]. 内燃机与配件 2019(06)

- [22].浅析抽油机如何实现节能增效[J]. 石化技术 2019(05)

- [23].抽油机节能降耗技术探究[J]. 化学工程与装备 2019(06)

- [24].抽油机位移校正方式设计[J]. 化工管理 2019(28)

- [25].抽油机综合管理创新模式的探索与实践[J]. 设备管理与维修 2019(17)

- [26].一种双四杆自配重抽油机的研制[J]. 当代化工研究 2019(14)

- [27].抽油机动态运行辅助系统的开发应用[J]. 石油化工应用 2019(11)

- [28].塔式抽油机在采油厂的应用[J]. 石化技术 2017(12)

- [29].抽油机安装和维修相关问题探讨[J]. 化学工程与装备 2018(02)

- [30].提高抽油机系统效率的技术措施探讨[J]. 化工设计通讯 2018(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f4588437fba630d235a931bc.html