# 纳滤对煤化工高含盐废水中有机物截留特性研究

### 论文摘要

针对煤化工高盐废水中的有机物难降解问题,为了更准确的预测纳滤膜对有机物的去除效果,通过中试研究了纳滤对高盐废水中有机物截留特性。结果表明,当实际进水COD在170～250 mg/L时,纳滤膜对COD的平均去除率为56%;当运行压力从1.9 MPa增加至2.2 MPa,COD去除率由54.0%提高至59.9%;当进水电导率从55 m S/cm提高至70 m S/cm,COD去除率从60.0%逐渐减低至55.4%;当进水pH从8.5提高至11.5,COD去除率无明显变化。不同的纳滤膜对有机物的截留性能存在差异。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 水样及测试方法

- 1.2 纳滤膜

- 1.3 实验流程

- 2 结果与讨论

- 2.1 截留COD效果

- 2.2 压力对截留COD的影响

- 2.3 回收率对截留COD的影响

- 2.4 盐含量对截留COD的影响

- 2.5 p H对截留COD的影响

- 2.6 不同膜对截留COD的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 程俊阳,俞彬,任同伟,张彦海,赵鹏飞,李超

关键词: 高含盐废水,纳滤,有机物,反渗透浓水

来源: 水处理技术 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工,环境科学与资源利用

单位: 博天环境集团股份有限公司

基金: 煤化工废水零排放中试研究(YA-2016-009)

分类号: X784

DOI: 10.16796/j.cnki.1000-3770.2019.01.020

页码: 95-97+101

总页数: 4

文件大小: 199K

下载量: 332

### 相关论文文献

- [1].焦化废水中基于纳滤膜分离机制的脱氰方法[J]. 湘潭大学自然科学学报 2016(04)

- [2].纳滤过程及应用[J]. 中国盐业 2014(18)

- [3].纳滤膜的制备及其应用现状[J]. 化工时刊 2018(10)

- [4].纳滤膜的制备技术[J]. 现代化工 2018(04)

- [5].纳滤膜分离技术在水处理领域的应用[J]. 中国科技信息 2008(09)

- [6].纳滤膜分离技术的发展及应用[J]. 价值工程 2011(15)

- [7].纳滤膜分离技术在废水处理中的应用[J]. 节能与环保 2020(Z1)

- [8].纳滤膜法处理碱性溶液中的铁离子[J]. 水处理技术 2019(07)

- [9].基于“可控”表界面工程的聚合物纳滤膜[J]. 高分子学报 2017(12)

- [10].影响纳滤膜分离性能的因素研究综述[J]. 新疆环境保护 2018(03)

- [11].计算流体力学在纳滤膜分离技术研究中应用[J]. 膜科学与技术 2011(03)

- [12].哌嗪量对聚酰胺复合纳滤膜性能的影响[J]. 膜科学与技术 2018(06)

- [13].纳滤膜技术在饮用水软化处理中的应用概况[J]. 盐科学与化工 2018(11)

- [14].纳滤膜在废水脱盐应用中的分盐行为研究[J]. 能源化工 2018(04)

- [15].纳滤膜的制备及其在染料废水处理中的研究进展[J]. 广东化工 2019(07)

- [16].氧化石墨烯的制备及其负载纳滤膜性能[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [17].中性溶质环境下纳滤膜分离性能实验研究[J]. 膜科学与技术 2018(06)

- [18].纯水体系下纳滤膜分离过程热力学问题研究[J]. 膜科学与技术 2014(05)

- [19].基于纳滤膜分离的健康饮用水处理工艺[J]. 给水排水 2019(04)

- [20].纳滤膜在钛白粉废酸处理中的应用[J]. 水处理技术 2018(09)

- [21].利用纳滤膜分离精制饱和卤水的研究[J]. 无机盐工业 2020(12)

- [22].纳滤膜分离技术应用于盐湖卤水提锂的研究进展[J]. 无机盐工业 2017(01)

- [23].PES复合纳滤膜传质分离机理分析与预测[J]. 南京晓庄学院学报 2018(06)

- [24].亲水改性纳滤膜去除小分子可溶性有机物的研究[J]. 膜科学与技术 2018(04)

- [25].高浓度含盐蔗糖溶液的纳滤分离实验研究[J]. 膜科学与技术 2018(04)

- [26].低压、耐污纳滤膜分离技术现状及展望[J]. 南京晓庄学院学报 2018(06)

- [27].有机-无机杂化纳滤膜的制备研究进展[J]. 化工新型材料 2019(02)

- [28].荷电有机纳滤膜的制备及在污水处理中的应用研究进展[J]. 皮革与化工 2019(03)

- [29].有机溶液环境中阿魏酸的纳滤“强化”分离行为研究[J]. 中草药 2018(21)

- [30].有机酸纳滤膜分离过程中膜污染的控制及清洗[J]. 安徽化工 2013(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f4f4bf850a899599178e2dc0.html