# 高温下混凝土动态压缩行为细观数值研究

### 论文摘要

结合混凝土细观非均质性,考虑高温下细观组分力学性能退化效应及率效应的影响,建立了高温作用下混凝土动态压缩破坏行为及应变率效应研究的细观尺度数值分析模型。首先对混凝土热传导行为进行模拟,进而将"结果输出"作为"初始条件"对混凝土动态力学行为进行细观模拟,模拟与已有试验结果的良好吻合验证了数值方法的可行性及准确性。在此基础上,研究了高温加热后混凝土动态单轴压缩破坏行为及细观破坏机制,揭示了高温作用对动态压缩强度放大系数的影响规律。结果表明:高温加热后,混凝土动态冲击破坏集中在力学性能薄弱的加载端;相比于应变率效应,温度退化效应对混凝土力学性能(如强度、割线模量)影响更为显著。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 金浏,郝慧敏,张仁波,杜修力

关键词: 混凝土,高温,动态压缩,应变率效应,细观尺度

来源: 工程力学 2019年06期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 北京工业大学城市与工程安全减灾教育部重点实验室

基金: 国家自然科学基金项目(51822801),国家重点研发计划专项项目(2016YFC0701100),国家重点基础研究发展计划(973计划)项目(2015CB058000)

分类号: TU528

页码: 70-78+118

总页数: 10

文件大小: 4209K

下载量: 332

### 相关论文文献

- [1].混凝土再碱化碱性修复效果研究[J]. 居舍 2019(35)

- [2].浅谈水利工程钢筋混凝土设计对混凝土质量的影响[J]. 中国住宅设施 2019(11)

- [3].混凝土裂缝成因和防控措施探究[J]. 门窗 2019(12)

- [4].房屋施工混凝土裂缝的原因及防治策略探究[J]. 城市建筑 2019(27)

- [5].试论如何在施工过程中保证混凝土的质量[J]. 科技创新与应用 2019(36)

- [6].混凝土裂缝的预防与处理[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(15)

- [7].低速冲击作用下混凝土板破坏效应试验研究[J]. 振动与冲击 2019(24)

- [8].浅议原材料对混凝土裂缝所产生的影响[J]. 门窗 2019(14)

- [9].混凝土裂缝的产生与防治措施[J]. 门窗 2019(17)

- [10].浅析水利工程中混凝土裂缝产生的原因和处理方法[J]. 四川水利 2019(06)

- [11].轨道交通高架桥墩冬季施工混凝土泛碱机理分析[J]. 中外公路 2019(06)

- [12].道路桥梁施工中混凝土裂缝成因与防治措施[J]. 华东公路 2019(06)

- [13].基于温度应力影响混凝土面板裂开的数理模拟分析探究[J]. 华东公路 2019(06)

- [14].海砂制备混凝土合规资源化关键问题[J]. 科学技术与工程 2020(01)

- [15].浅谈普通混凝土配合比设计中原材料对混凝土质量的影响因素[J]. 四川水泥 2020(01)

- [16].浅谈影响超声回弹综合法检测混凝土的因素[J]. 四川水泥 2019(12)

- [17].浅析混凝土裂缝的产生与防治措施[J]. 四川水泥 2019(12)

- [18].防腐蚀涂装技术在混凝土桥梁中的应用分析[J]. 全面腐蚀控制 2020(01)

- [19].民用建筑透光混凝土应用分析[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [20].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与对策分析[J]. 门窗 2019(23)

- [21].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理[J]. 门窗 2019(23)

- [22].混凝土装配式住宅的施工方法探讨[J]. 居舍 2020(03)

- [23].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与对策[J]. 居业 2020(01)

- [24].建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理[J]. 居业 2020(01)

- [25].水利工程混凝土裂缝渗透成因及有效预防措施研究[J]. 低碳世界 2019(12)

- [26].混凝土裂缝的产生与防治方法解析[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [27].农业水利工程施工中混凝土裂缝的防治技术研究[J]. 科学技术创新 2020(03)

- [28].机制砂在混凝土中的应用技术研究[J]. 中国住宅设施 2020(02)

- [29].使用镍渣砂与高石粉机制砂制备混凝土的试验研究[J]. 福建建材 2020(03)

- [30].科学家创造出能更好抵抗地震的可弯曲混凝土[J]. 江西建材 2020(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f503130b2ea92c87c0feae35.html