# 重型空心立柱热装预紧加热工艺参数设计

### 论文摘要

本文阐述了KP125 MN热模锻压力机前立柱预紧燃气加热方案,建立了大型空心立柱热装预紧工艺的数学模型,计算了流经立柱内部的高速热气流的热流量,选择了合理的烧嘴参数,对比数据表明设计方案可行。

### 论文目录

- 0前言

- 1 数学模型的建立

- 2 加热方案设计及参数选择

- 3 实例分析与计算

- 3.1 热流量

- 3.2 设计选用高速调温烧嘴参数

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 高文

关键词: 热装预紧,加热工艺,参数计算

来源: 重型机械 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 四川工业科技学院

分类号: TG315

DOI: 10.13551/j.cnki.zxjxqk.2019.01.018

页码: 81-84

总页数: 4

文件大小: 221K

下载量: 25

### 相关论文文献

- [1].锚索现场张拉预紧力损失试验研究[J]. 煤炭科技 2020(03)

- [2].压电驱动器可控预紧力主轴设计及性能分析[J]. 工程设计学报 2019(06)

- [3].高压开关紧固螺钉预紧力拆卸力矩值异常分析与计算[J]. 四川电力技术 2020(05)

- [4].基于权重法的机床主轴可变预紧力确定方法[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [5].复合材料螺栓连接预紧力松弛的温度-时间依存行为[J]. 复合材料学报 2016(04)

- [6].配对角接触球轴承初始预紧力分析[J]. 轴承 2013(08)

- [7].基于ANSYS的双列圆锥滚子轴承预紧力有限元分析[J]. 煤矿机械 2020(01)

- [8].新型卫星包带预紧力加载装置系统设计[J]. 液压气动与密封 2019(12)

- [9].振动条件下螺纹预紧力衰退机理和影响因素研究[J]. 机械工程学报 2019(11)

- [10].主轴轴承预紧机构研究进展综述[J]. 现代制造工程 2019(06)

- [11].复合材料预紧力齿连接技术研究现状与进展[J]. 玻璃钢/复合材料 2014(12)

- [12].复合材料预紧力齿连接件剪切疲劳试验研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2015(08)

- [13].一种便于拆卸高预紧力螺栓的扳手的人机学设计[J]. 机电信息 2020(27)

- [14].高速主轴轴承预紧可控技术探讨[J]. 世界制造技术与装备市场 2018(06)

- [15].某水下释放装置紧固带预紧力分析[J]. 船舶物资与市场 2019(01)

- [16].高强锚杆预紧力影响因素分析研究[J]. 能源与环保 2017(12)

- [17].深部低预紧力支护软岩巷道破坏机理和支护对策[J]. 中国矿业 2015(04)

- [18].基于等效梁长法的组合深梁临界预紧力计算模型[J]. 机械工程学报 2015(15)

- [19].塔机卷扬机构带预紧力缠绳的必要性分析[J]. 建筑机械化 2014(10)

- [20].高预紧力锚杆支护理论与技术发展现状[J]. 煤炭技术 2011(02)

- [21].空间伺服机构装配过程中轴承预紧力的控制[J]. 光学精密工程 2019(11)

- [22].第三轨受流器滑板螺栓联接残余预紧力特性研究[J]. 机电工程 2020(04)

- [23].基于时间反演法的高强螺栓预紧力监测[J]. 工程与建设 2020(05)

- [24].锚杆精准预紧技术研究[J]. 煤矿机械 2018(07)

- [25].机床主轴轴承热诱导预紧力及刚度计算与实验研究[J]. 西安交通大学学报 2015(02)

- [26].基于ANSYS带预紧力拉杆转子模态分析[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [27].高强度螺栓高温条件下预紧力松弛的有限元模拟[J]. 工具技术 2016(05)

- [28].高预紧力后张法全长锚固支护力学分析[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(02)

- [29].基于CAE的汽车底盘关键紧固点失效研究[J]. 中国新技术新产品 2020(08)

- [30].预紧力对紧螺栓连接板位移载荷响应的影响[J]. 润滑与密封 2018(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f56789c5e1d50e9bcd89cf9b.html