# 岩石渗透特性的电化学效应试验研究

### 论文摘要

岩石的渗透特性对于岩石工程的安全具有很大影响,研究岩石渗透特性对于评估岩石工程安全稳定性具有重要意义。采用电化学阻抗谱检测技术对岩石的渗透特性进行研究,先用CHI660E型电化学工作站对岩石试样进行电化学检测试验,再用HYS-4型岩石渗透分析仪对这些岩石试样进行渗透性试验,进而分析岩石试样电化学阻抗谱中高频弧段技术参数与渗透系数间的关系。试验结果表明:岩石试样的渗透特性与其电化学阻抗谱存在相关性;随着高频弧段渗透系数K的增大,起止点俯视角值减小;电化学阻抗谱中的特征参数R1-R2与渗透系数K存在指数函数关系。

### 论文目录

- 1 试验设计

- 1.1 岩石试样制备

- 1.2 岩石电化学阻抗谱试验

- 1.3 岩石渗透性试验

- 2 结果与分析

- 2.1 岩石试样Nyquist图分析

- 2.2 岩石试样Bode图分析

- 2.3 岩石试样渗透系数K和高频弧段技术参数关系分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 胡江春,李德威,管毅,李晨

关键词: 渗透特性,电化学阻抗谱,特征参数

来源: 河南城建学院学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 地质学,建筑科学与工程

单位: 中原工学院建筑工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51574296)

分类号: TU45

DOI: 10.14140/j.cnki.hncjxb.2019.04.008

页码: 35-38

总页数: 4

文件大小: 1035K

下载量: 73

### 相关论文文献

- [1].二维裂隙网络渗透特性及连通性研究[J]. 化工矿物与加工 2020(07)

- [2].汉源九襄地区深厚砾石层渗透特性研究[J]. 水利与建筑工程学报 2020(04)

- [3].准平面应变条件下大尺寸煤岩样的渗透特性研究[J]. 湖南科技大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [4].氚在不锈钢中的渗透特性[J]. 山东工业技术 2017(17)

- [5].应力-渗流耦合三轴渗透试验系统研制及其在充填介质渗透特性试验中的应用[J]. 岩土力学 2017(10)

- [6].无机盐溶液对粉质黏土渗透特性的影响研究[J]. 科技创新与应用 2017(16)

- [7].水泥土渗透特性研究现状总结[J]. 科学技术创新 2017(35)

- [8].不同开采条件下磷矿力学及渗透特性的试验研究[J]. 化工矿物与加工 2016(05)

- [9].土工织物垂直渗透特性的研究进展[J]. 水利水电科技进展 2014(03)

- [10].不同层理方向的煤岩渗透特性研究[J]. 科学技术与工程 2017(17)

- [11].砂纹淤泥质土在不同试验方法下的渗透特性相关研究[J]. 四川建筑 2018(05)

- [12].循环加、卸载速率对砂岩变形和渗透特性的影响[J]. 工程科学学报 2017(01)

- [13].部分充填裂隙网络岩体的渗透特性分析[J]. 中国农村水利水电 2020(11)

- [14].时变渗透特性的底板中水渗流过程分析[J]. 湖南科技大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [15].不同采动应力条件下含瓦斯煤岩渗透特性研究[J]. 煤炭与化工 2017(11)

- [16].含瓦斯煤渗透特性的实验测试方法研究进展[J]. 煤矿安全 2018(08)

- [17].受铅污染的土-膨润土竖向隔离墙材料的压缩及渗透特性试验研究[J]. 岩土工程学报 2013(05)

- [18].高原湖相泥炭土渗透特性研究及机制分析[J]. 岩土力学 2016(11)

- [19].丝裂霉素在兔离体角膜中的渗透特性研究[J]. 实用药物与临床 2014(06)

- [20].多尺度含瓦斯煤体渗透特性估测的研究进展[J]. 能源技术与管理 2019(05)

- [21].煤渗透特性及其气体压力敏感性试验研究[J]. 中国矿业 2017(06)

- [22].水电工程坝肩高边坡岩体渗透特性的时空变化[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [23].灵武市某煤矿生态湖工程岩土体渗透特性研究[J]. 中国农村水利水电 2009(12)

- [24].酸性环境下黏土渗透特性的试验分析[J]. 黄金 2008(11)

- [25].大石峡砂砾石坝料渗透特性及其影响因素研究[J]. 岩土工程学报 2019(01)

- [26].某水电站洞室群开挖扰动区渗透特性演化及对渗流场影响[J]. 江西水利科技 2017(02)

- [27].基于考虑吸附作用影响的含瓦斯煤渗透特性分析方法[J]. 矿业安全与环保 2015(03)

- [28].压力-溶解耦合作用下岩盐渗透特性演化试验[J]. 水利水电科技进展 2018(06)

- [29].二灰土的压实渗透特性研究[J]. 施工技术 2012(03)

- [30].不同pH值下水泥土力学与渗透特性试验研究[J]. 铁道科学与工程学报 2017(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f5a8a540bdcf3f79c777bfb1.html