# 浅谈铁路信号工程进度质量控制

中国铁路济南局集团有限公司工程质量监督站山东济南250013

摘要：铁路信号是指挥行车的大脑和神经，因此铁路信号工程建设的施工质量至关重要，但在施工中为了尽早通车，行车单位往往会希望尽量缩短工期，怎样在保证质量的前提下加快施工进度是我们需要一直研究的课题。本文通过对铁路信号工程施工过程的介绍，总结铁路信号工程建设中对施工进度及质量控制的经验、方法，从而提高铁路信号工程建设的效率和质量。

关键词：铁路信号；信号工程；质量控制；

在工程施工实践中，进度与质量间是相互联系也是互相制约的关系，二者之间既是矛盾的又是统一的，必须树立和坚持一个基本的工程管理原则，那就是在确保工程质量的前提下，控制工程的进度。只有在最佳工期内创造最佳质量的工程才算是优质的工程。由于铁路信号工程建设的特殊性，对工程质量和工程进度都有更高的要求，工程质量差，会影响行车安全和效率，更给其后信号维修工作带来诸多不便，进度慢会影响站所通车时间，影响企业经济效益。铁路信号建设工程有新建站所和大修站所两种，新建站所是对新铺设铁路线路进行信号系统的建立、应用，大修站所是针对原有超大修期信号站所的信号联锁系统及设备进行更新，降低其故障发生率，提高行车安全程度及通过能力。大修信号站所需要在尽量减小对列车通过能力的影响的条件下进行，因此更具难度。下面仅就信号大修改造工程中对施工进度、施工质量目标的控制谈一些看法。

1任何工程建设目标的实现都离不开对人的控制

施工进度控制多是对施工组织者、指挥者的控制，而施工质量的控制对象则是施工工序的实施者和操作者。所以,充分调动人的积极性,避免产生失误,是首要的问题。为了避免人的失误,调动人的主观能动性,增强人的责任感和质量观,达到以工作质量保工序质量,促工程质量的目的,除了加强政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、专业技术知识培训,健全岗位责任制,改善劳动条件、公平合理的奖励外,还需要根据工程项目的特点,从确保质量出发,本着量才适用,本着扬长避短的原则来控制对人的使用。人的理论、技术水平直接影响工程质量水平。铁路信号是技术含量较高的一个工种,尤其是电气集中、区间自动闭塞、微机联锁等,技术复杂。所以应选择既有丰富理论知识,又有实践经验的工程技术人员承担,以保证建设项目安全、可靠、顺利地投产,还应选择有较高的施工工艺水平的技术工人,以保证工程质量优良率。因此，在信号工程施工前必须对施工人员进行安全及操作等方面的重点培训，注重对现场操作人员技能培训，对重点部位、专业性强的作业项目的操作人员，要进行严格的专业技能培训，考试合格后，针对不同的人所擅长的技能来安排其施工项目。

2施工方案的制定要注重对方法的控制

所谓对方法的控制,是指信号工程项目建设周期内对所采取的技术方案、工艺流程、组织措施、检测手段、施工组织设计等的控制。信号工程项目目标能否顺利实现,关键在于施工方案的正确与否。施工方案如果欠妥,就会影响质量,拖延进度,增加投资。因此,施工负责人在参与制定和审核施工方案时,必须从工程实际情况出发,从技术、组织、管理、工艺、操作、经济诸方面进行全面的分析,综合考虑,力求方案合理可行,顺利实现目标的控制。例如,旧站场进行电气集中设备的大修施工方案时,存在着制定旧设备逐步过渡到新设备施工方案的问题。应着重考虑每一次过渡对行车运输影响的范围和时间,临时采用什么方式指挥行车,发生意外情况时的应急措施,施工总指挥及其余人员分工,工具、材料以及通信器材的准备、施工程序步骤、工务人员配合等问题。车站信号联锁是指挥行车运输的神经中枢。因此,在施工过渡时,须配备熟悉既有设备的电务维修人员,精通业务技术的施工技术人员,有组织能力、经验丰富的指挥人员和熟练技术工人。

3具体方案实施

施工人员可分为室内、室外、配线三组，每组选派一名技术和责任心兼备的技术骨干作现场指挥。室内组负责室内设备及各种机柜的组装、配线、焊接；室外组负责室外信号机、转辙机、轨道电路等设备的基础、箱盒、机构及电缆的安装；配线组专门负责信号机、转辙机、轨道电路等设备的内部配线。这样，既能使室内、外工作同时进行，保证施工进度又能明确划分每部分工序的责任，确保施工质量。

3.1室内设备配线。室内设备配线最能体现施工工艺水平及工程质量，配线及焊接的方法也直接影响设备运行的稳定和使用年限，为保证施工质量，对室内配线人员，提前进行电路原理及焊接知识培训并进行考核，以保证配线及焊接质量。

3.2室内施工。室内采用的联锁设备，按设计要求进行施工。室内施工包括：组合架、控制台、电源屏、接口柜、联锁机柜、轨测盘、人工解锁盘等设备，以上设备安装根据设计要求，采用正确方法安装在相应的位置。施工工序如下：①组合安装，根据设计要求安装组合。②组合、机柜间放线。③核对线号。④组合侧面配线、联锁机柜间配线及焊线。焊线用焊剂采用酒精松香混合溶液，每天对焊线施工人员进行防火安全教育。核对线号时应采用交叉检查的方式，防止习惯性作业。

3.3室外设备施工。①对转辙机进行清扫、内部配线，与要安装的道岔对应编号，并进行转辙机机械、电气特性测试。与工务配合，对道岔方正进行测量，根据安装图册测量角型铁安装位置和基础角钢眼孔距离。清扫道渣、调整枕木、安装长短角钢、电动转辙机。②信号机安装时要严格按照信号机显示距离及建筑限界符合《技规》要求施工。③轨道电路及箱盒安装、性质相同的临近箱盒中心在同一直线、顶部水平。变压器箱的钢轨引接线安装后，为防止生锈要马上涂油。④电缆施工。电缆沟尽量采用人工开挖电缆沟、人工敷设、人工回填方式，电缆过轨、过道口采用钢管防护。电缆接续采用地上接续盒接续方式。

3.4质量管理

为保证工程的施工质量，确保实现既定的质量目标，应成立质量管理机构。见图1。①组长：对本工程质量管理工作负组织领导责任：负责主持质量工作会议；组织经常性质量检查；对质量问题，组织分析原因和落实措施；推行全面质量管理。②副组长：配合组长抓好工程施工质量管理工作，并根据工程施工特点，指导和督促质量检查，制定相应的、行之有效的质量管理措施并贯彻落实。③现场质量负责人：负责各自范围内施工项目的质量管理和质量创优工作，保证分部、分项工程施工质量，及时做好记录和报告质量检查情况等，确保质量目标的实现。④质检员：参与现场各项质量检查，定期向上级领导、部门汇报检查结果，协助施工人员落实各项保证质量的规章制度，消灭施工中的质量隐患。施工单位往往有这样的错误认识，认为要搞好工程质量，就要影响工程进度和效益。其实，搞好工程质量与工程进度、效益并不发生矛盾，他们是相辅相成、相互制约、相互发展的矛盾结合体。看问题要全面，不能片面。工程质量搞上去了，减少了返工，相对来讲就节省了时间、加快了进度，也就节省了人力、物力的消耗，提高了经济效益。

无论是勘察设计、工程监理、业主和承包商，都必须把质量放在首位，坚持在确保质量的前提下求进度。尤其是作为施工单位，更应摆正质量与进度的位置，在实践中寻求质量与进度的最佳结合点，使二者协调发展。这一最佳结合点在于提高参建单位的质量管理水平，提高工程的一次成功率、合格率，最大限度地减少或避免返工现象，只要施工管理层各负其责，重视对人的控制、对施工方法的控制，综合这些因素制定切实可行的施工方案就一定能达到确保质量、加快进度的目的。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f63d68ef7d25a4dd240e6b06.html