# 分布式电源并网对配网系统的影响刘丽

（国网山东省电力公司兰陵县供电公司山东兰陵277000）

摘要：当前阶段，对于能源的保护和完善已经成为非常重要的需要，以可再生能源为主进行分布式发电技术也在近些年得到人们的密切关注。分布式电源对于传统配电网的网络结果产生了巨大的冲击，将原来的单电源辐射性网络转变成为双电源甚至多电源网络，从而使原有系统得到很大程度的保护。基于此，文章对分布式电源接入对配电网的影响进行深入分析，以期能够更好地促进分布式电源的完善和发展。

关键词：分布式电源；接入；配电网；影响

引言

近年来，分布式电源技术以发电形式灵活、所用原料广泛、环境污染小的优点，得到了很快的发展。随着工商业供电可靠性要求的不断提高和电力技术的不断发展，分布式电源将会成为配电网中的一支重要力量。从目前来看，分布式电源主要接入对象是配电网领域，其接入使得电力系统变得更加高效灵活。它的接入直接改变了配电网的结构，由辐射性网络过渡到分布的点状电源直接和用户负荷相连的网络，当大规模接入时，无疑将对配电网产生很大影响。

1分布式电源对配电网规划的影响

1.1分布式电源的接入，将会直接影响到系统负荷的增长模式，原有配电系统的负荷预测和规划面的不确定性在一定程度上得以提高，进而影响配电网规划的合理性。

1.2在配电网系统中，由于本身的节点数量比较多，进而导致配电系统中出现数量较多的分布式发电机节点，在一定程度上大大增加了网络结构中寻找最优网络布置方案的难度。

1.3电网位置的不确定性受接入分布式电源的的影响将会增大，变压器容量、分接开关调压范围、线路输送容量等内容的配电网合理规划的难度在一定程度上受这种不确定性的影响将会明显增加。

1.4对含多种类型分布式电源接入的配电网，对各种类型电源的协调使用成为解决问题的关键所在。

2分布式电源接入对配电网可靠性的影响

由于分布式电源在运行方式方面存在差异，进而，在一定程度上影响配电网的可靠性：

2.1在配电系统中，如果分布式电源作为备用电源使用，在电网供电能力不足的情况下，分布式电源通过向外送电，配电网的过负荷和堵塞就可以部分消除，配电网的裕度就可以增加。

2.2当分布式电源与系统电源并网运行，配电网运行的可靠性、稳定性在自身稳定性、可靠性和运行经验等因素的影响下面临严峻的考验。分布式电源接入配电系统之后，孤岛运行将可能会成为一种新的运行方式。所谓“孤岛”是指无论是主配电网，还是分布式电源，当其中的任一开关出现跳闸，分布式电源与主配电网解列后，依然能够向独立的配电网进行供电，满足用户的用电需要，进而形成孤岛运行状态。分布式电源的独立运行在孤岛状态，电压和频率得不到有效控制，所提供的电能可能会发生无法满足电力用户需求的情况，负荷可能出现的供需不平衡将严重损害电能质量。此时由分布式电源供电的线路电压会慢慢衰减，从而造成电力用户电压过低，在一定程度上会损伤用户的用电设备和配电网设备。

3分布式电源接入对配电网网损的影响

在配电网中接入分布式电源后，配电系统成为由用户互联，以及多电源组成的弱环网络。进而使得配电网的原有结构和分布发生明显的变化，同时也将难以预测大小和方向，使得配电网的网损发生变化。分布式电源接入电网并不能确保电网损耗的降低，电网损耗将会受到电网结构、电压等级等因素的直接影响。当然，分布式电源的不适当布点接入，没有对发电出力进行控制，出现随意开停现象，这一切都会增加电网损耗，使得电能质量下降。

4分布式电源接入对配电网继电保护的影响

4.1降低原有的继电保护装置灵敏度，甚至出现拒动故障

流过馈线继电器的电流因分布式电源产生的故障进而减小，速断保护无法启动，从而故障不能及时切除。

4.2导致配电系统的继电保护装置出现误动作

分布式电源的接入直接影响电网短路电流的大小和流向，分布式电源所在的线路保护因相邻馈线的故障，可能会发生误动作，进而损坏设备。

4.3改变了配电网的故障水平

配电网的故障水平受到分布式电源数量和种类的影响，将会出现提高或降低，故障电流在大容量的分布式电源的影响下，将会出现大幅度的变化。

4.4事故停电范围下会因非同期合闸而出现扩大

如果发生故障出现跳闸，系统中接入的分布式电源不会停止运行或者从电网中被切除，进而出现孤网运行。因此，配电网中接入分布式电源后，需要对各方面的因素进行重新考虑。

5分布式电源的接入影响配电网电压的波动

在配电网中由于接入了分布式电源，在用户端由于出现了电源，在一定程度上影响稳态电压的分布规律，例如，当以异步发电机为主的风电场并网运行时将会引起系统无功的变化，进而影响整个系统电压。分布式发电功率随机变化、分布式发电机随意启停，将会突然改变潮流分布和大小，因配电变压器没有有载调压功能，配电网根本无法应对这种因潮流突变而导致的电压变化，将会引起电压波动、电压闪变等电能质量问题。

6分布式电源接入对配电网自动装置的影响

6.1对自动重合闸的影响

一方面电网电源失去后，故障点通常通过分布式电源继续供电，进而造成故障点电弧出现重燃，导致绝缘被击穿，使得瞬时故障恶化成为永久性故障。另一方面对于重合闸，线路中一直处于有压状态，进而不能启动重合闸，导致事故不断扩大，甚至造成分布式电源的损坏。

6.2对备自投的影响

由于母线电压的存在，不到满足备自投动作的无电压、无电流的条件，导致备自投装置拒动，进而影响电网供电的可靠性。因此，接入分布式电源后，必须将低频低压解列装置配置在分布式电源侧，进而确保在自动重合闸、备自投动作之前除分布式电源。

7分布式电源接入对配电网调度运行管理的影响

为了确保整个系统安全可靠地运行，需要对配电网进行统一调度和管理，进而摆脱大量分布式电源和传统电源并存的现状。受分散性的影响和制约，导致大量分布式电源不能安装专门的电力通信装置，进而在安全监控与数据采集系统中不能纳入自动化信号，使得调度人员无法对分布式电源的运行进行实时的监控，在一定程度上增加了安排分布式电源的运行方式，以及配电网安全稳定运行的难度，配电网作业的安全系数大大增加。所以，需要借助各种通信方式，在自动化数据采集系统中纳入分布式电源，进而对分布式电源的运行加强管理。

结束语

我国对分布式电源的研究目前尚处在起步阶段，但是随着分布式电源技术的渗入，对配电网的影响将会更加突出，特别是对电网规划和设计、电网安全运行影响较为显著。因此，我国应尽快大力开展针对性的科研活动，使分布式发电并网有章可循，从而促进我国分布式电源技术整体的快速发展。

参考文献

[1]陈芳,王玮,徐丽杰,姜复亮,迟作为,李华顺.分布式电源接入对配电网电压变化的分析[J].电力系统及其自动化学报,2012,04:145-149.

[2]殷豪,陈春泉,彭显刚,黄文科.分布式电源接入对配电网稳定性的影响研究[J].东北电力技术,2012,10:6-10.

[3]张瑜,孟晓丽,方恒福.分布式电源接入对配电网线损的影响分析[J].电力建设,2011,05:67-71.

[4]雷振,韦钢,蔡阳,言大伟.分布式电源大量接入对配电网可靠性评估的影响[J].能源技术经济,2011,06:25-30.

[5]刘锐,刘敏,辜俊明.浅析分布式电源接入对配电网的影响[J].机械工程与自动化,2013,03:220-222.

[6]王安梅.分布式电源接入对配电网电压的影响研究[J].电气应用,2015,12:20-23.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f65f5f77a418fd1334ab9af5.html