# 定床模型论文_陈晓辉,徐毅青,孙红月,张文君

导读:本文包含了定床模型论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:模型,河口,水位,原型,阻力,辽河,公路桥。

### 定床模型论文文献综述

陈晓辉,徐毅青,孙红月,张文君[1]（2016）在《基于定床模型的泥石流虹吸排水分流池清淤能力研究》一文中研究指出泥石流的形成,必须同时具备丰富的松散堆积物、足够的水源和有利的地形地貌3个基本条件,强降雨是形成泥石流的主要动力来源。针对重力流形式截排水技术的不足以及暴雨来临时快速排水的需要,采用具有自清淤能力的水石分离虹吸排水技术,可有效提高泥石流治理的效率和耐久性。拦污格栅孔径选取以及虹吸排水系统设计是影响分流池清淤能力的关键。首先应用计算流体力学软件CFD建立叁维数值模型,对分流池在虹吸作用下的水力特性进行分析,然后建立泥沙启动和悬浮数学模型,利用分流池的水力特性分析泥沙的启动和悬浮,从而建立虹吸分流池清淤能力的评价指标,并对泥沙随水流排出池外的3个必要条件进行分析。表明实际工程安装虹吸管时其进出口水头差应该在5m以上,且拦污格栅孔径不超过10mm。工程上可以用此指导实际泥石流防治中的虹吸分流池设计。(本文来源于《工程地质学报》期刊2016年06期）

侯志军,侯佼建,孙一[2]（2014）在《定床模型糙率模拟试验研究》一文中研究指出通过变坡水槽试验,取得了18组定床模型梅花形加糙试验的数据,分析给出了定床模型设计糙率的加糙方法。模型中在糙率要求较大的部位可采用梅花形排列法加糙,在模型水深较浅的滩面及工程局部可采用密排平铺法加糙。结果表明,这种加糙方法可较好地模拟定床河工模型的设计糙率。(本文来源于《人民黄河》期刊2014年02期）

陈桂馥,杜宗伟,舒荣龙[3]（2004）在《长江陆溪口水道航道整治定床模型试验研究》一文中研究指出通过定床水工模型试验与河床演变分析,提出陆溪口水道航道整治初步方案,供可行性研究阶段参考.(本文来源于《重庆交通学院学报》期刊2004年04期）

毛野[4]（2002）在《水工定床模型相似度的研究》一文中研究指出对水工定床模型相似性的分析可量化为模型相似度的比较。模型系统与原型系统之间的相似在于二者之间有若干个相似元。各相似元的相似值等于特征值比例系数和相应的特征权数的乘积。相似元的相似值总和为二者之间的相似度 ,即二者之间相似性的度量。水工定床模型系统与原型系统之间的相似性由十个相似元构成。根据这一理论 ,本文分析了模型的几何变形对流速、压强和相应场产生的变态效应 ,并以算例分析了变态率和几何比尺对水工定床模型相似度的影响。结果表明相似度量化评估有利于提高模型的相似性 ,水工定床模型宜多采用大比尺。(本文来源于《水利学报》期刊2002年07期）

刘风学[5]（2000）在《尾水河道水流的定床模型试验及数值模拟研究》一文中研究指出由于天然河道水流及河床边界变化极其复杂，且相关变量太多，很多问题非现有理论所能描述，也难根据以往经验得到解决，因此河道水力模型试验就成为解决这类复杂问题的重要手段。在河道水力模型中，尤以河床在水流作用下不发生变形的定床模型应用最为广泛，在理论上和实践上都已比较成熟，当河段的边界过于复杂时，其直观、准确的优越性更为明显。但定床模型试验除有工程量大、周期长、费用高等局限外，还存在阻力相似、变态率和模型比尺的限制等问题，因此有必要进行深入细致的研究。 近年来，根据物理方程建立数学模型的数值模拟方法在河流问题的研究中，获得了广泛的应用。它具有灵活、快捷和节省人力、物力的优点。但由于水利工程中相当数量要研究的水流过程还不能组成封闭的方程组，因而使得数学模型的预报能力受到限制。目前，在许多情况下，常采用模型试验和数值模拟相结合的复合模型方法解决复杂的工程问题，并能获得比较满意的结果。 鉴于上述原因，本文所进行的工作主要集中在下面几个方面： 1．阐述定床模型试验的设计方法、变态率和模型比尺的界限，并结合太平湾电厂的具体情况，说明其定床模型设计的考虑方法，给出了试验结果。 2．采用一维水力学计算方法和二维浅水方程对大平湾电厂 尾水河道开挖工程进行数值模拟，从而使模型试验和数值模拟结 合起来，相互比较。 ． 3．对河床的阻力系数、定床模型试验的比尺效应以及电厂下。游清挖原则进一步研究，以期给出较明确的结论。(本文来源于《大连理工大学》期刊2000-07-21）

王剑仙,姚静芬,李趋,石凤君[6]（1999）在《大辽河公路桥定床模型试验研究》一文中研究指出大辽河公路桥拟建在大辽河干流上，可研阶段设计桥长为１８０８．４ｍ，桥孔为６０孔。通过本模型试验验证桥在３００年一遇设计标准下，满足防洪要求前提下所需桥长、桥孔数及桥面高程。(本文来源于《东北水利水电》期刊1999年07期）

黄纪忠,杨小亭[7]（1998）在《明渠清水定床模型试验方法的比较与应用》一文中研究指出在几何相似条件下按重力相似准则设计的阻力相似模型，当模型中的表面糙率系数达不到要求时，建议采用流量变态法（亦即改变流速比尺法）进行试验；采用流量变态法时模型中所应施放的流量可通过一个简单公式进行快速计算而得到．由此而得到的模型试验水位成果可直接换算到原型中去．(本文来源于《武汉水利电力大学学报》期刊1998年04期）

李玉成[8]（1959）在《潮汐河口定床模型试验的若干问题》一文中研究指出在潮汐河口问题的研究中模型试验起着重要作用。本文探讨了潮汐河口定型模型试验中 有关模型比例及变率的选择，糙率相似准则，糙率换算中的某些问题和边界条件的选择等问 题并提出了建议。(本文来源于《大连工学院学刊》期刊1959年04期）

丁君松[9]（1957）在《关于“不按夫劳特定律设计的河工定床模型试验的水位校正法”的讨论(一)》一文中研究指出放弃夫劳特模型律而用曼宁氏公式来设计变态河工模型,以便选择模型的糙率,最后采用此能曲线用图解法以校正试验水位,达到水面线的相似,这两个办法相结合的措施,无疑是有益的。文中提到“模型的糙度是任选的”,我觉得这点有商讨的必要,同时文中对该法的阐明,亦不够充分,因此特提出下列意见。(本文来源于《土木工程学报》期刊1957年02期）

朱鹏程[10]（1956）在《不按夫劳特定律设计的河工定床模型试验的水位校正法》一文中研究指出按照夫劳特定律设计的变态河工模型,一般地要求在模型中有相当大的满宁粗糙系数n。在模型中要得到那样大的人造粗糙系数是有困难的,用小石块或粗沙来得到所要求的糙度,将会减少有效过水断面面积,并且抬高模型中的水面高程。由于过水断面面积的减少而引起的影响,是难于估计的。在本文中,介绍了不按照夫劳特定律设计的河工模型。模型的糙度是任选的;其他的水力要素,根据满宁公式按此例求得。试验证明,在模型中的夫劳特数,虽然大于原型的夫劳特数很多倍,根据模型试验获得的水面高程与原型水面高程的误差,一般是可以忽略不计的,同时,这种误差可以用单位能量曲线予以校正。(本文来源于《土木工程学报》期刊1956年03期）

### 定床模型论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过变坡水槽试验,取得了18组定床模型梅花形加糙试验的数据,分析给出了定床模型设计糙率的加糙方法。模型中在糙率要求较大的部位可采用梅花形排列法加糙,在模型水深较浅的滩面及工程局部可采用密排平铺法加糙。结果表明,这种加糙方法可较好地模拟定床河工模型的设计糙率。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 定床模型论文参考文献

[1].陈晓辉,徐毅青,孙红月,张文君.基于定床模型的泥石流虹吸排水分流池清淤能力研究[J].工程地质学报.2016

[2].侯志军,侯佼建,孙一.定床模型糙率模拟试验研究[J].人民黄河.2014

[3].陈桂馥,杜宗伟,舒荣龙.长江陆溪口水道航道整治定床模型试验研究[J].重庆交通学院学报.2004

[4].毛野.水工定床模型相似度的研究[J].水利学报.2002

[5].刘风学.尾水河道水流的定床模型试验及数值模拟研究[D].大连理工大学.2000

[6].王剑仙,姚静芬,李趋,石凤君.大辽河公路桥定床模型试验研究[J].东北水利水电.1999

[7].黄纪忠,杨小亭.明渠清水定床模型试验方法的比较与应用[J].武汉水利电力大学学报.1998

[8].李玉成.潮汐河口定床模型试验的若干问题[J].大连工学院学刊.1959

[9].丁君松.关于“不按夫劳特定律设计的河工定床模型试验的水位校正法”的讨论(一)[J].土木工程学报.1957

[10].朱鹏程.不按夫劳特定律设计的河工定床模型试验的水位校正法[J].土木工程学报.1956

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f68357a4e6139959dd23f218.html