# 渐近特性论文_游子龙

导读:本文包含了渐近特性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:渐近,特性,函数,相位,数值,入渗,步进。

### 渐近特性论文文献综述

游子龙[1]（2019）在《重塑黄土的增湿变形水力特性及渐近状态研究》一文中研究指出实际工程中,因外在因素改变而引发土体失稳的工程问题屡见不鲜,其中降雨积水入渗和排水条件改变是两种常见的工况。降雨积水入渗会引起土体湿度变化,排水条件(排水、不排水和部分排水)的不同会使土体表现出不同的力学特性,两者都可能引发工程问题。因此,对积水入渗条件下增湿变形水力特性及不同排水条件下渐近状态特性进行研究,具有重要的理论与实际意义。为此,本文以重塑黄土为研究对象,采用一维瞬态土柱渗透仪进行土柱积水入渗试验,采用叁联固结仪及渗透仪分别进行常规压缩、渗透试验，以及采用GDS非饱和土叁轴仪进行不同排水(吸水)条件下的叁轴剪切试验,研究了干密度、竖向压力对非饱和重塑黄土压缩增湿变形、持水特性及渗水特性的影响,探讨了排水条件对饱和重塑黄土力学特性的影响。主要工作与研究成果如下所述:侧限条件下,对相同制样含水率、不同干密度重塑黄土试样,在不同竖向压力下进行了土柱积水入渗试验,同时对不同含水率、干密度试样进行了常规压缩试验以及对不同干密度饱和试样进行了渗透试验,分析了干密度、含水率及试验方法对压缩特性指标及增湿变形特性的影响,揭示了土柱压缩试验测定出土的压缩指数比常规压缩试验的小,但试验方法对弹性指数屈服压力的影响很小;分析了试验方法对饱和渗水系数影响，揭不干密度、竖向压力对以含水率与吸力关系、饱和度与吸力关系表示的持持水曲线和以渗水系数与饱和度及吸力关系的渗水曲线影响较大,而其对饱和度与吸力比关系、含水率比与吸力关系,相对渗水系数与饱和度及吸力关系影响很小,可近似归―;进而构建了考虑干密度、竖向压力影响的同—增湿持水修正VG模型及渗水模。用控制不同应变增量比的方式模拟不同排水条件，对不同干密度饱和重塑黄土试样在不同围压、应变增量比下进行了叁轴剪切试验,分析了干密度、围压及应变增量比对饱和重塑黄土应力成变特性、有效成力路径及渐近状态特性的影响，揭示了干密度及围压一定时,随着应变增量比的增大，应力应曲线上移，线型由强软化型转变为强硬化型,孔压曲线与之相反;两者共同导致了不同变增量比下，完全不同于常规固结排水及不排水剪切试验的有效应力路径。偏成力与净平均应力平面上渐近状态线的斜率随应变增量比的增大而减小,孔隙比与净平均应力平面上的渐近状态线。征成变增量比为正时(部分吸水),与临界状态线基本重合,在应变增量比为负时(部分吸水),随应变增量比减小而逐渐平行下移。最后得到了考虑饱和重塑黄土粘结应力的终值应力比与应变增量比关系,其可用针对砂土提出的渐近状态方程描述,试验点与公式线拟合较好。(本文来源于《西安理工大学》期刊2019-06-30）

汪成程,张峰,吴根柱[2]（2019）在《渐近式太赫兹多孔光子晶体光纤模式特性研究》一文中研究指出为了研究太赫兹波在新型渐近式多孔光子晶体光纤的传输特性,采用有限元数值分析法进行了数值仿真,分析了有效模态面积、纤芯孔隙度对有效材料损失及限制损耗、功率分布分数等波导特性的影响。结果表明,在单模传输范围0.5THz～0.85THz内,通过在光纤上引入渐近矩形阵列气孔和椭圆空穴,实现了零色散、0.0532高双折射、有效材料损失为0.1157/cm,限制损耗低至1.47×10~(-4)dB/cm。此研究可用于制造极化THz波导、滤波器等,对新一代太赫兹波导实现长距离、高性能传输的研究具有重要意义。(本文来源于《激光技术》期刊2019年06期）

陈华涛[3]（2018）在《无穷维动力系统渐近行为与全局动特性研究》一文中研究指出渐近行为分析是无穷维动力系统理论的核心内容:主要包括全局吸引子的存在性及半径估计、Hausdorff维数估计等。在渐近行为分析的基础之上,利用非线性Gakerlin型方法(NGM)得到模态方程,从而数值求解全局吸引子,根据各类不变测度与全局吸引子组成部分的支撑关系分析系统的全局动特性。本文以热传导、Euler-Bernoulli梁与Von Karman板振动为背景,研究系统的渐近行为与全局动特性。主要研究内容与成果如下。通过构造Ilog不等式,结合确定型非自治与随机(random)无穷维动力系统吸引子Hausdorff维数估计思想给出了随机(stochastic)动力系统吸引子维数估计的方法。将全局Basic吸引子与全局Remainder发展至非自治与随机情形。总结各类不变测度与全局吸引子组成结构的支撑关系,为全局特性的数值分析提供了严密的数学基础。此外,基于COMSOL仿真软件,提出了快速求取系统模态的算法,仿真结果表明了算法的有效性。分析时变系数乘性白噪声载荷下的热传导问题的渐近行为,得到了全局随机吸引子的存在性及半径估计与Hausdorff维数估计。由NGM得到3阶截断的模态方程,依据Hausdorff维数估计的变化选取参数,分析了系统的全局动特性,结果表明:随机内热源常线性部分强度的增加会导致热传导过程的复杂动力学行为。以上研究表明:精确可求的Hausdorff维数估计可定量的反映系统的全局动特性。非自治弱阻尼Euler-Bernoulli梁振动问题可生成由过程描述的非自治动力系统。通过能量估计得到一致吸引集的存在性及其半径估计。由于系统的阻尼较弱,系统分解法无法得到系统的紧性。推广现存的判定条件,利用系统的镇定性估计验证了系统的紧性和核及核截面的存在性。对于强阻尼情形,利用IDS理论中的经典方法得到系统核及核截面的存在性及半径估计。进一步,估计了以上两类非自治系统核截面的Hausdorff维数。系统全局动特性的仿真结果表明:参数激励均值的增加会导致系统的动力学行为复杂化,足够小的参数激励频率也会导致复杂的动力学行为。加性噪声载荷下的强阻尼Euler-Bernoulli梁振动过程可生成随机(random)动力系统。研究系统全局随机吸引子的存在性及其半径的期望估计,得到了随机吸引子的Hausdorff维数估计,并分析了系统的全局动特性。数值结果表明:轴向应力的增加会导致系统发生全局-分岔。相对于自治情形,加性白噪声会延迟全局分岔现象的产生,诠释了随机跳变现象产生的机理。以上结果表明:较为保守的Hausdorff维数估计可定性地反映系统的全局动特性。对加性/乘性白噪声激励下Von Karman板振动过程的渐近行为与全局动特性进行了深入研究。与现存结果相比,本文的结果表明面内应力在边界取值非零的固支弱阻尼Von Karman板振动问题存在全局随机吸引子并且期望的估计有界。在系统阻尼及几何参数给定的前提下,强度有限加性噪声只会对系统全局随机吸引子半径的估计产生影响;而乘性噪声的强度不仅会影响全局随机吸引子半径的大小,也会影响全局吸引子的存在性。全局动特性结果表明:面内边界应力的增加会导致Von Karman板振动过程发生全局-分岔现象;继续增加面内边界应力,系统会再次发生全局分岔现象。增加噪声强度会消除全局-分岔现象,从而诱导系统产生随机跳变现象。乘性白噪声会比加性白噪声更容易使系统产生全局-分岔。分析结果表明:全局随机吸引子半径的估计变化也可定性地反映系统的全局动特性。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2018-10-01）

高涛[4]（2017）在《基于渐近均匀化法的格栅结构振动特性研究》一文中研究指出格栅结构是一种新型高效的结构形式,在航空航天领域中有着良好的应用。本文主要基于渐近均匀化方法开展了周期性格栅结构的振动特性研究。针对格栅结构,本文主要做了以下叁个方面的研究:(1)基于周期性结构的渐近均匀化理论,改进了叁维周期渐近均匀化实施方法,结合商业有限元软件和单胞模型可以快速又准确地求解周期性结构的等效弹性性能。在验证该方法有效性的基础上预测并讨论了单向纤维增强复合材料的弹性性能。(2)基于板壳理论的渐近均匀化方法,提出了求解格栅结构等效剪切刚度的方法。在此基础上,建立了格栅夹层结构的一体化单胞模型,计算了其各向等效刚度。通过与有限元精细模型的振动分析结果对比,验证了该模型求解的高效性和结果的准确性;开展了铝蜂窝格栅夹层板的模态试验,试验测试结果和计算分析结果吻合较好,验证了改进的方法和建立的一体化单胞模型的正确性。探讨了格栅结构设计参数对其振动特性的影响。(3)建立了带叁角形格栅结构圆筒机匣的一体化单胞模型,计算了其力学性能,分析了该机匣在一端固支一端自由边界条件下的振动模态参数以及格栅结构设计参数对机匣固有频率的影响,所得结论为叁角形格栅机匣动力学设计提供了参考。(本文来源于《南京航空航天大学》期刊2017-03-01）

夏灿[5]（2016）在《渐近波形估计技术结合矩量法在二维介质目标宽带电磁散射特性中的应用》一文中研究指出文章将渐近波形估计(AWE)技术与矩量法(MOM)结合应用到介质方柱的宽带电磁散射特性分析中。数值计算表明:在给定频带内AWE-MOM法与MOM法相比,计算结果相近,且计算时间得到了大大缩短。因此,研究二维介质目标宽带电磁散射特性的有效方法是AWE-MOM法。(本文来源于《九江学院学报(自然科学版)》期刊2016年04期）

李敏,单士娟,沈微微[6]（2014）在《高阶迭层渐近相位基函数结合快速多级子分析电大物体散射特性》一文中研究指出由入射波与面电流的关系,引出了渐近相位(AP)在高阶迭层基函数(HO-RWG)中的应用,并运用到矩量法(MOM)中,与快速多级子方法(MLFMA)结合,分析了电大尺寸复杂目标的电磁散射特性。与高阶迭层基函数和零阶相位基函数(AP-CRWG)相比,在相同的计算精度下,都可以大大减少未知量数量,从而可以节省大量内存和计算时间。计算实例表明,该方法有较高的精确性和有效性。(本文来源于《现代电子技术》期刊2014年23期）

张大林,安洪振,田文喜,秋穗正,苏光辉[7]（2014）在《径向步进倒料行波堆的渐近态特性研究》一文中研究指出基于行波堆的原理提出了径向步进倒料行波堆的概念,并将其与典型钠冷快堆的设计相结合,采用数值方法对由外向内的径向步进行波堆渐近稳态特性进行了研究。计算结果表明:渐近keff随倒料周期近似呈抛物线型分布,而渐近燃耗呈线性增长,满足临界条件的倒料周期中最大燃耗可达到53 at%;堆芯功率峰随着倒料周期的增长,从燃料卸出区(堆芯中心)向燃料导入区(堆芯外围)移动,功率峰因子随倒料周期先快速降低,后缓慢降低达到稳定。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2014年06期）

路德春,程星磊,杜修力[8]（2013）在《饱和砂土的渐近状态力学特性试验研究》一文中研究指出利用GDS多功能叁轴仪,通过控制土样应变增量比开展了饱和砂土部分排水叁轴试验;利用超静孔隙水压力、有效应力路径和应力应变关系叁方面的实验结果,研究了饱和砂土的渐近状态特性。研究表明,控制应变增量比为常数进行常规叁轴加载时,饱和砂土的有效应力比也趋于某一常数,形成渐近状态,且渐近状态应力比随应变增量比的增大而减小。基于土的剪胀特性给出了渐近状态形成的物理机制,并给出了北京某砂土在部分排水条件下渐近状态应力比的试验结果。(本文来源于《防灾减灾工程学报》期刊2013年01期）

郭颖明,赵亚群[9]（2012）在《对称布尔函数Walsh谱的渐近特性》一文中研究指出研究了当变元个数n较大时对称布尔函数的一些性质。证明了对固定的d,变量个数n取较大值时,n元d次平衡对称函数都是平凡对称的。并进一步给出了变元个数充分大时Walsh谱的一些性质。(本文来源于《信息工程大学学报》期刊2012年03期）

于宁宇,石磊[10]（2011）在《单通道时频重迭多循环平稳信号渐近特性分析》一文中研究指出理想情况下,具有不同循环频率集的单通道时频重迭多循环平稳信号在循环域上可以不受影响地保留各自独有的特性;但在实际场合中,由于数据长度的有限性,噪声与信号分量之间的循环相关函数的估计量并不为零,因此将影响循环平稳方法的性能。本文分析了剩余误差项产生的原因,推导了有限数据长度下噪声、目标信号分量和干扰信号分量之间的循环相关函数随数据长度变化的量化关系,获取了理论上的结论,并通过独立实验进行了仿真验证。(本文来源于《电路与系统学报》期刊2011年06期）

### 渐近特性论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了研究太赫兹波在新型渐近式多孔光子晶体光纤的传输特性,采用有限元数值分析法进行了数值仿真,分析了有效模态面积、纤芯孔隙度对有效材料损失及限制损耗、功率分布分数等波导特性的影响。结果表明,在单模传输范围0.5THz～0.85THz内,通过在光纤上引入渐近矩形阵列气孔和椭圆空穴,实现了零色散、0.0532高双折射、有效材料损失为0.1157/cm,限制损耗低至1.47×10~(-4)dB/cm。此研究可用于制造极化THz波导、滤波器等,对新一代太赫兹波导实现长距离、高性能传输的研究具有重要意义。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 渐近特性论文参考文献

[1].游子龙.重塑黄土的增湿变形水力特性及渐近状态研究[D].西安理工大学.2019

[2].汪成程,张峰,吴根柱.渐近式太赫兹多孔光子晶体光纤模式特性研究[J].激光技术.2019

[3].陈华涛.无穷维动力系统渐近行为与全局动特性研究[D].哈尔滨工业大学.2018

[4].高涛.基于渐近均匀化法的格栅结构振动特性研究[D].南京航空航天大学.2017

[5].夏灿.渐近波形估计技术结合矩量法在二维介质目标宽带电磁散射特性中的应用[J].九江学院学报(自然科学版).2016

[6].李敏,单士娟,沈微微.高阶迭层渐近相位基函数结合快速多级子分析电大物体散射特性[J].现代电子技术.2014

[7].张大林,安洪振,田文喜,秋穗正,苏光辉.径向步进倒料行波堆的渐近态特性研究[J].科学技术与工程.2014

[8].路德春,程星磊,杜修力.饱和砂土的渐近状态力学特性试验研究[J].防灾减灾工程学报.2013

[9].郭颖明,赵亚群.对称布尔函数Walsh谱的渐近特性[J].信息工程大学学报.2012

[10].于宁宇,石磊.单通道时频重迭多循环平稳信号渐近特性分析[J].电路与系统学报.2011

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f796ad1082448ef6b69349b4.html