# 房建施工中防渗漏施工技术的应用张晓宏

张晓宏

浙江中环建设监理有限公司

摘要：房建工程发生渗水漏水现象不仅会给整个建筑工程的完整带来破坏，损害管道设备等，还会给物业管理及维修等带来很大困扰。因此为了保障房建工程安全使用，本文阐述了房建施工中的主要渗漏部位，对房建施工中的防渗漏施工技术应用以及防渗漏管理进行了探讨分析。

关键词：房建施工；渗漏部位；防渗漏；施工技术；应用；管理

房建施工中的防渗漏施工技术应用必须坚持以设计为先导，施工为基础，监理为保证的管理方针，采用“以防为主，防治结合，复合防水，多道设防，刚柔结合，综合治理”的原则，从而确保房建工程防渗漏的有效性。

一、房建施工中的主要渗漏部位分析

基于建筑工程的主要特征，其渗漏部位主要表现为：

1.外墙面渗漏

建筑工程的外墙面也是一个很容易渗水漏水的地方，并且其发生率也较高。以往外墙面是外墙与门窗等交接的部分，所以会有很多裂缝出现，并且这个部分还会出现很多材料装饰，所以也就让渗水的几率很大。外窗台渗水漏水是一重要部位，加强外窗台细部做法，杜绝渗漏出现。

2.屋面渗漏

建筑屋面工程是渗漏的高发部位，其渗漏一般发生在屋面设施与现浇层之间的一些节点位置。这个部分的漏水主要是因为钢筋变形，混凝土冷缝、现浇面浇筑不均匀以及漏浆等问题而产生的。屋面设施与现浇层之间节点部位渗漏，女儿墙和墙角部位温度应力裂缝造成墙角部位渗漏，现浇面浇筑不均匀，沉降裂缝造成条状渗漏，卷材屋面的空裂开裂渗漏等。

3.地下室渗漏

地下室工程防水也是建筑工程防水中一个主要组成部分，许多地下建筑基础底板和剪力墙都出现渗漏水，有的治理不好，长期不能使用，成为“地下水牢”；有的虽勉强使用，但室内墙壁发霉变质，恶化了人们的生活条件，缩短了建筑物的使用寿命。地下工程常见渗漏现象有变形缝渗漏，穿墙管穿墙螺栓渗漏水，预埋铁件渗漏水，防水混凝土主体结构蜂窝麻面孔洞渗漏水，混凝土结构自防水施工缝渗漏，后浇带渗漏，水泥砂浆防水层渗水。

4.卫生间的渗漏

卫生间也是容易发生渗漏的一个地方，因为这个部位往往有很多水管，所以在沿墙等地方都会不同程度的出现一些渗漏，并且浴缸底部等也会出现重力渗透。排水管洞口混凝土浇筑应采用二次浇筑确保浇筑密实。

二、房建施工中的防渗漏施工技术的应用分析

1.外墙工程防渗漏施工技术的应用分析

建议外墙材料选用那些保温节能型材料，以此来满足建筑设计要求。并且在混凝土结构与墙结交之处最好加一层电焊网，以此来保证墙体因为温度不开裂的现象。同时在进行墙体处理时还需要对一些应力裂缝、伸缩缝等进行认真处理，做到防水等等。

2.屋面工程防渗漏施工技术的应用

主要体现在：①屋面隔离层施工技术的应用分析。可以通过多种方式对隔离层进行处理，但是要依照建筑建设的环境与施工条件来针对性的进行。按照科学的石灰水与泥浆比例1：3，来填抹十毫米到二十毫米高，待其晾干牢固以后再涂抹二至三毫米的纸筋灰，这样做的良好效果是保持温度与隔离高温。②屋面找平层施工技术的应用分析。在对屋面找平层进行浇筑时，可以通过利用滚筒或是其他设备通过滚动、压实以及赶动等进行压实处理，并找到合适的找平层进行抹平。在压实工作进行一昼夜之后再用水进行浇筑养护，待其干燥以后，就可以设置防水层找坡，但是要注意准确发现渗漏的坡度，以及水流的去向，并要在最高点与水流的出口地方用鱼线绷紧。③科学设置分割缝。要掌握好分割缝之间的距离，不能太大或太小，如果超过六米就要在中间添加一个V形分割缝，而且这一缝的深度要有保证，科学的深度是要达到防水层的厚度。而且要将分割缝放在屋面板的支撑端和拐角处，还要确保和屋面板缝达到一致高度，这样才能确保防水层由于温度以及其他外界因素的影响产生的破损全部集中在分割缝的地方，防止屋面出现裂痕，如果排气管道与分割缝融为一体时，就可以将这一缝隙进行适当放宽，保证气流的排除。

3.地下室工程防渗漏施工技术的应用分析

建筑地下室工程防渗漏施工时，必须优选防水材料，加强防水混凝土施工，对防水卷材的施工严加控制，并对特殊部位进行重点防水处理。在处理地下防水工程时，首先了解结构的强度刚度是否满足要求，以及地基是否存在不均匀沉降问题，治理渗漏水必须治理好结构渗漏水，结构治水是根本；同时选择“多道防线、刚柔结合”的全封闭防水方案。所谓“多道防线”，是指把回填土、结构自防水和附加柔性防水层、地面排水措施等都看成防水的防线，认真做好；所谓“刚柔结合”，是将结构自防水混凝土作为主要防水屏障，同时以柔性防水预以补充，以适应各种外力和内力可能带给混凝土结构的不利影响，避免混凝土结构产生有害裂缝而导致渗漏水，地下室防水柔性防水要做好细部附加层，混凝土自防水加强混凝土振捣防止漏振确保混凝土密实防止渗漏，做好后浇带处的防水细部做法，止水钢板，止水膨胀条安装，接缝处新旧接茬凿毛，确保混凝土不渗漏。

4.卫生间工程防渗漏施工技术的应用分析

卫生间的部分管道需要穿孔，整个过程中要做好密封处理工作，通常预留孔洞比管道外径略大，其保证在12㎝范围内。使用倒锥形，在管道施工完成后，再进行密封作业。在进行卫生间防水处理时，根据实际需求选择高性能的防水材料，规范施工流程，施工前仔细检查材料完整性，避免将存在损坏的材料用在施工中，施工完成后一定要进行漏水检验，确保施工质量。地下室施工时不能过于依赖材料性能，尽量不设置施工缝，必要时采取防水层。

三、房建施工中的防渗漏管理分析

房建施工设计质量优劣在很大程度上决定了建筑工程的最终质量，施工质量管理就是为实现设计质量的全部活动过程，因此建筑工程防渗漏工作必须加强设计和施工管理，具体表现为：

1.防渗漏设计管理分析

确保防漏水防渗水设计技术的可行性、材料质量稳定、考虑全面无遗漏，特别是细部结构不能遗忘防水要求。防水设计在执行现行国家设计及施工验收规范、质量标准以及防水工程设计标准图集正确实施基础上，对施工工艺提出相应说明和操作要求，以及测试手段、方法和标准，便于现场管理人员、操作工人和监理人员掌握执行。

2.防渗漏施工管理分析

建立“无渗漏”施工目标，严格遵守施工规范、操作规程和验收标准，以成功的实践经验与科学试验数据为依据，从材料采购、材料复检、施工工艺、技术交底、人员素质、施工操作、旁站监督、质量检查、隐蔽验收、淋水蓄水实测等各方面认真落实、严格把关，确保各部位、各工序、各环节的施工质量。当然为了提高防渗漏施工质量，国家对施工验收等都作出了相关规定，对于验收的规范、质量标准以及防水工程的设计图纸等方面都进行了明确规定；建筑企业在施工工艺上也有了明确规定，并且对操作要求、测试手段以及方法等方面也对工作人员进行了明确规定。

四、结束语

综上所述，基于各种因素的影响，使得房建施工中的渗漏现象比较突出，其严重影响到建筑物的使用年限，因此为了保障房建工程质量及其安全使用，必须加强对房建施工中的防渗漏施工技术应用进行分析。

参考文献：

[1]张明.建筑工程施工中防渗漏施工技术的应用分析[J].世界家苑2018（08）

[2]陈靖等.房建工程施工中防渗漏施工技术的应用探讨[J].中国科技博览，2017（43）

[3]刘金鑫.房建工程防渗漏施工技术的探析[J].中国房地产业，2018（05）

[4]蔡建华.浅谈房屋建筑防渗漏施工技术管理[J].进出口经理人，2017（01）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f7b2c71c723304ed2a06ffeb.html