# 点测量激光吸收光谱技术理论分析

### 论文摘要

点测量吸收光谱技术以饱和吸收为基本原理,可有效克服可调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS)的线测量缺陷,通过探测光束与一同频的饱和光束交叉来提取交叉位置点处的信息,实现具有毫米级空间分辨能力的点测量。本文对点测量吸收光谱技术进行了详细的理论分析,推导了饱和光束和探测光束在任意交叉角度下的饱和吸收系数,分析了饱和参数对吸收信号的影响。同时提出了一种针对微弱吸收信号的调制方法,推导了饱和光束在高频正弦调制下的探测光一次谐波表达式,并通过数值计算得到了验证。研究还表明,不同阶次谐波信号具有相同的半高宽,并且与无调制时的吸收信号半高宽一致,因此利用多次谐波叠加可进一步提高谱线宽度测量的信噪比。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 理论推导

- 2.1 点测量吸收原理

- 2.1.1 点测量吸收光谱技术的实现方式

- 2.1.2 饱和吸收系数

- 2.1.3 温度测量方法

- 2.2 信号调制与解调

- 3 分析与讨论

- 3.1 饱和参数与光束夹角的影响

- 3.2 谐波解调特性分析

- 4 结论

- Theoretical research of point-measurement laser absorption spectroscopy

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈卫,伍越,罗杰,刘进博,王磊,朱新新,朱涛

关键词: 吸收光谱技术,点测量,高空间分辨率,微弱信号检测,谐波

来源: 光电工程 2019年10期

年度: 2019

分类: 信息科技,基础科学

专业: 物理学

单位: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所

基金: 国家自然科学基金资助项目(11702312)~~

分类号: O433.51

页码: 36-44

总页数: 9

文件大小: 1499K

下载量: 73

### 相关论文文献

- [1].调谐激光吸收光谱技术在燃煤电厂中的应用及展望[J]. 激光杂志 2020(04)

- [2].基于可调谐半导体激光吸收光谱技术的甲烷气体监测研究[J]. 能源与节能 2020(03)

- [3].“激光吸收光谱技术及应用新进展”专题前言[J]. 中国激光 2018(09)

- [4].半导体激光吸收光谱技术在污水管网气体监测中的应用[J]. 自动化与仪表 2020(11)

- [5].激光焊接中激光吸收率影响因素的研究[J]. 热加工工艺 2010(19)

- [6].基于多角度投影激光吸收光谱技术的两段式速度分布流场测试方法[J]. 物理学报 2019(24)

- [7].材料表面粗糙度对激光吸收率影响的研究[J]. 激光技术 2008(06)

- [8].金属材料的激光吸收率研究[J]. 应用光学 2008(05)

- [9].基于激光吸收光谱的多用途气体检测系统设计[J]. 中国测试 2013(01)

- [10].6611-6618cm~(-1)之间氨气光谱线强的测量[J]. 物理学报 2017(05)

- [11].电弧加热器高温流场激光吸收光谱诊断[J]. 实验流体力学 2017(04)

- [12].调谐激光吸收光谱波长偏移修正算法研究[J]. 光谱学与光谱分析 2018(11)

- [13].基于最小二乘法的激光吸收光谱非均匀温度/浓度分布研究[J]. 光谱学与光谱分析 2013(08)

- [14].可调谐半导体激光吸收光谱监测农田气体通量特性研究[J]. 光谱学与光谱分析 2012(04)

- [15].激光吸收光谱技术在燃气泄漏检测中的应用[J]. 办公自动化 2014(S1)

- [16].蓝宝石对532nm激光吸收率的实验测量[J]. 激光技术 2011(01)

- [17].双相钢激光热处理时激光吸收率的测定[J]. 热处理 2014(04)

- [18].外加电场对金属材料激光吸收率的影响[J]. 激光技术 2009(02)

- [19].基于激光吸收光谱多点瓦斯监测技术的研究[J]. 大气与环境光学学报 2008(02)

- [20].激光吸收光谱技术测量非均匀燃烧流场研究进展[J]. 航空学报 2015(03)

- [21].可调谐半导体激光吸收光谱技术在脱硝微量氨检测系统中的应用[J]. 中国仪器仪表 2011(03)

- [22].基于激光吸收光谱的水泥工业废气检测方法[J]. 武汉科技大学学报 2012(02)

- [23].可调谐半导体激光吸收光谱遥测二氧化碳通量的研究[J]. 光谱学与光谱分析 2011(03)

- [24].基于激光吸收光谱乙炔在线监测技术的研究[J]. 光谱学与光谱分析 2008(10)

- [25].基于可调谐半导体激光吸收光谱技术的甲烷遥测方法的研究[J]. 能源工程 2012(03)

- [26].基于可调谐半导体激光吸收光谱技术的甲烷/空气预混平焰炉温度测量[J]. 大气与环境光学学报 2019(03)

- [27].基于可调谐半导体激光吸收光谱技术的高速气流流速测量方法研究[J]. 物理学报 2012(03)

- [28].可调谐半导体激光吸收光谱技术对CO_2浓度的测量研究[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2020(08)

- [29].基于激光吸收光谱的SF_6/N_2混合气分解产物同时检测[J]. 仪表技术与传感器 2020(09)

- [30].激光吸收光谱中谱线重叠干扰的解析方法[J]. 激光与光电子学进展 2019(19)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f7bf19fddbd72319298a1c45.html