# 建筑地基与桩基础在施工中存在的问题及优化策略

日照天泰建筑安装工程有限公司山东省日照市276800

摘要：地基和桩基施工，是工程项目建设的基础部分，它具有根基性、选择性、以及适应性等特征。基于此，本文结合地基和桩基的相关理论，着重对其施工技术要点进行把握，以达到明晰技术实践要点，保障高层建筑施工质量的目的。

关键词：高层建筑；地基基础施工；桩基础施工

引言

高层建设，是当代建筑领域中最常见的房屋搭建方式。随着城市发展速率逐步加快，高层建筑的施工范围也在逐步拓展，由此，该部分的施工技术要点所受到的关注度也越来越高。由此，关于高层建筑地基和桩基基础施工的要点把握，自然也就区域建筑分析的关键技术。

1、建筑地基基础和桩基础概述

1.1建筑地基基础

建筑地基基础它的主要功能是将建筑物的荷载传递给地基，用以支撑建筑的基础，土体和岩体是地基的主要构成成分。在建筑工程中，建筑地基基础是建筑物强度和稳定性的有效保障，可以卓有成效的达成对建筑物荷载的承载。地基有两种常见的类型，天然地基和人工地基。天然地基是自然的其埋深比程度较浅，人工地基都是需要采用一定的施工手段，可以使埋深的程度更深。

1.2建筑桩基础

建筑桩基础主要是承台以及基桩构成的，是一种埋深较大的特殊地基。建筑桩基础已经广泛应用于建筑和重要工程，对于一些要求建筑强度、稳定性等要求较高的建筑，浅基础已经不能够满足建筑要求。承载能力比较强的桩基础，可以有效实现对地基的加固，所以对于强度和稳定性要求比较高的建筑可以采用桩基础。

2、房屋建筑中地基基础以及桩基础施工问题

2.1地下水处理问题

在房屋建筑施工作业中，建筑地质会直接影响地基基础施工。在地基基础深度处于地下水位之下的时候，就会导致其遇到地下水问题，如果不及时处理，合理规避，就会影响地基施工质量。

2.2桩质量问题

桩基在房屋建筑中应用有着重要的作用，而桩如果出现质量问题则就会直接的影响施工效果与质量。在实践中出现的最为显著的问题就是桩头破裂，桩身出现破损、断裂单桩施工承载力不足、桩的长度不足，桩顶不平等相关质量问题，对这些关键问题进行分析，及时处理可以提升建筑施工质量。

3、高层建筑地基基础施工技术地基，是指预埋在建筑区底层的支撑结构体，它主要是由土方和岩石组成，在建筑中起到承载上层重力的作用。地基基础处理方法，是指在建筑施工人员为确保整体建设的稳固性，依据区域建筑的具体情况，采取有效的地质环境加固处理策略。如，运用混凝土加固建筑地基土方等，都属于地基基础施工形式。结合现代高层建筑施工情况，将高层建筑地基基础施工策略归纳为：

3.1土层处理策略

土层处理策略，一般用于建筑地基施工区域膨胀度和湿度较高的区域内，进行土层处理时，施工人员为解决原有土方结构稳定性不足的问题，可采用夯实度较好，稳固性较强的土体进行替代。如，某高层建筑地基施工区域有50%的地基土壤层为湿度性较大的松软泥土，此时就要运用50%的夯实土体进行分层替换。这就就是土层处理策略在地基基础建设部分应用的体现。

3.2夯实碾压策略

夯实碾压策略，是指高层建筑地基施工时，借助外部强大的动力进行夯实，以实现增加建筑地基重力承载能力的目的。地基施工时可借助碾压机、推土机等重型机械进行外部强制性夯实，从而实现缩小地基土层密度的效果；采取地基土层振动方法进行土层严密度调节。如，某次高层房屋建设时，施工方为确保地基建设稳固，就采取了夯实碾压策略进行地基处理。地基建设土方外部基本成型后，首先运用碾压机对地基建设平面进行碾压，反复2~3次后，再运用电动机对个别施建筑部分进行垂直力变压处理，进一步对地基进行土层夯实。本节案例中所描绘的内容，就是夯实碾压策略在实际中应用的具体体现，它不仅考虑到高层地基的稳固性，也注意地基局部土层的调节，是土层夯实策略合理运用的表现。

3.3土壤加固处理

土壤加固处理策略，也可以称为排水加固处理策略，是指利用某种特定的排水方式，将地基土层中的水分集中处理掉。如，某高层建筑施工时，由于地基假设部分土壤中水分含量较大，施工人员就采取了土壤加固法进行处理。首先，在地基建设部分按顺序放置排水管，建立地基排水渠道；其次，采取外部振动法，将地基中包含的水分逐步排出。这样的施工流程，就是高层地基建设中常应用的土壤加固处理要点。

3.4添加剂加固法

添加剂加固法，是借助某些其他物质以实现提升地基夯实度的效果。将水泥浆、碱液等注入到地基土方中，减少土壤的渗透性，填充土壤本身的空间间隙；在地基建设区域内钻孔，运用岩层底部浆液补充地表土层夯实空间，以实现加固土层夯实度的效果；将土体与水泥搅拌起来，以水泥填充物对地基土层进行夯实、沉降。如，某工程施工期间，施工人员为了实现地基基础稳固性建设，就采用添加外部加固材料的方法进行加固。首先，施工人员按照1：1的标准，在地基边缘建设土体部分进行调节；其次，中间地基建设区域采用2：1的标准注入碱液（其中泥土占2，注入碱液占1）。本节案例中所列举的高层建筑基础夯实方法，就是典型的工程添加剂施工策略。

4、施工质量控制技术

4.1旋挖桩施工控制

4.1.1钻孔质量控制

钻进中要调整好桩身垂直度，并及时做好成孔记录。当钻孔达到设计标高后，要对孔深、孔径等进行检查，允许偏差。清孔时，当钻至孔底标高后，用泥浆循环加用沉渣处理钻头进行清孔，以保证沉渣厚度满足规范要求。如果在吊放钢筋笼过程中碰撞孔壁导致土块掉落，则应取出钢筋笼重新清孔。

4.1.2钢筋笼的制作与混凝土灌注

（1）钢筋的加工过程中，应结合设计图纸要求来确定加劲箍的尺寸，并以此制作箍的模具。并且加劲箍筋在搭接焊牢时，一方面要注意焊缝的表面不能有气孔、夹渣等问题，表面要保证光滑、饱满；另一方面为了确保主筋不受损坏，焊接时不能从主筋上引弧。（2）钢筋笼的成型，应保证场地的平整度，然后再按照等距离放好加劲箍，并做好焊接标记。当加劲箍与主筋焊接完成后再按照设计要求进行点焊。（3）注意钢筋笼的运输和吊装作业，既要防止运输途中的变形，又要注意对准桩孔缓慢放入桩孔时，遇到阻碍应查明原因及时处理，严禁猛拉猛放。钢筋笼吊装和验收完毕，及时进行混凝土的浇注。

4.2PHC管桩的锤击施工控制

（1）PHC桩作为端承桩，桩长的选配合理程度直接影响着施工成本和成本难易度。在选配时要详细了解持力层分布情况，然后根据持力层标高变化曲线图，确定理论长度；根据试沉桩情况再进行调整，进而来综合确定较为合理的配桩长度。（2）PHC桩焊接时，既要选择适当的电流，又要限制好焊接时间和速度，接头焊接完成后，为了防止焊缝遭到破坏，应在焊缝冷却一定时间后（一般为1～3min）再进行锤击。（3）PHC桩由于容易产生裂纹和损坏，要注意总锤击数、最终贯入度和锤跳高度、桩入土深度的控制，由于工程地质、沉桩规格和长度影响着锤击数，一般应将总锤击数控制在2000～2500击；当选择好适当的桩锤时，锤跳高度应控制在2m左右，最终贯入度控制在20～60mm/10击。

结束语

建筑地基基础和桩基础作为建筑的基础项目和重要项目，应以国家相关规范要求为基础，从技术、质量多方面进行考虑和控制。本文通过研究认为，对于地质复杂区域在进行桩基础施工前应进行超前钻勘探，并且由于各桩型的适用条件不同，在选择时要充分了解工程项目信息。此外新的桩型和施工工艺的出现和频繁使用，必要严格做好桩基施工的质量管控，这样在设计理论和施工技术不断进步提高的同时，促进桩基技术高速发展。

参考文献

[1]杨威,张艳燕.浅论高层建筑地基基础和桩基础土建施工技术要点[J].建材与装饰,2019(12):5-6.

[2]贾社兴.工业厂房地基基础与桩基础土建施工[J].科技经济导刊,2019,27(03):116.

[3]杨涛,李广亮.高层建筑地基基础和桩基础土建施工技术[J].四川水泥,2019(01):306.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f7d7b50b6a78e04ffce7fc8c.html