# 单螺栓装配位置对螺栓连接性能的影响

### 论文摘要

为了研究横向载荷下螺栓装配位置对螺栓连接自松动的影响,设计了螺栓实验装置,利用英斯特朗实验机(Instron 8872)进行了实验。根据螺栓装配位置不同时螺栓夹紧力的变化和载荷与拉伸位移所形成的滞回线,研究了螺栓装配位置对螺栓连接的影响。实验数据表明:螺栓和螺栓孔之间的对中度越好,螺栓连接的寿命越大,连接性能越可靠;螺栓非对中装配时,螺栓和螺栓孔壁之间易发生剪切接触,使得螺栓夹紧力损耗较大,螺栓容易发生松动,连接寿命较低。螺栓装配时控制螺栓的对中度能够有效提高螺栓的连接性能,保证螺栓连接寿命。该分析为螺栓的工程应用和螺栓防松提供可靠的理论依据。

### 论文目录

- 1 实 验

- 2 数据分析

- 2.1 螺栓连接寿命分析

- 2.2 工作载荷的分析

- 3 结果与讨论

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 金伟娅,张鹏程,周明珏,李曰兵

关键词: 螺栓连接,装配位置,对中度,可靠性

来源: 浙江工业大学学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 机械工业

单位: 浙江工业大学机械工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(11602219)

分类号: TH131.3

页码: 262-267

总页数: 6

文件大小: 1058K

下载量: 112

### 相关论文文献

- [1].典型螺栓连接结构有限元分析研究[J]. 济南职业学院学报 2019(06)

- [2].基于ABAQUS的螺栓连接结合面仿真与研究[J]. 机床与液压 2019(20)

- [3].ANSYS Workbench软件中两种螺栓连接仿真方法的研究[J]. 机械制造 2017(06)

- [4].剪切激励下润滑脂对螺栓连接结构松动行为的影响研究[J]. 表面技术 2020(11)

- [5].风电机组轮毂螺栓连接建模与接触强度分析[J]. 机械设计与制造 2019(12)

- [6].新型全螺栓连接钢框架抗震性能试验研究[J]. 建筑钢结构进展 2020(01)

- [7].重组竹钢夹板螺栓连接承载力试验研究[J]. 工程力学 2019(01)

- [8].桥面结构中螺栓连接带的弯拉受力性能研究[J]. 公路工程 2018(01)

- [9].多螺栓连接结构预紧力实验研究[J]. 机械强度 2016(06)

- [10].复合材料厚板单钉螺栓连接强度研究[J]. 机械强度 2017(02)

- [11].汽车制造业螺栓连接的装配质量控制[J]. 重型汽车 2010(04)

- [12].整体控制法在螺栓连接可靠性分析中的应用研究[J]. 农业装备与车辆工程 2020(08)

- [13].某型发动机机匣螺栓连接结构力学特性分析[J]. 工程机械 2020(09)

- [14].带预紧力的螺栓连接有限元分析[J]. 现代制造技术与装备 2019(10)

- [15].纤维增强复合材料螺栓连接性能试验研究[J]. 舰船科学技术 2018(03)

- [16].对接角片螺栓载荷影响因素的分析[J]. 中国科技信息 2018(14)

- [17].螺栓连接悬臂梁超谐响应特性试验研究[J]. 光学精密工程 2017(03)

- [18].关于螺栓连接承载方向性的分析[J]. 教师 2012(17)

- [19].大型结构的螺栓连接有限元简化方法与验证[J]. 机械设计与制造 2012(08)

- [20].基于声发射技术对螺栓连接结构微动磨损影响因素的研究[J]. 摩擦学学报 2010(05)

- [21].涡轮盘与挡板的无螺栓连接结构[J]. 燃气涡轮试验与研究 2008(02)

- [22].箱形柱整体芯筒式全螺栓连接受力性能研究[J]. 建筑结构学报 2020(05)

- [23].中美建筑钢结构设计方法比较——螺栓连接[J]. 钢结构(中英文) 2020(08)

- [24].螺栓组的优化设计与数值研究[J]. 机械制造 2018(02)

- [25].动态组合载荷作用下螺栓连接结构松动机理研究[J]. 机械强度 2017(02)

- [26].基于ANSYS Workbench螺栓连接不同建模方法的有限元分析[J]. 汽车实用技术 2019(08)

- [27].螺栓检验存在的问题及改进方法[J]. 工程机械与维修 2019(03)

- [28].波纹钢埋置式结构螺栓连接强度的中美试验值和设计值对比分析[J]. 中外公路 2018(04)

- [29].不锈钢螺栓连接翘曲试验及有限元分析[J]. 建筑钢结构进展 2020(06)

- [30].机械装备螺栓连接状态测试技术研究现状[J]. 航空制造技术 2019(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f81cb22fb08130145f2e9e2b.html