# 扩底桩论文_李飞,杨俊杰,宋琦,孙涛

导读:本文包含了扩底桩论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:荷载,承载力,地基,直径,砂土,动力,桩基。

### 扩底桩论文文献综述

李飞,杨俊杰,宋琦,孙涛[1]（2020）在《多层砂土地基扩底桩单桩抗压模型试验及颗粒流模拟研究》一文中研究指出利用室内半模试验和颗粒流数值模拟,揭示多层砂土地基扩底桩单桩抗压承载特性及变形特征。结果表明,通过对比分析极限承载力与H_h/D(持力层厚度与扩大头直径之比)的关系可以看出,单桩的抗压极限承载力随H_h/D逐渐增加,当H_h/D超过2.0时,极限承载力基本不再增加,此时的单桩抗压极限承载力稳定在300.01～303.25 N,是H_h/D=0.5时极限承载力(183.83 N)的1.65倍。扩大头下部土体发生局部压缩—剪切破坏,破坏面从扩大头底面边缘向斜下方扩展,在水平方向影响范围达到最大后逐渐向桩内侧收缩;荷载作用越大,地基破坏区域越大,相应的极限抗压承载力也越大;持力层厚度增加,扩大头分担的荷载比例增大,分担的荷载达到稳定需要的桩顶位移也越大,H_h=0.5 D试验扩大头分担的荷载比例稳定时为60%,对应的桩顶位移约为29 mm;桩顶位移达到33 mm后,H_h=1.0～3.0 D试验稳定在63%～65%之间;通过细观颗粒流理论对砂土移动特性的研究发现,持力层厚度从0.5 D增大至2.0 D,破坏面的起始扩展角度从31°增大至42°。数值模拟研究结果与模型试验数据吻合效果良好,证明该方法分析多层砂土地基扩底桩单桩抗压荷载传递机理是可行的。(本文来源于《中国海洋大学学报(自然科学版)》期刊2020年02期）

丁肇伟,宋春雨,陈龙珠[2]（2019）在《基于Pasternak地基模型和Adomian分解方法的扩底桩水平动力响应分析》一文中研究指出工程上广泛采用基于Winkler模型的层状地基反力系数法对桩土水平动力响应进行分析,该方法忽略了地基土剪切作用的影响,与工程实际有一定偏差。另外,对桩土的非线性相互作用和如扩底桩、楔形桩等变截面桩问题常用的传递矩阵法或中心差分法,计算过程较为繁琐。基于Pasternak地基模型和Adomian分解方法,提出一种考虑地基土剪切作用的桩土水平动力相互作用近似计算方法,该方法计算简便且结果精度较高,对变截面桩问题有很好的适用性;并基于该方法,对扩底桩水平动力响应问题和影响因素进行分析。结果指出,扩底半径和上部桩周土弹性模量对扩底桩水平动力响应影响较大,随着扩底半径的增加和桩周土弹性模量的增大,扩底桩水平振动位移幅值逐渐减小。另外,在较低频率的荷载激励下,应考虑土层对桩的剪切作用。(本文来源于《地震工程学报》期刊2019年06期）

郑鑫轲[3]（2019）在《嵌岩扩底桩与等截面桩桩顶抗拔位移数值模拟比较》一文中研究指出鉴于扩底抗拔桩是在等截面抗拔桩的基础上发展而来,本文采用有限元软件ANSYS及有限差分软件FLAC3D,结合现有研究成果,考虑嵌岩扩底抗拔桩的承载特点、破坏过程和桩-岩界面的关系,尝试分析嵌岩扩底桩与等截面桩桩顶抗拔位移的关系,数值模拟结果为后续优化设计效果评价中桩顶位移计算提供一定的理论依据。(本文来源于《四川建材》期刊2019年10期）

张蕾,李风丽,祁加海[4]（2019）在《基于ABAQUS的带承台扩底桩竖向承载性能分析》一文中研究指出本文运用ABAQUS有限元软件分别对单直桩承台与单扩底桩承台模型进行了数值模拟,研究竖向荷载下桩基承台的沉降特性。通过计算得到竖向载荷作用下桩的荷载-沉降曲线以及桩侧摩阻力曲线。根据数值模拟得到的曲线,进而分析桩基承台竖向承载性能。(本文来源于《中国水运(下半月)》期刊2019年09期）

齐道坤,刘湘莅,王成,钱建固[5]（2019）在《膨胀土地基扩底桩上拔承载力数值模拟》一文中研究指出膨胀土的问题越来越被工程界所重视,尤其是我国有大量的建在膨胀土上的输电线路抗拔基础。利用已有的关于中等膨胀土的实验数据,采用弹性模量折减的方法,同时考虑了膨胀土含水率升高造成的土体强度衰减以及桩土界面摩擦因数的减小,从而模拟现场膨胀土含水率升高对膨胀土桩基上拔承载力的影响。着重对比分析了在浸水前后,扩大头埋深及扩大头直径对扩底桩承载特性的影响规律,从而实现膨胀土中扩底桩桩身尺寸的优化设计。(本文来源于《结构工程师》期刊2019年04期）

高盟,尹诗,徐晓,陈高鹏[6]（2019）在《可液化场地大直径扩底桩的动力p-y曲线特征研究》一文中研究指出可液化场地大直径扩底桩-土动力相互作用p-y曲线研究对扩底桩抗震设计具有重要意义。基于有限差分程序FLAC~(3D),分别建立扩底桩和等直径桩的叁维有限差分模型,通过在模型底部输入正弦波,得到可液化场地中不同埋深下扩底桩与等直径桩的桩-土动力相互作用p-y曲线,对两者的动力p-y曲线特征进行对比分析。结果表明:正弦波输入下扩底桩动力p-y曲线多呈倒"S"形,随着埋深增加,动力p-y曲线滞回圈面积及面积增长速度逐渐减小,斜率逐渐增大;扩底桩与等直径桩动力p-y曲线所围成的图形相似,两者动力p-y曲线斜率均随埋深增加逐渐增大,扩底桩动力p-y曲线滞回圈面积及面积增长速度在各埋深处均大于等直径桩,利于能量耗散,抗震性能更好。(本文来源于《地震工程学报》期刊2019年04期）

陈松良[7]（2019）在《扩底桩技术在基坑工程中的应用》一文中研究指出传统的钻孔灌注桩技术被广泛应用于我国淤泥土,沙土等地层,但随着高层建筑高度的提升,地下室层数也逐渐提高,因此需要对基坑周边的建筑进行保护.在复杂地层中,常规的桩体可能满足不了强度和渗水性的要求,在实际施工过程中通过采用扩大桩头的形式可以满足此要求,通过在一工程中的应用以期对今后类似工程提供参考.(本文来源于《西安文理学院学报(自然科学版)》期刊2019年04期）

饶航,郑伟[8]（2019）在《注浆成型扩底桩的开发与工程应用》一文中研究指出针对传统扩底桩机械扩底施工工艺存在的缺陷,开发了扩底桩注浆成型新工艺,通过理论研究、工艺试验和工程实践,解决了注浆成型扩底桩的设计与施工技术难题,成功实现了工程应用。试验研究和工程应用表明,注浆成型扩底桩具有地层适应性强、施工工艺简单、设备简易、质量易控、环境友好和成本低廉等优点,具有良好的推广应用前景。(本文来源于《建筑施工》期刊2019年06期）

高盟,尹诗,高运昌,陈青生[9]（2019）在《风浪荷载作用下扩底桩基础桩周土应力特征分析》一文中研究指出扩底桩基础在承受水平风浪荷载时,基础周围的地基土表现出复杂的应力变化特性。基于有限元程序ABAQUS,针对近海风机单桩基础受力特点,分别建立扩底桩和等直径桩的有限元模型,着重分析扩底桩受风浪荷载时桩周土的应力特征,并对扩底桩和等直径桩桩周土的应力主轴旋转角度规律进行对比分析。结果表明:扩底桩在承受风浪荷载时,上部桩桩周土偏应力和主应力方向角的变化较为明显,扩底段部分桩周土受动荷载的影响较中段更为明显;随着桩周土与扩底桩距离的增加,桩周土主应力方向角旋转幅值逐渐减小,直到减小为一个较为稳定的值;扩底桩桩周土与等直径桩桩周土的主应力方向角旋转幅值变化规律有所不同。(本文来源于《地震工程学报》期刊2019年02期）

李昊洋[10]（2019）在《膨胀体扩底桩的抗拔试验研究》一文中研究指出扩底桩作为一种较新的桩基础形式,是对传统桩基础的一种改进。通过对桩端直径的人为扩大,从而实现牺牲一部分桩身摩擦力来提高桩端承载力。这样扩底桩相对于传统灌注桩就有加固软弱下卧层效果好、施工后沉降小、承载抗拔性能好等特点。近年来扩底基础在输电线路基础结构、高层软弱下卧层基础结构中的应用越来越广泛。但是现有的扩底桩形式还存在着施工复杂、成本高、施工周期长、噪音粉尘污染大等特点。而对于扩底桩基础的研究现在大多停留在数值模拟和模拟实验研究阶段,针对这些情况本文自行研制开发了一种新型的扩底桩形式及施工方法,并在实际环境中对这种扩底桩基础进行了抗拔性能的实验研究。以下是本文的主要内容。(1)介绍了国内外扩底桩基础的发展进程,以及现有的扩底桩基础形式和存在的问题。并对扩底抗拔桩进行了深入阐述。(2)实验探索了静态膨胀剂用于这种新型扩底桩基础的可行性,通过一系列的探索实验,探索静态膨胀剂的基本组成、膨胀率、反应后生成的产物、以及和硅酸盐水泥互掺情况下的反应情况。并在实验结论的基础上总结改进,为之后在土体中的实验做准备。(3)通过之前对静态膨胀剂的探索实验结论,设计在土体中的扩底桩实验,并主要针对扩底桩的抗拔性能进行实验研究。实验结束后对采集到的数据进行计算与分析,得到结论。(4)另外针对这种新型的扩底桩基础的桩外侧保护层进行了研究,主要针对不同配合比、不同外加剂条件下的凝结时间、强度、微观形貌等进行了实验研究,并提出更适合这种新型扩底桩基础的保护层组成,为今后的工作做铺垫。(本文来源于《长江大学》期刊2019-04-01）

### 扩底桩论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

工程上广泛采用基于Winkler模型的层状地基反力系数法对桩土水平动力响应进行分析,该方法忽略了地基土剪切作用的影响,与工程实际有一定偏差。另外,对桩土的非线性相互作用和如扩底桩、楔形桩等变截面桩问题常用的传递矩阵法或中心差分法,计算过程较为繁琐。基于Pasternak地基模型和Adomian分解方法,提出一种考虑地基土剪切作用的桩土水平动力相互作用近似计算方法,该方法计算简便且结果精度较高,对变截面桩问题有很好的适用性;并基于该方法,对扩底桩水平动力响应问题和影响因素进行分析。结果指出,扩底半径和上部桩周土弹性模量对扩底桩水平动力响应影响较大,随着扩底半径的增加和桩周土弹性模量的增大,扩底桩水平振动位移幅值逐渐减小。另外,在较低频率的荷载激励下,应考虑土层对桩的剪切作用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 扩底桩论文参考文献

[1].李飞,杨俊杰,宋琦,孙涛.多层砂土地基扩底桩单桩抗压模型试验及颗粒流模拟研究[J].中国海洋大学学报(自然科学版).2020

[2].丁肇伟,宋春雨,陈龙珠.基于Pasternak地基模型和Adomian分解方法的扩底桩水平动力响应分析[J].地震工程学报.2019

[3].郑鑫轲.嵌岩扩底桩与等截面桩桩顶抗拔位移数值模拟比较[J].四川建材.2019

[4].张蕾,李风丽,祁加海.基于ABAQUS的带承台扩底桩竖向承载性能分析[J].中国水运(下半月).2019

[5].齐道坤,刘湘莅,王成,钱建固.膨胀土地基扩底桩上拔承载力数值模拟[J].结构工程师.2019

[6].高盟,尹诗,徐晓,陈高鹏.可液化场地大直径扩底桩的动力p-y曲线特征研究[J].地震工程学报.2019

[7].陈松良.扩底桩技术在基坑工程中的应用[J].西安文理学院学报(自然科学版).2019

[8].饶航,郑伟.注浆成型扩底桩的开发与工程应用[J].建筑施工.2019

[9].高盟,尹诗,高运昌,陈青生.风浪荷载作用下扩底桩基础桩周土应力特征分析[J].地震工程学报.2019

[10].李昊洋.膨胀体扩底桩的抗拔试验研究[D].长江大学.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f862dce5f02cd2ae5b6d3da9.html