# 基于对象的地裂缝分步提取方法研究与应用

### 论文摘要

基于遥感影像的区域尺度地裂缝自动提取技术存在光谱范围不确定和几何特征多样导致提取精度低的问题,对此提出了一种基于对象的地裂缝分步提取方法。首先,对影像进行分割,根据分割对象的光谱和几何特征,掩模去除与地裂缝区别较大的地表干扰要素;然后,提取影像中的线性对象,去除不具有线性特征的地表要素;最后,计算线性对象的分形特征,进一步区分地裂缝和其他线性地表要素,实现地裂缝的精确提取。以鄂尔多斯东北部某煤矿开采区为研究区进行实验,结果表明,该方法能够有效地提取地裂缝,正确率达到85. 7%,高于传统监督分类精度(57. 1%)和知识模型提取精度(71. 4%)。在提取结果的基础上,研究了典型研究区的地裂缝分布特点,分析其与采空区位置以及地形的空间关系,结果显示该研究区的地裂缝个数与采空区距离呈现负相关关系,而与地形没有明显的相关性。研究可为区域性地质环境保护和矿区煤炭资源合理开发提供必要的技术支撑。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 研究区概况及数据源

- 1.1 研究区概况

- 1.2 数据源及其预处理

- 2 基于对象地裂缝分步提取方法设计

- 2.1 基于对象的掩模处理

- 2.1.1 影像分割

- 2.1.2 光谱特征分析

- 2.1.3 几何特征分析

- 2.1.4 掩模处理结果

- 2.2 线性特征分析

- 2.3 分形特征分析

- 3 试验区地裂缝提取结果及精度评价

- 3.1 地裂缝提取结果

- 3.2 精度评价

- 4 研究区地裂缝提取及分析

- 4.1 地裂缝提取结果与精度验证

- 4.2 地裂缝分布特征分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张兴航,朱琳,王威,孟利山,李小娟,任应超

关键词: 影像,地裂缝,分步提取,特征提取

来源: 国土资源遥感 2019年01期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 地质学,地球物理学,矿业工程

单位: 首都师范大学资源环境与旅游学院,北京市城市环境过程与数字模拟国家重点实验室培育基地,中国地质调查局天津地质调查中心非化石能源矿产实验室,中国科学院遥感与数字地球研究所遥感科学国家重点实验室

基金: 中国地质调查局地质调查项目“华北地区煤铀资源开发放射性地质环境调查”(编号:DD20160130),国家高分专项项目(编号:02-Y30B19-9001-15,17)联合资助

分类号: P627

页码: 87-94

总页数: 8

文件大小: 714K

下载量: 189

### 相关论文文献

- [1].隐伏地裂缝破裂扩展物理模型试验研究[J]. 甘肃科学学报 2020(02)

- [2].跨地裂缝结构地震作用下的损伤分析与评估研究[J]. 建筑结构学报 2020(08)

- [3].地裂缝附近潜水流动特征及影响因素研究[J]. 水利规划与设计 2016(11)

- [4].隐伏地裂缝破裂扩展研究综述[J]. 工程地质学报 2013(06)

- [5].地铁轨道穿越地裂缝段施工技术探讨[J]. 居舍 2019(29)

- [6].山西临汾高堆地裂缝成因机制研究[J]. 山西地震 2015(01)

- [7].山西稷山县杨家庄地裂缝成因机理研究[J]. 铁道勘察 2015(01)

- [8].浑河断裂活动性对抚顺市区地裂缝的影响[J]. 中国西部科技 2015(12)

- [9].地裂缝注浆施工技术[J]. 河北企业 2012(07)

- [10].地裂缝:地球上难以愈合的伤口[J]. 城市与减灾 2009(03)

- [11].浅析地铁轨道穿越地裂缝段施工技术[J]. 建设科技 2016(18)

- [12].某高层建筑地裂缝安全避让距离的探讨与加强措施[J]. 建筑技术 2010(05)

- [13].榆次城郊地裂缝再认识[J]. 华北自然资源 2020(04)

- [14].地裂缝对城市立交桥的影响分析及病害防治[J]. 中外公路 2018(06)

- [15].地裂缝活动对公路工程的影响分析[J]. 交通企业管理 2011(07)

- [16].地裂缝:地球上难以愈合的伤口[J]. 生命与灾害 2009(04)

- [17].地震作用下地裂缝场地的动力响应研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [18].西安地铁工程中的地裂缝地质问题[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [19].抚顺市地裂缝—沉陷带成因分析[J]. 科技成果纵横 2010(03)

- [20].跨地裂缝桥梁的监测及影响分析[J]. 市政技术 2019(01)

- [21].在上下盘差异沉降作用下跨越地裂缝框架结构地震响应研究[J]. 振动与冲击 2019(10)

- [22].基于多因素叠加计算权重法的苏锡常地裂缝危险性预测[J]. 工程地质学报 2018(04)

- [23].地铁振动作用下穿越地裂缝隧道-地层动力响应模型试验研究[J]. 工程地质学报 2018(05)

- [24].浅谈地铁浅埋暗挖区间地裂缝段的结构施工[J]. 企业技术开发 2015(18)

- [25].地裂缝地段铁路路基工程措施探讨[J]. 路基工程 2014(01)

- [26].河北平原隆尧地裂缝成因机理与模式研究[J]. 水文地质工程地质 2020(05)

- [27].山西大同同车公司地裂缝水准形变异常与晋冀蒙交界区中强地震活动关系研究[J]. 山西地震 2015(02)

- [28].地铁隧道穿越地裂缝的变形控制措施及其效果分析[J]. 城市轨道交通研究 2014(04)

- [29].用地脉动测试的方法对地裂缝场地的评价[J]. 国土资源导刊 2014(10)

- [30].山西大同同车公司地裂缝形变水准观测及映震情况浅析[J]. 山西地震 2013(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f8d1162df3db7da486be5618.html