# 废轮胎胶粉论文_李宁利,武旭,赵新坡,许宁乾

导读:本文包含了废轮胎胶粉论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:胶粉,沥青,废轮胎,改性沥青,橡胶,轮胎,丁苯橡胶。

### 废轮胎胶粉论文文献综述

李宁利,武旭,赵新坡,许宁乾[1]（2019）在《废轮胎胶粉-废塑料复合改性沥青制备工艺》一文中研究指出合理的制备工艺是复合改性沥青性能发挥的重要保证。采用20%的40目废轮胎胶粉和2%的白色废塑料袋制备复合改性沥青,通过灰色关联度分析法可知,软化点差、25℃针入度、软化点、5℃延度及180℃黏度在复合改性沥青综合评价值中的权重分别为0. 198 5、0. 221 0、0. 216 3、0. 181 2、0. 183 0;通过正交试验极差分析可知,剪切时间和反应时间对废轮胎胶粉-废塑料复合改性沥青改性效果的影响最大,其次为剪切速率、剪切温度对改性效果影响最小;由灰色关联度分析法和正交试验极差分析可知,废轮胎胶粉-废塑料复合改性沥青的最佳制备工艺为剪切温度170～180℃,剪切速率为3 500 r/min,剪切时间为1 h,反应时间1 h。(本文来源于《塑料》期刊2019年03期）

[2]（2019）在《利用沥青拌合站回收矿粉和废轮胎热解油及胶粉生产高性能改性沥青方法及其制品》一文中研究指出本发明公开了一种利用沥青拌合站回收矿粉和废轮胎热解油及胶粉生产高性能改性沥青方法及其制品,其的各组分及重量百分比如下:石油沥青40%～50%,废矿粉15%～20%,废旧轮胎热解油25%～30%,石油树脂2%～5%,苯乙烯丁二烯苯乙烯嵌段共聚物4%～10%,丁苯橡胶2%～5%;本发明提供的方法的工艺简易,易于实现,所制得的高性能改性沥青制品与现有常规改性沥青材料相比,软化点大幅提升,低温(本文来源于《橡塑技术与装备》期刊2019年11期）

董大伟,江宽,吴大鸣,李田田,刘双旺[3]（2018）在《废轮胎胶粉在自粘聚合物改性沥青防水卷材中的应用》一文中研究指出研究废轮胎胶粉在自粘聚合物改性沥青防水卷材(自粘卷材)中的应用。结果表明,采用活化度为50%、粒径为250μm胶粉可作改性剂用于制备满足国家标准要求的自粘卷材,卷材适宜的配方:沥青100,胶粉24,苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS) 6,芳烃油12,滑石粉60。活化胶粉中的小分子组分与相容剂、线性化大分子橡胶组分及甲苯不可溶物与SBS作用机理类似,这3种组分可共同替代传统自粘卷材中的相容剂、胶粉及部分SBS,即采用活化胶粉可制得综合性能优异的防水卷材。(本文来源于《橡胶工业》期刊2018年12期）

扬子江[4]（2018）在《倍耐力推出含废轮胎胶粉轮胎》一文中研究指出近日,在德国举办的欧洲自行车展会(Eurobike)上,倍耐力公司推出了叁款商品名为"Cycl-e"系列的电动自行车轮胎,这些轮胎含有废轮胎胶粉的成分,并细分为"运动型"和"标准型"两类,旨在实现可持续发展和实现循环经济。该公司称,这种废轮胎胶粉也会很快用在乘用车胎和载重车胎胶料配方之中。倍耐力公司在一份新闻稿中表示,正是因为倍耐力致力于可持续的机动性,Cycl-e系列轮胎已采用含胶粉(本文来源于《中国轮胎资源综合利用》期刊2018年11期）

宋莉芳,张婷,乔云雁,薛哲,夏慧芸[5]（2018）在《高锰酸钾氧化废轮胎胶粉对橡胶沥青性能的影响》一文中研究指出本文采用高锰酸钾对废轮胎胶粉进行表面氧化改性,并用氧化后所得胶粉对沥青进行改性。X射线光电子能谱(XPS)实验结果表明:氧化后的胶粉表面有大量羰基(-C=O)生成,且羧基(O—C=O))含量显着增加。通过正交试验设计研究反应温度、反应时间及氧化剂用量对胶粉改性沥青25℃针入度、5℃延度和软化点主要技术指标的影响。由极差分析与方差分析可知,反应温度对胶粉改性沥青性能的影响最为显着,并提出氧化改性胶粉的最佳试验反应条件为:反应温度为90℃,反应时间为3.0h,氧化剂用量为橡胶粉的10wt%。该条件下制备的氧化胶粉改性沥青的感温性能和低温抗开裂性能得到显着改善。(本文来源于《材料科学与工程学报》期刊2018年05期）

叶园园,周晓龙,李政[6]（2018）在《微波改性对废轮胎胶粉表面性能的影响》一文中研究指出针对不同微波辐照时间对废轮胎胶粉(CR)的改性效果进行了研究。利用抽提法、凝胶渗透色谱及低场核磁共振技术测得的溶胶质量分数及交联密度来表征不同辐照时间的微波改性效果。采用FT-IR、SEM等方法检测微波辐照前后的废轮胎胶粉的结构及形貌变化。结果表明,微波功率为700 W、样品质量为40.0 g、辐照时间为5 min时,样品的溶胶质量分数增加,交联密度最低。微波能够促使C—S、S—S等交联键断裂,胶粉表面空隙增大,胶粉活化。但微波作用时间过长,样品交联密度增大,交联结构再生速率加快,改性效果变差。(本文来源于《现代化工》期刊2018年10期）

沈梅,李春霞,矫玉鹏,辛振祥[7]（2018）在《冷冻法废轮胎胶粉在丁苯橡胶中的应用》一文中研究指出研究冷冻法废轮胎胶粉的粒径和用量对丁苯橡胶(SBR)性能的影响。结果表明:随着冷冻法废轮胎胶粉用量的增大,SBR混炼胶的t_(s1)和t_(90)明显缩短,但在胶粉用量达到10份后变化不大,F_L呈增大趋势,F_(max)呈减小趋势,门尼粘度逐渐增大,胶粉粒径对门尼粘度影响不大;SBR硫化胶的100%定伸应力和300%定伸应力逐渐提高,拉伸强度和拉断伸长率逐渐降低,撕裂强度变化不大,阿克隆磨耗量逐渐增大;加入冷冻法废轮胎胶粉后SBR硫化胶的储能模量明显提高,损耗因子增大。(本文来源于《橡胶工业》期刊2018年05期）

洪桂香[8]（2018）在《废轮胎回收加工再生胶粉绿动未来》一文中研究指出循环经济要求以最有效地利用资源和保护环境为基础,追求社会效益和经济效益的和谐统一,最终实现可持续发展,对于废轮胎回收加工再生胶粉工业也同样适用。我国从上世纪以来自主创新或引进吸收再创新,走出了一条废轮胎循环利用的产业链,从旧轮胎翻新再制造、废轮胎生产橡胶、精细胶粉、低温裂解燃料油、炭黑及提取高附加值产品等获得全面突破,主要创新技术已达到世界领先水平,受到业内人士的高度关注。一、废轮胎加工再生胶粉破解"黑色污染"难题(本文来源于《中国轮胎资源综合利用》期刊2018年05期）

马晓[9]（2018）在《一种沥青改性用废轮胎胶粉的表面氧化改性工艺》一文中研究指出由南开大学申请的专利(公开号CN103145882B,公开日期2018-01-26)"一种沥青改性用废轮胎胶粉的表面氧化改性工艺",涉及一种沥青改性用废轮胎胶粉的表面氧化改性工艺。具体步骤包括:将废轮胎胶粉分散在水中,加入一定量的氧化剂,25～80℃恒温搅拌1.5 h,其中氧化剂为二氯异氰尿酸钠、叁氯异氰尿酸、次氯酸钠或过氧化氢中的一种,氧化剂用量占废轮胎胶粉质量的3%～30%,反应结束后过滤烘干得到氧化改性胶粉,将其作为沥青改性剂制备胶粉改性沥(本文来源于《轮胎工业》期刊2018年04期）

谢川[10]（2018）在《废轮胎胶粉改性沥青现状研究》一文中研究指出一、问题的由来废旧轮胎被称为"黑色污染",随着道路交通事业的发展,每年报废的轮胎也越来越多,据统计,全世界的废旧轮胎积存量己达亿条,并以每年约亿条的数字增长,其中能够得到翻新利用的只占15%到20%,为此许多国家都在千方百计为废旧轮胎寻找出路。我国是世界上最大的旧橡胶产生国,也是对废橡胶函待加强综合利用的国家。废旧轮胎属于工业有害固体废弃物,它们的大分子分解到不影响(本文来源于《中国轮胎资源综合利用》期刊2018年02期）

### 废轮胎胶粉论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本发明公开了一种利用沥青拌合站回收矿粉和废轮胎热解油及胶粉生产高性能改性沥青方法及其制品,其的各组分及重量百分比如下:石油沥青40%～50%,废矿粉15%～20%,废旧轮胎热解油25%～30%,石油树脂2%～5%,苯乙烯丁二烯苯乙烯嵌段共聚物4%～10%,丁苯橡胶2%～5%;本发明提供的方法的工艺简易,易于实现,所制得的高性能改性沥青制品与现有常规改性沥青材料相比,软化点大幅提升,低温

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 废轮胎胶粉论文参考文献

[1].李宁利,武旭,赵新坡,许宁乾.废轮胎胶粉-废塑料复合改性沥青制备工艺[J].塑料.2019

[2]..利用沥青拌合站回收矿粉和废轮胎热解油及胶粉生产高性能改性沥青方法及其制品[J].橡塑技术与装备.2019

[3].董大伟,江宽,吴大鸣,李田田,刘双旺.废轮胎胶粉在自粘聚合物改性沥青防水卷材中的应用[J].橡胶工业.2018

[4].扬子江.倍耐力推出含废轮胎胶粉轮胎[J].中国轮胎资源综合利用.2018

[5].宋莉芳,张婷,乔云雁,薛哲,夏慧芸.高锰酸钾氧化废轮胎胶粉对橡胶沥青性能的影响[J].材料科学与工程学报.2018

[6].叶园园,周晓龙,李政.微波改性对废轮胎胶粉表面性能的影响[J].现代化工.2018

[7].沈梅,李春霞,矫玉鹏,辛振祥.冷冻法废轮胎胶粉在丁苯橡胶中的应用[J].橡胶工业.2018

[8].洪桂香.废轮胎回收加工再生胶粉绿动未来[J].中国轮胎资源综合利用.2018

[9].马晓.一种沥青改性用废轮胎胶粉的表面氧化改性工艺[J].轮胎工业.2018

[10].谢川.废轮胎胶粉改性沥青现状研究[J].中国轮胎资源综合利用.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f8f7b58cfea856a2133b49e7.html