# 边坡开挖与支护技术在水利水电工程施工中的应用探究

中国水利水电第七工程局有限公司四川成都610000

摘要：本文以水利水电工程为研究视角，针对水利水电工程中边坡开挖与支护技术的应用展开分析讨论，并集中探讨如何利用边坡开挖与支护技术来提高工程质量，以求为同行业人员提供一定的参考依据。

关键词：水利工程；施工；边坡开挖支护

前言：伴随社会经济和科技的全面发展，人们在生产或生活中对于电力资源的需求逐渐增多，水利水电工程是获取能源的重要方式之一，逐渐受到社会各界的关注和重视，边坡开挖与支护技术在水利水电工程建设中有着不可或缺的作用，能够直接影响工程的施工质量和工期长短。基于此，笔者针对“边坡开挖与支护技术在水利水电工程施工中的应用探究”的讨论具有现实意义。

一、边坡开挖与支护技术的应用意义

水利水电工程不同于一般建筑工程，其施工周期长，施工环境复杂，复杂的地质结构对施工工期和施工的安全性产生了重要的影响，同时也为施工带来了巨大的挑战。现阶段边坡开挖与支护技术在水利水电工程中有着广泛的应用空间，科学的边坡开挖支护技术能够为工程的全面性建设奠定良好的基础，有效保障了工程的安全性和稳定性。在项目开展的初期环节，边坡开挖根据施工场地和工程设计要求，展开地面施工流程。在施工前，需要与开挖设计、支护施工等相关技术人员进行现场沟通和技术交底，做到完全掌握图纸、设备、场地、技术等各个施工环节的要素，让施工中有依据可寻。为了满足设计中的规范，需重复检查和放线工作，使得之前的设计与实际的信息相互匹配；在施工过程中，一定要因地制宜，选择合适的边坡开挖支护技术，并根据施工现场的实时进展情况，及时调整开挖支护方案，避免因施工方案不合理而耽误工期的情况发生，进一步确保施工的质量。若发现与设计方案不符的状况，必须马上停止开挖支护的工作，保证施工人员的安全；最后，开挖支护工作要采用合适的施工方式完成洞室、竖井、槽挖等工序。例如，槽挖通常是在水利岩质的边坡进行钻爆的方式、而洞室则采用逐层爆破的开挖形式，只有这样，才能保证开挖过程中，地表以及边坡的损伤面积得到有效的控制，同时让地面以下的开挖工作安全、顺利进行下去。

二、边坡开挖技术分类

（一）土方开挖技术

土方明挖施工程序是根据施工现场土质地理结构，采用自上而下、分层开挖、及时跟进修坡的开挖方式。由于土方本身结构不够稳定，应当避免在雨雪天气进行开挖工作。在开挖过程中，首先要对所开挖的场地进行高度和坡度的测量，严格按照设计好的坡度线进行开挖，以保证开挖的质量达标。然后，提前确定好开挖形式，其中分段施工为最常见的施工形式，通常10米左右为一段，采用360反铲分层分段进行开挖。最后，在挖掘机械设备无法进行开挖的地点，尽可能采取人工开挖的方式，人工挖掘过程中要对已经开挖的坡面进行支护等工作，确保以保证施工场地的稳定性，废土处理上，需要及时运输到指定的场地，从而给施工场地留足通行和施工空间。另外，特别注意的是，在开挖的过程中，及时清除已经挖好的区域中的泥土，对挖好的地点进行边坡修整，防止出现漏水或塌方等事故。

图2边坡治理效果图

四、边坡开挖与支护技术在水利水电工程施工中的具体应用

（一）在排水孔施工中的应用

一般情况下，水利水电工程所在的区域地下水相对较浅，在开挖过程中，由于基坑中地表压力较小，很容易出现漏水甚至出现地下渗水的情况，因此要采用必要的排水技术。排水技术是开挖支护技术中的一种，能够很好地解决针对上述所说情况。该技术实施要点主要集中在对悬臂挡土桩的高度控制上，一般控制土桩的高度在8米左右，如果超过9米，则需要利用钢筋支护的形式，进行捆绑式支护，借此才能减少水压对边坡基坑的损害[2]。

（二）在锚杆施工中的应用

开挖支护技术中锚杆施工是最为常见，也是最为基础的技术之一，现阶段该技术有着较为成熟的应用空间，在水利水电工程中主要应用于三个方面：第一，在施工规程中，为了方便施工、勘察工作人员的勘察工作，需要搭建手脚架，利用锚杆技术，能够很好的保证该手脚架的牢固性；第二，在水利水电中的爆破流程中也能用到锚杆技术，尤其是对边坡周围的土方以及石方的稳定性测量工作中，可以较为准确的测量出是否存在危石、悬石，以避免山体塌方、滑坡事故；第三，在对排水工序中，锚杆可以有效辅助排水施工工作，采用锚杆边坡插自式进行操作，可以有效满足排水设备稳定安装的需求[3]。

结语：综上所述，本文主要概述了边坡开挖与支护技术在水利水电工程施工中应用的相关内容，对于掌握和应用边坡开挖与支护技术是实现水利水电工程施工稳定建设的需要，是确保电力资源高效供给的需要，更是推动水利水电工程稳定、可持续发展的需要。希望通过文章的分析，可以使得相关部门以及工作人员清晰而深刻的认识到边坡开挖与支护技术的重要意义，结合施工现场实际情况、整合新技术，为保证工程项目的飞速发展发挥作用。

参考文献：

[1]刘西红.边坡开挖支护技术在水利水电工程施工中的应用[J].建材与装饰，2016(42):275-276.

[2]刘波.水利水电工程施工中边坡开挖支护技术的应用分析[J].住宅与房地产，2016(27):156.

[3]杨洋.水利水电工程施工中边坡开挖支护技术的应用分析[J].黑龙江科技信息，2016(26):273.

作者简介：陈文军，（1974.01.19），男，四川彭山人，助理工程师，从事项目施工管理工作。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/f91d40027c31a2812cc0fda3.html