# 建筑暖通空调安装技术及质量管理措施探究

广东省源天工程有限公司广东省广州市511340

摘要：优质的暖通安装工程施工可以提高建筑品质，给用户的生活和工作带来便捷。然而通过分析暖通安装工程施工，却发现众多问题，不仅影响暖通安装工程的施工质量，更使得暖通事业的发展备受阻碍。文章主要分析了建筑暖通空调安装技术及质量管理措施，以供参考。

关键词：建筑；暖通空调；安装；质量

引言

近年来，我国的经济不断发展，人民的生活水平不断提高，暖通空调在人们生活中扮演的角色越来越重要。就现阶段的实际情况而言，暖通空调工程已经广泛地存在于各类建筑工程项目施工之中，工程施工的质量也越来越受社会各界的重视。暖通设备安装质量与建筑工程项目的整体施工质量密切关联，施工人员需根据实际情况选择合适的处理方式并改善相应的施工技术，如此才能促进建筑暖通工程施工效率的提高，才能有效保障施工进度及施工质量。

1.建筑暖通空调安装技术要点

1.1严格交底工作

暖通安装工程施工的质量保证必须确保施工人员能读懂图纸。因此在接到图纸落实施工前，施工人员应首先参透施工图纸，要充分了解设计人员的思想，并亲自前往施工现场，对比施工设计和实际施工。一旦发现设计与实际存在出入，一定要及时指出问题，并与设计人员进行沟通，及时的修改。切不可随意施工，或是为了避免影响工程进度而随意更改设计图纸，影响施工的最终质量。

1.2风口安装

在进行风口安装的时候，要根据图纸和实际情况的要求选择合适的位置来作为通风口，而且应该在装修、装饰工作之前进行，否则可能因为需要打通风口，则会对墙体贴的壁纸之类的造成破坏。在安装空调的时候，也要选择合适的位置，保证空调可以正常的使用。并且对开口的尺寸、位置等方面进行严格的规划后开始施工。在安装空调的时候，还要对空调进行漏水检查等，检查风管和水管的严密性，从而避免其可能不合格。

1.3支架安装

在暖通工程的工作中，关于支架的制作和安装的时候，要对材料的选择加以管理和控制。比如在工程中要用到的吊杆、型铁等各种材料，都要严格的对其型号和材质进行严格的检查。同时要对这些材料的性能进行仔细的分析和计算，这里主要就是在支架制作和安装好后，其是否可以承受暖通设备在运行的时候，所产生的最大压力。同时还要检测这些支架的防腐性，及所采取的防腐措施等，只有这样才能保证支架的使用寿命，而在支架安装的时候，要注重固定的方式和防滑的因素。

1.4设备安装

暖通设备的安装一般是在地坪做好和墙壁都粉刷过后才开始的，而且其一般都是在暖通设备完成，经过检查后再开始进行下一个工程。在进行设备摆置的时候，其摆置的方向尽量做到和管道的方向相一致。另外，在进行暖通设备安装的时候，要留够足够的空间好让工作人员进行检查工作。在进行安装空调风机盘管安装的时要使其和装修的顶部很严密的结合到一起，从而来保证积水盘的放置和排水方向都保持一致。在对风机管和管道进行连接的时候，要选择耐压性高于1.5倍的同时具有很好的弹性接管等材料来进行连接。同时在采用软管进行连接的时候要避免软管出现断裂等现象。而关于排水管道的安装也要符合各项设计的要求，从而可以保证冷凝水流到指定的位置，而回水阀和水过滤器的安装要尽量的接近空调的风机盘管。

1.5管道冲洗试验

在施工的过程，安装的管道之中可能会存在一些垃圾和杂物之类，所以在完成安装之后，要对管道进行冲洗，从而避免管道在投入使用的时候，因为其中存在的杂物而造成管道堵塞，并对管道的质量造成影响，或者污染到管道的水质、增加管道的水压等，所以在完工的时候，一定要确保对管道进行冲洗，从而保证其运行的安全。空调水的管道在进行设计的时候要按照其规范，在对这样的管道进行冲洗的时候，要根据其实际水的最大流量进行实验，并且检查水在进出后的水质是否保持一致。在冲洗前，需要把空调的流量孔板和过滤网等设置拆除，然后检查各种系统中的管道是否畅通，在进行过这样全面的检测后，在对各部分的零件进行安装。

1.6保温施工

在暖通工程施工的过程中，保温施工是一项非常重要的内容，其施工效果与整个暖通的运行效率之间有着直接的关系。如果保温施工水平比较低，那么整个暖通系统的运行就会受到影响，并可能造成很大的资源浪费。在进行保温施工的过程中，水系统是一项比较复杂的施工内容。因此，在实际的施工过程中，相关监理人员和施工人员需要对关键施工工序加以管理与监督，从而保证相关施工人员能够严格按照施工实际图纸和设计方案来进行施工。在暖通施工中，保温施工应当在顶棚龙骨安装与管道试压之前来进行，施工过程中需要对保温材料和垫木粘合的严密度、阀门保温层的覆盖范围、保温材料的选择等内容进行仔细的考虑。

2.建筑暖通空调安装质量管理措施

2.1降低空调设备噪声

在暖通空调安装与施工的过程中，由于出现一些问题，这就容易导致空调在后期的运行过程中容易出现问题。例如有的时候空调在运作的过程中发出的声音过于大，这就属于噪音了，噪音不仅会干扰人们的正常的工作与休息时间。所以针对已经出现的噪音问题解决，需要安装人员对具体的情况进行详细的调查分析，找出噪音问题的根源所在，制定具有计划性和针对性的解决策略。例如常见的风机运行中故障的解决，如果是因为风机的功暖通空调在安装与施工过程中出现的噪音其实是由于空调的风机出现问题所引起的，所以这就需要改进空调的风机设计以及风机在安装进空调中是应选择质量好的风机，改进暖通空调在安装与施工中所出现的问题。

2.2完善水循环系统

暖通空调在安装与施工过程之后，在运行的过程中水循环系统是非常重要的，因为空调制冷制热都是通过水循环系统来进行运作的，所以水循环系统的运作时暖通空调能够运作的一个非常重要的一个部分。所以当暖通空调在安装与施工之后运行的时候，一旦水循环系统发生了问题，这就很容易导致暖通在运行过程中出现问题，甚至严重的时候就导致暖通空调无法运行。因此，要合理安排管线、科学化管线坡度，尽可能地避免管线之内出现气囊，必要时，可以在管线相应的位置上安置排气阀。其次，钢管安装焊接后可能会使管线内存在锈斑或是其它杂物，应及时组织人员或是利用机械清理，随后才能进行安装工作。为了避免水循环系统出现问题，在进行管道施工的过程中应该临时封闭未封闭的管口，以避免杂物进入。在管道连接完成之后，还应该对管线系统进行清理，以保证水循环系统顺利运行。

2.3控制空调结露滴水

空调结露滴水现象也是空调试调运行阶段经常发生的，与很多因素有关，比如，管道保温材料处理不规范、连接件之间连接不密实、应用劣质材料、质检不到位等均容易出现这一问题。针对空调出现结露滴水的原因，我们可以通过以下方式进行解决：设置水封在空调负压处，确保及时排出冷凝水，可以避免发生因为积水与管道、吊顶相互碰撞的情况，从而避免发生冷凝水倒坡现象或者滴水现象。安装应用到的设备入场后，需要仔细检查设备质量，重点检查保温管尺寸与管道是否相称，完成各个关节的安装施工后，需要对接口连接处是否严密进行检查；需要将保温套管加设到穿墙部位的冷凝管上，可以让这一保温层有着更高的连续性与严密性。

3.结语

综上所述，暖通空调工程建筑使用过程中发挥着重要的作用。暖通空调安装工程施工具备复杂性高、范围广等特点，为了保证施工质量，施工人员在落实施工时必须严格按照设计图纸施工，要不断地强化施工管理工作，要积极的解决施工过程中存在的问题，如此才能够有效地提高施工质量，进而发挥暖通系统的作用，满足现代人的高生活需求。

参考文献

[1]费毅昆.论暖通空调系统设计与施工中应注重的几个方面[J].中外企业家.2015(27).

[2]孙东丽.暖通工程施工的关键分析及技术改善探讨[J].智能城市.2016(11).

[3]吴姝.暖通安装工程施工中应注意的问题[J].住宅与房地产.2017(12).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fa2a6c1cb4006f0bcdb2e6b4.html