# 空调系统的设备选择与节能技术

杭州龙华环境集成系统有限公司310000

【摘要】目前，随着建筑行业的发展，人们的生活质量也得到了明显的改善，因此，对建筑设计有了更高的要求。在建筑中，空调系统是重要的能耗大户，所以，要对空调系统进行节能设计，降低建筑的能耗。另外，人们对绿色建筑的呼声越来越高，提倡节能环保，因此，要做好空调系统进行设计和选型工作，从而达到降低能耗的目的，并且有助于建筑的可持续发展。本文阐释了空调设备的节能技术措施，并对设备的选型进行分析。

【关键词】空调系统；节能技术；设备选择

在建筑中，空调系统可以为有关人员提供舒适的环境，有利于满足人们对舒适度的要求。目前，在建筑中，更加注重对绿色建筑的环保设计，同时要减少对环境的污染，降低噪声，促进绿色建筑的可持续发展。所以，要着重强调对空调系统的设计，选择节能环保的部件，有利于促进建筑节能目标的实现。

一、空调设备制冷技术的优缺点和选择分析

按照制冷原理对空调设备进行划分，可以分为电制冷和吸收式制冷两种方式。其中吸收式制冷在电力紧张、拥有充足蒸汽或燃气的地区具有明显的优势，可以表现在以下几个方面。

（一）降低高峰电力负荷

目前，很多大型中央空调都是利用电制冷技术进行制冷工作，这就导致在用电高峰期内负荷量过大，造成电力紧张，影响设备的正常运行。因此，我国对一些区域采取了拉闸限电的措施。但是在利用吸收式制冷机之后，可以在一定程度上满足部分地区的需求量，尤其是在电力高峰期，方便设备的正常运行。另外，吸收式制冷机的耗能量小，成本较低，噪音低。

（二）设备占据的空间较小，维护的费用较低

吸收式制冷器可以同时实现多种功能，比如制冷、采暖等，相比常规水冷电制冷配燃气热水锅炉制热的系统，有利于减小设备的数量，节省空间。

（三）有利于减少燃烧和噪声污染

电制冷消耗的能源主要是电力，而我国主要依靠燃煤进行发电，燃煤发电效率低且污染大，而燃气制冷机的能源主要是天然气，其燃烧造成的污染量较小。另外，吸收式制冷机不需要反复的机械工作，减小了运转中的震动，因此降低了噪声污染，而其使用的制冷剂对臭氧层无破坏也无温室效应，也有利于保护生态环境。

同样，吸收式制冷也具有自身的缺点，比如机组需要在真空的环境中运行，因此，若受到空气的侵袭，则会导致制冷量衰减。而燃气价格在近年来也是上涨迅猛，导致吸收式制冷空调设备的运行费用增加。

电制冷则具有能效高寿命长、应用广泛，并可搭配水地源、冰蓄冷技术等应用的优势。

空谈空调类型的优略没有意义，每一种空调型式都有其合适的应用场所，所以空调类型的选择要根据区域的环境特征，电力特征和用户的承受能力来综合选择。

二、空调设备的节能技术

在设计空调设备的过程中，要采取有效的节能方式和方法，促进空调运行的效率的提高。其中，具体的措施主要体现在五个方面。

（一）减少冷负荷

冷负荷是空调系统中最基础的数据。根据冷负荷可以选择不同型号和规格的设备，如制冷机、空调箱等。适当减小冷负荷，可以缩小制冷机、空调箱等的型号，有利于减少成本，在缩小设备的型号之后，也会减少相应的配电功率，从而减少能耗，降低运行费用。

要想降低冷负荷的大小，就要对建筑的隔热性能进行有效的改善。在建筑物的热量损失中，主要是通过墙体、门窗等的传递，所以，要采用适当的保温材料和技术。对窗户的遮阳效果进行合理的设计，选择隔热性能好的玻璃窗；同时，在设计时，要选择恰当的室内参数。所以，在对温度进行设计时，不能过低，这样会使建筑内的冷负荷增加，要将室内设计温度适当的提高，同时要保证室内温度不会使人们感到不适。另外，还要选择合适的室外新风量。

（二）提高制冷机组的效率

要对制冷效率进行评价，就要依据制冷系数的指标。制冷系数主要是指单位功耗内获得冷量的数量。在空调系统使用过程中，冷机在运行时，则要适当降低冷却水的温度，增加制冷系数，从而减少功耗的使用，减少运行时的费用。同时，可以适当提高蒸发的温度，这是因为随着冷冻水温度的升高，就会提高蒸发的温度，从而降低冷机的制冷效率。因此，在日常运行中，用户不能随意降低冷冻水的温度；另外，还要注意制冷设备的选择，要选用具有高能效比的装置，尤其要关注在部分负荷运行的条件下，制冷系数的变化情况。

（三）充分利用自然冷源

通常来说，可以利用的自然冷源主要分为两种：第一，地下及地表水源，由于深层地下水源常年的温度为20度左右，所以它可以作为空调系统的冷却水；第二，春秋等过渡季节的室外冷空气。春秋季节的冷空气的温度比较低，因此，它可以直接输送到室内，适当调节室内的温度。

（四）减少水系统泵机的电耗

在空调系统中，需要耗费大量由于水泵运行产生的电量，所以，要重视水泵的节能作用，减少耗电量。减少水泵耗电量可以从几个方面采取措施：第一，减少管路阻力，主要通过合适的管路走向和适当减少阀门，过滤器的数量。因为在空调管路系统中，阀门和过滤器是其中两项重要的局部阻力部件。在对系统运行时，要对过滤器进行定期的清洗工作，因为如果过滤器出现阻塞的情况，则就会增加水流的阻力，影响系统运行的效率；同时，在初始投资时还要选择高效率的水泵，若一味追求减少初投资而选择效率不高的水泵，则就会相应加大使用过程中水泵的输入功率，从而增大能耗，增加了运行中的费用。

（五）保持室内空气的清新

目前，随着城市化进程的发展，也随着带来了严重的环境问题，特别是室内环境污染的问题。在目前的室内空气质量监控中，主要还是引进室外新风对室内污染空气进行稀释。而当室内空气二氧化碳、烟气等浓度上升时，系统会自动加大新风量，新风量加大将极大的增加系统能耗，因此保持室内空气清洁也是重要的节能措施。

结语：

随着现代科技的发展，在建筑工程中，人们对空调系统的要求也越来越高，日益追求环保系统的绿色化、智能化。目前，在建筑中，更加注重对绿色建筑的环保设计，同时要减少对环境的污染，降低噪声，促进绿色建筑的可持续发展。所以，要着重强调对空调系统的设计，选择节能环保的部件，有有利于促进建筑节能目标的实现。要推动空调设备的节能化，就要减少冷负荷、提高制冷机组的效率、充分利用自然冷源、减少水系统泵机的电耗、还要保持室内空气的清新。另外，在空调的选型上，要根据区域的环境特征和用户的承受能力来选择，还要注意考虑到噪声的问题，以促进空调系统的不断完善，提高建筑的舒适度和环保性。

参考文献：

[1]本刊编辑部.推广绿色建筑,营造低碳宜居环境——第八届国际绿色建筑与建筑节能大会[J].城市发展研究,2012,04:1-16.

[2]杭元凤.绿色环境:医院空调系统的节能技术与设备选型[J].现代医院,2012,08:126-129.

[3]郭凤鸣.暖通空调系统在被动式建筑中的应用[J].中国住宅设施,2014,05:22-25.

[4]廖霄,吴劲松.浅析绿色数据中心节能建设思路[J].现代计算机(专业版),2014,34:33-37.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fa58f968904d8119a7c23dad.html