# 换气次数论文_梁春峰

导读:本文包含了换气次数论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:次数,住宅,气态,风量,污染物,不确定,甲醛。

### 换气次数论文文献综述

梁春峰[1]（2019）在《换气次数对板式家具甲醛散发影响的研究》一文中研究指出为了研究换气次数对板式家具甲醛散发的影响,对天津某住宅客厅先进行为期40d的甲醛浓度现场测试,并在相同工况下,利用PHOENICS软件进行模拟值和测试值对比验证,最后,运用该软件模拟不同换气次数对板式家具甲醛浓度分布规律影响,得出随着换气次数增大,室内甲醛浓度逐渐减小的结论。(本文来源于《住宅科技》期刊2019年10期）

樊越胜,彭杉杉,王欢[2]（2019）在《住宅换气次数与污染物浓度的研究》一文中研究指出本文于2017年1月对西安市一所装修完成半年的住宅建筑进行室内温湿度、换气次数、污染物浓度测试,分析不同的窗户开启面积比例下换气次数与污染物浓度的关系。结果表明,开窗通风可以有效降低室内气态污染浓度。建筑密闭超过12h后就应进行一定时间的通风。保证窗户不低于10%的开窗比例对排除卧室污染物有积极作用。(本文来源于《建筑热能通风空调》期刊2019年08期）

黄雪,余晓平,吴晓林,吴秀琳[3]（2019）在《既有住宅加装电梯井道通风换气次数研究》一文中研究指出针对既有住宅加装的无机房电梯夏季由于电梯井道过热而引起的安全运行问题,文章通过对重庆市某既有住宅加装电梯运行情况进行测试分析,并采用DeST软件对井道内温度进行模拟分析。旨在找出既有住宅加装的无机房电梯在夏季高温环境下,其井道内温度变化情况,并针对不同类型的井道围护结构传热系数,模拟得出保障井道内热环境的最小通风换气次数,为既有住宅加装电梯项目的井道通风设计提供依据。研究结论可为同类气候地区既有住宅加装电梯改造项目的设计提供参考。(本文来源于《建筑安全》期刊2019年04期）

曹瑞林,李伟,吴嘉宝[4]（2018）在《空气净化器性能试验舱换气次数测量不确定度分析》一文中研究指出本文基于研究空气净化器性能试验舱换气次数的测量方法和测量不确定度分析。空气净化器性能试验舱(以下简称试验舱)可以模拟室内环境,是用于检测和研究室内空气净化器的重要装置,换气次数是评价试验舱性能的主要技术参数之一。换气次数测量不确定度是评定试验舱测量水平的指标,是判断测量结果的重要依据。本文详细讲述了试验舱换气次数的测量过程和数据处理方法,以及测量不确定度的来源和分析过程。JJF(轻工)102-2018《空气净化器性能试验舱校准规范》对试验舱的试验方法进行了描述,其中包含换气次数的试验内容。(本文来源于《2018年中国家用电器技术大会论文集》期刊2018-10-30）

彭章娥,陈灵杰,冯劲梅,韩阳[5]（2018）在《洁净饲养房污染物分布及换气次数》一文中研究指出洁净饲养房不同区域污染物扩散不同,通过分析选取合理的气流组织与换气次数以减少能耗。采用实验和模拟的方法对饲养房内污染物的分布进行了分析,通过改变气流模式和换气次数进行模拟,结果显示上送下回的送风方式有利于洁净度的控制,气流扩散速度快。通过对换气次数和洁净度的综合分析比较,结果显示,在洁净饲养房中,采用上送下回乱流式的送风系统时,换气次数为12~15次/h比较合适。(本文来源于《应用技术学报》期刊2018年03期）

张建平,傅江南[6]（2018）在《独立通风笼盒内换气次数与压差差异性分析》一文中研究指出目的评估独立通风笼盒(IVC)使用过程中,在设定参数下,同一笼架内各个笼盒换气次数及内外压差之间的差异。方法屏障环境内,以单面IVC为检测对象,设备参数设置:换气次数50次/h、40次/h,压差+20 Pa、+10 Pa,检测笼盒送风口的风速及笼盒内外压差。结果设定换气次数与实测笼盒内换气次数存在差异,实测值在设定值的±30次/h范围内波动,并且同一笼架上笼盒与笼盒之间的换气次数实测值差异较大,在30次/h~60次/h;不同位置笼盒间内外压差的差异较小,实测值均在设定值的±10 Pa范围内波动。结论为保证笼盒内微环境的一致性,减少环境差异对实验结果的影响,需进一步研究如何将同一架IVC笼盒之间的换气次数和内外压差波动控制在较低范围。(本文来源于《实验动物与比较医学》期刊2018年03期）

苏建程[7]（2018）在《医疗器械产品生产质量管理规范车间内对换气次数项在验证工作中的问题》一文中研究指出送风量是保障医疗器械产品生产质量管理规范(GMP)车间内各项技术指标的基础,通常用"换气次数"这一指标直观的表示。验证工作是确保换气次数项技术指标安全有效的必要手段,若验证手段不科学,势必造成受控环境的安全失控,从而易导致对医疗器械产品的污染。(本文来源于《医疗装备》期刊2018年05期）

黄晨,卿湛媛,刘炜,王雪颖,蔡姣[8]（2018）在《基于住宅特性的上海地区冬季夜间卧室渗透风换气次数分析》一文中研究指出由上海地区住宅冬季夜间卧室门窗关闭时CO_2体积分数现场检测结果得到卧室夜间渗透风换气次数,根据检测住宅的问卷调查结果,运用统计学中相关分析和多元回归分析方法,宏观分析住宅特性与冬季夜间卧室渗透风换气次数的相关性。研究结果表明:所检测的上海地区冬季夜间卧室渗透风换气次数在0.07~0.88 h~(-1)之间,多数住宅仅靠渗透风量不能满足最小新风量的要求。按影响强弱排序,窗户类型、门窗缝隙长度、住宅类型均与渗透风换气次数有显着相关性;利用现场实测的25个住宅实测样本建立预测上海地区冬季夜间卧室渗透风换气次数的多元线性回归模型,其渗透风换气次数预测值与计算值平均绝对百分误差为26.7%,标准差为0.025 h~(-1)。利用未参与建模的5个实测样本对模型进行验证,模型预测值与计算值的相对误差在-20.4%~24.2%。所建模型可为上海地区住宅冬季夜间卧室渗透风换气次数快速评估及建筑能耗预测提供参考。(本文来源于《能源研究与信息》期刊2018年01期）

张文霞,谢静超,刘加平,刁彦华,吉野博[9]（2016）在《国内外居住建筑最小通风量和换气次数的研究》一文中研究指出介绍了16个国家有关居住建筑最小通风量和换气次数的通风标准,将各国现有居住建筑通风标准分别应用于当地平均居住面积住宅和中国普通住宅,计算其最小通风量和换气次数,并进行分析比较。结果表明:各国制定通风标准时所考虑的因素不同,最小通风量和换气次数有所差别;换气次数为0.5h~(-1)时可以满足大部分国家通风标准所规定的通风要求,个别国家高于0.5h~(-1);中国的换气次数接近平均水平。(本文来源于《暖通空调》期刊2016年10期）

高照,王新轲[10]（2016）在《颗粒物对围护结构的穿透系数与换气次数关系的探讨》一文中研究指出室外颗粒污染物可以通过建筑围护结构缝隙进入室内,并对室内空气品质产生影响。通常用穿透系数来表征室外颗粒污染物穿过建筑围护结构进入室内的通过性。考虑到建筑围护结构在室内外空气交换流通和室外颗粒物进入室内的过程中所起到的关键作用,建立了室外颗粒物对围护结构的穿透系数与换气次数的关联性模型。分析、阐述了换气次数对颗粒物穿透系数的影响。通过模拟工况的数值计算,讨论了在研究室外环境对室内颗粒污染物浓度的影响中考虑穿透系数与换气次数之间关联性的必要性。(本文来源于《暖通空调》期刊2016年06期）

### 换气次数论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文于2017年1月对西安市一所装修完成半年的住宅建筑进行室内温湿度、换气次数、污染物浓度测试,分析不同的窗户开启面积比例下换气次数与污染物浓度的关系。结果表明,开窗通风可以有效降低室内气态污染浓度。建筑密闭超过12h后就应进行一定时间的通风。保证窗户不低于10%的开窗比例对排除卧室污染物有积极作用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 换气次数论文参考文献

[1].梁春峰.换气次数对板式家具甲醛散发影响的研究[J].住宅科技.2019

[2].樊越胜,彭杉杉,王欢.住宅换气次数与污染物浓度的研究[J].建筑热能通风空调.2019

[3].黄雪,余晓平,吴晓林,吴秀琳.既有住宅加装电梯井道通风换气次数研究[J].建筑安全.2019

[4].曹瑞林,李伟,吴嘉宝.空气净化器性能试验舱换气次数测量不确定度分析[C].2018年中国家用电器技术大会论文集.2018

[5].彭章娥,陈灵杰,冯劲梅,韩阳.洁净饲养房污染物分布及换气次数[J].应用技术学报.2018

[6].张建平,傅江南.独立通风笼盒内换气次数与压差差异性分析[J].实验动物与比较医学.2018

[7].苏建程.医疗器械产品生产质量管理规范车间内对换气次数项在验证工作中的问题[J].医疗装备.2018

[8].黄晨,卿湛媛,刘炜,王雪颖,蔡姣.基于住宅特性的上海地区冬季夜间卧室渗透风换气次数分析[J].能源研究与信息.2018

[9].张文霞,谢静超,刘加平,刁彦华,吉野博.国内外居住建筑最小通风量和换气次数的研究[J].暖通空调.2016

[10].高照,王新轲.颗粒物对围护结构的穿透系数与换气次数关系的探讨[J].暖通空调.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fb07f1555b88a8d17edae728.html