# 粉末冶金工艺参数对新型医用TiMoTaNbZr合金热变形行为的影响

### 论文摘要

以各合金元素粉末为原料,通过混料、冷等静压及真空烧结制备了新型医用Ti-14Mo-2. 1Ta-0. 9Nb-7Zr合金。通过改变压制压力、烧结保温时间等工艺参数制备合金,然后在变形量为60%、变形温度为900℃、变形速率为0. 01 s-1的条件下对合金进行高温热变形处理。利用X射线衍射（XRD）、光学显微镜（OM）及真应力-真应变曲线,表征分析了粉末冶金制备工艺参数对合金热变形行为的影响。结果表明,合金热变形后组织沿变形方向成纤维状,形成流线;粉末冶金法制备的合金强塑性好,且保温时间越长、制备压力越大,合金强塑性越好;合金在高温变形的条件下,发生动态回复和动态再结晶。动态回复阶段流变应力随着应变量的增加而增加,动态再结晶阶段则相反,再结晶完成后,合金进入稳态流变阶段。

### 论文目录

- 1 实验

- 2 结果与讨论

- 2.1 XRD物相分析

- 2.2 工艺参数对合金组织和性能的影响

- 2.2.1 工艺参数对合金变形前显微组织的影响

- 2.2.2 工艺参数对合金变形后显微组织的影响

- 2.3 工艺参数对合金热变形行为的影响

- 2.3.1 合金的常温压缩与热变形行为试验

- 2.3.2 合金的真应力-真应变曲线

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 胡威威,李伟,马琳,赵丰停,刘琪

关键词: 粉末冶金,钛合金,工艺参数,热变形,真应力真应变曲线

来源: 有色金属工程 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺,冶金工业

单位: 贵州大学材料与冶金学院

基金: 贵州省科学技术基金项目(黔科合J字[2013]2102号)~~

分类号: TG146.23;TF124

页码: 5-12

总页数: 8

文件大小: 11052K

下载量: 80

### 相关论文文献

- [1].热处理对Al-11Si-2.5Cu-Mg合金组织及性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2017(03)

- [2].热等静压处理对铸造Ti-48Al-2Cr-2Nb合金组织和力学性能的影响[J]. 铸造 2017(01)

- [3].时效温度对汽车用电极Cu-5.5Zn-0.44Cr合金组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(14)

- [4].Mg-xGd-2.5Nd-0.5Zr合金组织和性能研究[J]. 轻合金加工技术 2017(08)

- [5].热处理对Mg-8Gd-2.5Nd-0.5Zr合金组织和力学性能的影响[J]. 中国有色金属学报 2017(01)

- [6].均匀化热处理对Mg-5Gd-3Y-1Nd-2Zn-0.5Zr合金组织及性能的影响[J]. 材料热处理学报 2017(06)

- [7].退火温度对Mg-1Zn-0.6Zr-2Y合金组织和力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2020(22)

- [8].冷轧态Ti-35Nb-2Zr-0.3O合金的异常热膨胀行为[J]. 金属学报 2019(06)

- [9].铸态Mg-11Gd-2Y-xSm-0.5Zr合金组织和性能分析[J]. 铸造 2017(02)

- [10].热处理对Cu-0.8Cr-0.15Zr-2.8Co-0.7Si-0.1RE合金组织与性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2017(04)

- [11].电渣重熔对4J36合金组织和力学性能的影响[J]. 特殊钢 2020(02)

- [12].时效态Mg-4Y-2Sm-xGd-0.5Zr合金组织与力学性能[J]. 材料热处理学报 2019(12)

- [13].反复镦拔对Ni-20Cr-11Co-8Mo-4W合金组织和性能的影响[J]. 金属热处理 2015(02)

- [14].轧制和退火对Cu-Mg-Te-Y合金组织和性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(04)

- [15].固溶和时效对Mg-2Er-1Zn-0.18Zr合金组织的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2014(07)

- [16].稳定化热处理对Zn-10Al-2Cu-0.02Ti合金组织及蠕变行为的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(01)

- [17].合金元素对Al-Fe-Cu-RE-Zr合金力学和电学性能的影响[J]. 铸造 2019(08)

- [18].离心转速对Mg-13Al-1Ca-2.5Nd合金组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2014(21)

- [19].预变形量对2297合金组织与性能的影响[J]. 铝加工 2015(04)

- [20].冷却速度对TB3合金组织和性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2008(S4)

- [21].Mg-5Y-3Sm-4Ho-0.5Zr合金组织与力学性能[J]. 材料热处理学报 2020(09)

- [22].稀土Sm元素对铸态Al-Si-Cu合金组织和力学性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(11)

- [23].磷对GH4169Plus合金组织及性能影响机理的研究[J]. 钢铁研究学报 2011(S2)

- [24].Mg-8Zn-1Ag-0.7Zr合金组织和力学性能研究[J]. 特种铸造及有色合金 2020(05)

- [25].热处理对Ti-48Al-6Nb-xSi合金组织与力学性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2020(07)

- [26].超声处理对Mg-3Y-3.5Sm-2Zn合金组织和性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2020(08)

- [27].Mg-4Y-2Sm-1Gd-0.5Zr合金的组织与性能[J]. 材料热处理学报 2018(12)

- [28].原料粉末对SPS烧结W-10Ti合金组织及性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2018(09)

- [29].热处理对铸造Al-10Si-5Cu-0.75Mg合金组织及性能的影响[J]. 材料热处理学报 2017(01)

- [30].镝添加对Mg-4Y-3Nd-0.4Zr合金组织和力学性能的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2017(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fb1b16730ee46a2208e988d2.html