# 直流脉冲电源论文_陶桃

导读:本文包含了直流脉冲电源论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:脉冲,电源,发电机,电流,可调,电枢,负反馈。

### 直流脉冲电源论文文献综述

陶桃[1]（2019）在《50kA直流脉冲发电机并联运行励磁电源系统研究》一文中研究指出近些年来,脉冲电源因其高功率密度和高密度特性被运用到一些特定要求的场合,如中小规模的可控核聚变装置。随着研究的深入,聚变装置对脉冲电源提出了长脉冲供电的要求,基于传统开环控制方案的弊端,本文对该ZMF-500-50直流脉冲发电机组的控制提出了新的控制方案。本文介绍了直流发电机的发展历程、运行原理及运行特性,在对ZMF直流脉冲发电机组的运行特性进行理论分析的基础上,推导出系统的数学模型,在此数学模型的基础上分析系统开环励磁调节规律,考虑其复杂性,并在环流问题的引出下紧接着提出励磁电源的控制方案—电枢电流闭环负反馈控制方案,理论推导出闭环控制方案的可行性及其对环流的抑制效果。简略介绍了励磁电源研制方案的主电路拓扑、倍频单极性载波反相调制策略、以及开关频率的确定。然后从工程实际情况出发,提出直流侧电容电压泵升问题,相应提出自然续流下电容旁路的解决方案,并消除死区时间对自然续流状态的不利影响。最后对励磁电源相关软硬件设计方面进行了简单介绍。为验证上述励磁电源研制方案的可行性,首先在Matlab/Simulink仿真环境中搭建了仿真系统,仿真分析励磁电源方案在动态性能和稳流精度方面的效果。然后根据实际情况,以励磁电流作为反馈变量进行实验,验证了自然续流方案能有效降低电容电压的泵升。最后,在实验室所搭建的小功率直流发电机组平台上,以发电机电枢电流作为反馈量进行实验,跟踪效果较好,输出差异较小,抑制环流的效果与理论分析基本一致。(本文来源于《合肥工业大学》期刊2019-04-01）

严民雄[2]（2017）在《J-TEXT托卡马克扰动场直流脉冲电源的研制》一文中研究指出在基于托卡马克的受控核聚变研究中,由于撕裂模会导致锁模和大破裂,影响装置的稳定运行,所以对撕裂模的控制是当今聚变领域的研究热点之一。经研究发现,利用扰动磁场实时反馈控制撕裂模可以使撕裂模加速和稳定,这种方法要求扰动磁场施加在撕裂模实时转动的固定相位区间,也要求用于产生这种扰动磁场的供电电源具有快速上升沿和下降沿,并且频率和占空比能随时可变,实现撕裂模相位的实时跟踪。为了在J-TEXT装置上验证这种控制撕裂模的新方法,本文研制了给扰动场线圈供电的直流脉冲电源,用于产生满足物理实验要求的扰动磁场。本文基于J-TEXT托卡马克实时反馈控制撕裂模实验的需求,并结合随机扰动场电源和经典的buck斩波电路的工作原理,提出了具有快速上升沿和下降沿的直流脉冲电源的主电路拓扑。该拓扑利用被充好电的大电感和其续流回路构成电流源,通过IGBT的快速切换实现电流的快速爬升,构建放电时间常数很小的泄放支路来实现电流的快速下降。本文将电源的工作原理分成四个阶段进行了分析。针对小寄生电感的大功率电阻的研制问题,本文成功实现了从镍铬合金电阻到石墨电阻的优化。为了吸收由实际电路中寄生电感引起的IGBT关断尖峰电压,本文采用厚膜电阻、薄膜电容和具有超快恢复时间的肖特基二极管,对RCD缓冲回路进行了结构和参数设计。为了提供稳定的直流电压,本文选择了基于电容器储能的前级供电方案。电源的实现分为两个阶段,在电源的先期尝试阶段,MATLAB/Simulink仿真结果和电源测试结果的一致验证了电源设计方案的可行性和正确性;在电源的升级阶段,IGBT的关断尖峰电压由升级前的2500V降低至1600V,电源工作频率由升级前的3kHz提升至6kHz。最终将电源投入到J-TEXT装置反馈控制撕裂模的正式物理实验中,电源能够安全稳定的运行,并成功输出了频率为1~6kHz、幅值为1kA、占空比为20%~50%、上升时间为60μs、下降时间为50μs的脉冲电流。经物理实验证实,电源能够快速地响应磁岛转动,实现电源和磁岛的同步协作作用,并获得了在不同的相位区间内投入扰动磁场使磁岛加速和减速的典型实验现象,达到了预期设计目标。(本文来源于《华中科技大学》期刊2017-05-01）

王德敏[3]（2016）在《直流脉冲焊接电弧及其电源控制》一文中研究指出在众多焊接方法中,TIG焊因为具有适应范围广、焊接电弧稳定等众多优点而被广泛应用。其中直流脉冲TIG焊因为采用的是脉冲电流焊接,焊接时可以减小电流的平均值,用较低的热输入获得足够的熔深,减小焊接热影响区和焊接变形,适合焊接薄板。当脉冲频率增加时电弧对熔池的压力增大、电弧挺度增加,焊缝处熔深增加,熔宽变窄,有利于焊接成形。众多优势使脉冲TIG焊在焊接领域有着不可替代的地位。基于脉冲TIG焊的一些技术特点,本文设计了直流脉冲TIG焊焊接电源控制系统。电源控制系统包括功率开关控制系统、频率可调数字控制系统、MOSFET和IGBT驱动系统。设计的电源控制系统在时基电路无分频情况下,输出脉冲频率范围1 Hz-111 kHz,输出的频率、脉宽比可通过计算任意可调,可以满足直流脉冲TIG焊频率、脉宽调节的要求。驱动电路控制电压的变换,使MOSFET的输出驱动电压在+12V和-6V之间快速转换,IGBT的输出驱动电压在+15V和-8V之间快速转换,转换中时间非常短,降低器件的功能损耗,均满足斩波控制驱动的要求。经对比试验证实,IGBT功率开关为本次设计的合理选择。直流脉冲TIG焊电源控制系统经过大量的调试实验,焊接脉冲电流频率可达到了20kHz,经示波器测试电流运行稳定。当焊接工艺参数只有脉冲电流频率变化,保持其它参数不变,测量在不同脉冲电流频率下的电弧压力,实验得出随着脉冲电流频率提高,电弧压力呈逐渐递增的趋势,当频率达到一定值时,压力基本保持不变。在脉冲频率为1kHz-20kHz范围内对0.8mm的Q235薄板焊接时,焊缝成形均较好。对焊缝进行熔深熔宽的测量、金相实验。实验结果得出,频率的增加使焊接热输入减小,焊件变形减小,焊缝成形系数变小,焊缝处的晶粒度呈细化的趋势,且分布均匀。实验得出研究设计的直流脉冲TIG焊焊接电源系统能稳定运行,焊接达到设计要求。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2016-01-16）

苏超,姜学东[4]（2011）在《用于臭气处理的直流脉冲迭加电源》一文中研究指出对用于流光放电等离子体除臭技术的直流脉冲迭加电源进行研究及优化,使其稳定高效的应用于臭气处理技术。该电源使用固态开关代替火花隙开关,可靠性更高。采用直流脉冲相迭加形式可以保证产生稳定、有效的流光。通过两级升压电路以及脉冲变压器的升压,电源直流基压达到几十千伏,脉冲电压达到几千伏。同时基于Matlab进行原理性仿真,调试合理的试验参数。根据分析进行了相应试验,得出试验波形,并与仿真波形进行比较分析,验证理论分析结果。试验波形与仿真很好的吻合,验证了理论分析及仿真的正确性。最终试验电源的直流基压为50 kV,脉冲幅值达到54 kV,脉冲上升沿为650 V/μs,基本达到工业实际应用的要求。(本文来源于《电源技术》期刊2011年12期）

莫勇涛[5]（2011）在《基于IGBT逆变的直流脉冲电源的研制》一文中研究指出随着半导体制造工艺和技术的高速发展,电力电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也越来越多,电子设备已经是人们的工作、生活中必不可少的工具。任何电子设备都离不开可靠的电源,为了使电子设备安全、稳定和可靠的工作,必然会对它们的电源提出越来越高的要求。现代社会中,由于工作需要必然会对某些工具的硬度有一定的要求,为了满足这个要求,在产品的生产过程中,往往需要对这些产品进行表面镀膜,以增强其耐磨性和耐刮性:譬如日常生活中的自行车车圈和金属器皿等等。在物理化学领域,这属于表面处理改性,需要使某种气体在一个密封的近似真空环境的炉体里进行强电场等离子体电离,使这些等离子体沉积在基件表面形成一层致密的薄膜。只有在真空炉的两个电极施加一定频率的脉冲电压形成等离子体相对而言容易些,而这又需要一个高频脉冲电源。本论文所研制的高频脉冲电源完全可以满足这种需要。为了能够提供大功率的输出,本文所设计的用IGBT作为功率器件的高频脉冲电源采用叁相工频交流电电源输入,经过接触器、叁相调压模块调压,经过叁相整流滤波,通过全桥逆变和高频变压器升压;再次经过高压整流,直流斩波,最终按要求输出所需结果。控制电路采用脉宽调制PWM来控制,使电源设备输出所需要的高频脉冲波。经过理论验证、设计原理图和整套设备调试,基本完成设计要求。(本文来源于《西华大学》期刊2011-05-01）

王兆军[6]（2010）在《自发电直流脉冲电源》一文中研究指出在初中物理的电学实验中,经常会遇到短时间大电流的工作状态,如直线电流磁场实验、通电导体在磁场中受力运动实验以及保险丝的作用实验等。这类实验都需要短时间大电流工作状态,电路几乎处于短路状态。若用化学电池作为电源,则在如此大电流状态下极易损坏电池;若在大电流状态下用整流稳压(本文来源于《实验教学与仪器》期刊2010年03期）

钱逸秋,陈志刚[7]（2009）在《直流脉冲电源对数控电火花机床加工质量的影响》一文中研究指出数控电火花机床利用物理原理在电场力作用下使工作液原子的束缚电子与其原子核电离,原子核在电场力作用下高速轰击作为靶标的被加工工件,在轰击点产生高温、高压,使处于轰击点的金属熔化或汽化,以达到从被加工工件上剥离金属的目的。(本文来源于《天津科技》期刊2009年06期）

李纲园,王建军[8]（2009）在《基于AT89S52与SG3525的直流脉冲电源研制》一文中研究指出应用单片机AT89S52和PWM调制器件SG3525,设计制作了一种直流脉冲电源,利用SG3525调节脉冲电压,利用AT89S52控制脉冲的频率和占空比,从而实现了输出脉冲的频率、电压和占空比的连续可调。实际应用表明,该脉冲电源具有调节范围宽、稳定性好、结构简单的优点。(本文来源于《电气自动化》期刊2009年01期）

徐桂东,沈丽如,李炯[9]（2007）在《直流和直流脉冲电源对镁合金微弧氧化膜层性能的影响》一文中研究指出采用直流和直流脉冲电源对AZ91D镁合金进行微弧氧化处理,得到具有相同厚度的氧化膜,通过显微硬度测定、扫描电镜观察和极化曲线测试等手段研究了不同电源对微弧氧化膜层性能的影响。结果表明:直流电源下膜层的生长速率大于脉冲直流电源下的;用不同电源处理得到的氧化膜,硬度基本相同;脉冲直流电源下氧化膜的表面形貌、耐蚀性好于直流电源下的,高频下氧化膜的表面形貌、耐蚀性优于低频下的氧化膜。(本文来源于《材料保护》期刊2007年06期）

符策健,朱志明,纪圣儒,周雪珍[10]（2006）在《基于双DSP数字化控制的交直流脉冲弧焊逆变电源》一文中研究指出在论述研究开发交直流复合脉冲弧焊逆变电源必要性的基础上,通过对功率变换电路工作原理的分析,论证了实现电源交直流复合脉冲输出的可行性。采用Motorola16位混合型数字信号处理器DSP56F805建立了基于双DSP的IGBT弧焊逆变电源交直流复合脉冲输出数字化控制系统,以实现电源的人机交互、输出特性控制及工作状态监测与管理。(本文来源于《焊接技术》期刊2006年03期）

### 直流脉冲电源论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在基于托卡马克的受控核聚变研究中,由于撕裂模会导致锁模和大破裂,影响装置的稳定运行,所以对撕裂模的控制是当今聚变领域的研究热点之一。经研究发现,利用扰动磁场实时反馈控制撕裂模可以使撕裂模加速和稳定,这种方法要求扰动磁场施加在撕裂模实时转动的固定相位区间,也要求用于产生这种扰动磁场的供电电源具有快速上升沿和下降沿,并且频率和占空比能随时可变,实现撕裂模相位的实时跟踪。为了在J-TEXT装置上验证这种控制撕裂模的新方法,本文研制了给扰动场线圈供电的直流脉冲电源,用于产生满足物理实验要求的扰动磁场。本文基于J-TEXT托卡马克实时反馈控制撕裂模实验的需求,并结合随机扰动场电源和经典的buck斩波电路的工作原理,提出了具有快速上升沿和下降沿的直流脉冲电源的主电路拓扑。该拓扑利用被充好电的大电感和其续流回路构成电流源,通过IGBT的快速切换实现电流的快速爬升,构建放电时间常数很小的泄放支路来实现电流的快速下降。本文将电源的工作原理分成四个阶段进行了分析。针对小寄生电感的大功率电阻的研制问题,本文成功实现了从镍铬合金电阻到石墨电阻的优化。为了吸收由实际电路中寄生电感引起的IGBT关断尖峰电压,本文采用厚膜电阻、薄膜电容和具有超快恢复时间的肖特基二极管,对RCD缓冲回路进行了结构和参数设计。为了提供稳定的直流电压,本文选择了基于电容器储能的前级供电方案。电源的实现分为两个阶段,在电源的先期尝试阶段,MATLAB/Simulink仿真结果和电源测试结果的一致验证了电源设计方案的可行性和正确性;在电源的升级阶段,IGBT的关断尖峰电压由升级前的2500V降低至1600V,电源工作频率由升级前的3kHz提升至6kHz。最终将电源投入到J-TEXT装置反馈控制撕裂模的正式物理实验中,电源能够安全稳定的运行,并成功输出了频率为1~6kHz、幅值为1kA、占空比为20%~50%、上升时间为60μs、下降时间为50μs的脉冲电流。经物理实验证实,电源能够快速地响应磁岛转动,实现电源和磁岛的同步协作作用,并获得了在不同的相位区间内投入扰动磁场使磁岛加速和减速的典型实验现象,达到了预期设计目标。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 直流脉冲电源论文参考文献

[1].陶桃.50kA直流脉冲发电机并联运行励磁电源系统研究[D].合肥工业大学.2019

[2].严民雄.J-TEXT托卡马克扰动场直流脉冲电源的研制[D].华中科技大学.2017

[3].王德敏.直流脉冲焊接电弧及其电源控制[D].沈阳工业大学.2016

[4].苏超,姜学东.用于臭气处理的直流脉冲迭加电源[J].电源技术.2011

[5].莫勇涛.基于IGBT逆变的直流脉冲电源的研制[D].西华大学.2011

[6].王兆军.自发电直流脉冲电源[J].实验教学与仪器.2010

[7].钱逸秋,陈志刚.直流脉冲电源对数控电火花机床加工质量的影响[J].天津科技.2009

[8].李纲园,王建军.基于AT89S52与SG3525的直流脉冲电源研制[J].电气自动化.2009

[9].徐桂东,沈丽如,李炯.直流和直流脉冲电源对镁合金微弧氧化膜层性能的影响[J].材料保护.2007

[10].符策健,朱志明,纪圣儒,周雪珍.基于双DSP数字化控制的交直流脉冲弧焊逆变电源[J].焊接技术.2006

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fb942ee129ef96955afd32ed.html