# 速度对聚四氟乙烯摩擦系数影响的分子动力学模拟

### 论文摘要

基于分子动力学方法建立了双层聚四氟乙烯(polytetrafluoroethylene,PTFE)摩擦模型,研究了不同速度下PTFE的摩擦过程.通过分析不同速度下接触区内下层PTFE分子键长、键角、分子形状的变化及接触过程中摩擦力和正压力的变化,从微观角度研究了速度对PTFE摩擦系数的影响.研究结果表明:随着速度的增加,接触区内PTFE粒子间的键长变短,键角变小,分子链沿x;方向的变形量增加.变形后的PTFE分子产生的回弹力导致上、下层PTFE分子间相互作用力增加,从而增加了摩擦力.当速度进一步增大时,接触区内下层PTFE粒子间的键长和键角多处于平衡位置,分子链沿x方向的变形量减小.这很可能是由于接触区内下层PTFE分子沿速度方向倾斜,使上、下层PTFE分子趋于平行滑动,从而降低了摩擦力.不同速度下正压力几乎保持不变.因此,当上层PTFE所受外载荷固定时,摩擦系数随着速度的增加先增大后减小,临界速度为1.2 m/s,这与实验研究结果一致.

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 潘登,刘长鑫,张泽洋,高玉金,郝秀红

关键词: 聚四氟乙烯,摩擦,速度,分子动力学

来源: 物理学报 2019年17期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 燕山大学机械工程学院,燕山大学自润滑关节轴承共性技术航空科技重点实验室,旭硝子汽车玻璃(中国)有限公司

基金: 国家自然科学基金青年科学基金(批准号:51605418),河北省自然科学基金青年科学基金(批准号:E2016203206)资助的课题~~

分类号: TQ317

页码: 221-230

总页数: 10

文件大小: 1748K

下载量: 171

### 相关论文文献

- [1].聚四氟乙烯棒（φ>38mm）拉伸强度的测试[J]. 轻工科技 2020(09)

- [2].聚四氟乙烯软管渗透性的研究[J]. 液压气动与密封 2019(11)

- [3].聚四氟乙烯材料薄壁类零件车削加工[J]. 金属加工(冷加工) 2016(21)

- [4].聚四氟乙烯材料收缩特性的应用[J]. 设备管理与维修 2017(03)

- [5].芳砜纶纤维/聚四氟乙烯复合材料的性能[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [6].夹丝聚四氟乙烯密封带[J]. 宝钢技术 2015(06)

- [7].夹丝聚四氟乙烯密封带[J]. 宝钢技术 2015(03)

- [8].新型高抗腐蚀聚四氟乙烯丝的研究进展[J]. 塑料 2015(03)

- [9].聚四氟乙烯及其共聚物微孔膜的制备和应用进展[J]. 浙江化工 2020(11)

- [10].改性聚四氟乙烯制件的熔接方法[J]. 化工生产与技术 2016(03)

- [11].一种硅烷改性聚四氟乙烯防水薄膜及其制备方法[J]. 乙醛醋酸化工 2017(09)

- [12].聚四氟乙烯废料生产四氟乙烯的工艺技术及装备[J]. 化工生产与技术 2013(05)

- [13].聚四氟乙烯微粉在溴化丁基橡胶瓶塞中的应用[J]. 橡胶工业 2014(02)

- [14].印度对俄罗斯聚四氟乙烯作出反倾销复审终裁[J]. 建材发展导向 2010(02)

- [15].宽幅聚四氟乙烯膜及复合材料关键技术通过鉴定[J]. 工程塑料应用 2009(03)

- [16].聚四氟乙烯滑动材料的制作应用[J]. 有机氟工业 2009(03)

- [17].聚四氟乙烯波纹补偿器类型与应用[J]. 全面腐蚀控制 2020(10)

- [18].冷却工艺对填充聚四氟乙烯结晶度和性能的影响[J]. 润滑与密封 2017(02)

- [19].食品接触制品聚四氟乙烯涂层的风险评估[J]. 福建分析测试 2017(05)

- [20].聚四氟乙烯表面改性及粘接[J]. 粘接 2013(11)

- [21].聚四氟乙烯内管性能研究[J]. 上海化工 2013(07)

- [22].聚四氟乙烯/二氧化硅杂化材料的性能研究[J]. 材料科学与工艺 2012(04)

- [23].有关聚四氟乙烯系列标准[J]. 化工生产与技术 2010(05)

- [24].低分子量聚四氟乙烯的制备[J]. 有机氟工业 2009(02)

- [25].聚四氟乙烯材料在石油行业中的研究应用[J]. 浙江化工 2019(02)

- [26].聚四氟乙烯在氟塑料换热器方面的应用[J]. 有机氟工业 2017(04)

- [27].聚四氟乙烯(PTFE)管道连接施工的几点经验[J]. 化工管理 2017(19)

- [28].聚四氟乙烯滤膜支撑基布的制备与测试分析[J]. 浙江理工大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [29].发力聚合体系 破除国外垄断——从专利申请看氟化工发展之聚四氟乙烯篇[J]. 江苏氯碱 2014(04)

- [30].印度发明聚四氟乙烯降解方法[J]. 山西化工 2019(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fbf0365e1a533103c4345729.html