# 具有Fano共振的金属纳米结构影响MoS2光学特性的研究

### 论文摘要

金属纳米结构可以被入射电磁波激发而导致金属表面的自由电子发生振荡从而形成局部表面等离子体,金属纳米结构这种特殊的光学性质取决于纳米粒子的形状、尺寸、材料和入射光的状态,因此通过调整金属纳米结构的光学性质,越来越多具有特定功能的光电器件已经被展示。例如用于天然手性分子识别的手性纳米结构,以及基于Fano的高折射率生物传感器。特别需要提到的是,Fano共振是一种仅存在于量子区域的独特现象,在金属纳米结构中可以通过等离子体耦合实现,并在生物传感器,纳米电子学和显示器中得到广泛应用。二维材料因其在热、力、电和光学方面的独特优异性能而备受关注。然而,单层MoS2的发光特性相对较弱,这妨碍了它们在下一代光电器件中的广泛应用。因此,增强和操纵单层MoS2的发光是一个热门的研究课题。在这里,本文采用金属纳米结构的Fano共振来调谐单层MoS2的光学特性。首先,本文设计了两种具有Fano共振的金属纳米结构,使用FDTD数值算法模拟具有Fano共振的纳米结构的光学性质,并研究Fano共振的基本物理机理。同时使用等离子体耦合杂化模型分析不同金属纳米结构之间的等离子体耦合模式。然后改变纳米结构的形貌参数研究Fano特性与纳米结构参数之间的关系,并比较了这两种金属纳米结构在Fano共振,光谱半高全宽和近场电场强度方面的优缺点。最后,选择结构简单而且容易调谐的金属纳米结构来控制单层MoS2的光学性质。接下来将单层MoS2与选定的金属纳米结构相结合,研究了Fano共振与单层MoS2之间的相互作用,包括MoS2的光子吸收和Fano共振的Rabi分裂的增强。结果表明单层MoS2与金属纳米结构之间的相互作用为弱等离子体-激子耦合,并且解释了单层MoS2的光致发光增强的机制,即两者之间的相互作用既可以增强金属纳米结构的Fano共振特性又提高了MoS2对光的吸收。本论文有助于开发超薄,柔性和高发射的光电器件。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景和意义

- 2 的研究概述'>  1.2 金属纳米结构与MoS2的研究概述

- 1.2.1 金属纳米结构的应用概述

- 2 的应用概述'>    1.2.2 MoS2的应用概述

- 1.3 国内外研究现状

- 1.3.1 Fano共振的国内外研究现状及分析

- 2 国内外研究现状及分析'>    1.3.2 MoS2国内外研究现状及分析

- 1.4 课题来源及主要研究内容

- 1.4.1 课题来源

- 1.4.2 主要研究内容

- 第2章 金属纳米结构Fano共振的基本理论

- 2.1 Fano共振的基本性质

- 2.1.1 Fano共振简介

- 2.1.2 表面等离子体激元Fano共振的研究

- 2.2 Fano共振的数值模拟方法

- 2.2.1 时域有限差分法

- 2.2.2 有限元法

- 2.2.3 矩量法

- 2.3 几种典型的支持Fano共振的金属纳米结构

- 2.3.1 缺口盘结构

- 2.3.2 纳米棒组合的结构

- 2.3.3 纳米团簇结构的Fano共振

- 2.4 本章小结

- 第3章 具有Fano共振的纳米结构的研究

- 3.1 引言

- 3.2 三角形与纳米盘组合的多聚体的研究

- 3.2.1 多聚体纳米结构的光学特性的研究

- 3.2.2 多聚体纳米结构参数影响光学特性的研究

- 3.3 两个L型纳米棒组合的纳米结构的研究

- 3.3.1 纳米结构光学特性的研究

- 3.3.2 纳米结构的参数影响光学特性的研究

- 3.4 本章小结

- 2 的研究'>第4章 具有Fano共振的纳米结构应用于MoS2的研究

- 4.1 引言

- 2 对纳米结构Fano特性的影响'>  4.2 MoS2对纳米结构Fano特性的影响

- 2对Fano的右峰影响'>    4.2.1 MoS2对Fano的右峰影响

- 2对Fano的 dip影响'>    4.2.2 MoS2对Fano的 dip影响

- 2对Fano的左峰影响'>    4.2.3 MoS2对Fano的左峰影响

- 2 吸收特性的影响'>  4.3 纳米结构Fano对 MoS2吸收特性的影响

- 2 吸收特性的影响'>    4.3.1 结构的调谐对MoS2吸收特性的影响

- 2 光学特性的影响'>    4.3.2 结构的调谐对MoS2光学特性的影响

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

- 作者简介

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 窦层

导师: 吴希军

关键词: 金属纳米结构,共振,时域有限差分法,光致发光

来源: 燕山大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 力学,无机化工,材料科学

单位: 燕山大学

基金: 刘海龙老师的河北省自然科学基金项目,项目名称《基于点群理论旋转对称金属纳米结构高阶光学谐振模式的研究》,项目编号:F2016203282

分类号: TQ136.12;TB383.1;O321

DOI: 10.27440/d.cnki.gysdu.2019.001232

总页数: 64

文件大小: 10990K

下载量: 33

### 相关论文文献

- [1].中科院固物所取得贵金属纳米结构组装研究新进展[J]. 中国粉体工业 2015(05)

- [2].加强国际合作,促进双金属纳米簇领域发展[J]. 国际学术动态 2014(05)

- [3].面向贵金属纳米晶的晶相调控策略（英文）[J]. 催化学报 2019(07)

- [4].金属纳米晶复合光纤的制造和应用[J]. 激光与光电子学进展 2019(17)

- [5].金属纳米结构表面等离子体共振及其应用[J]. 科技与创新 2019(21)

- [6].金属纳米簇应用于环境分析中的研究进展[J]. 分析化学 2015(09)

- [7].金属纳米簇应用于环境分析中的研究进展[J]. 科学中国人 2015(35)

- [8].径向偏振光束激发的金属纳米球-纳米圆盘间隙模式等离激元共振光谱特性研究[J]. 光谱学与光谱分析 2019(01)

- [9].荧光金属纳米簇的合成及其在生物医学中的应用研究进展[J]. 分析测试学报 2018(10)

- [10].帽状金属纳米结构的制备、性质及应用[J]. 暨南大学学报(自然科学与医学版) 2012(05)

- [11].有序金属纳米壳材料[J]. 化学进展 2011(12)

- [12].金属纳米簇催化剂的稳定化方法研究进展[J]. 化工进展 2010(06)

- [13].金属-介质-金属纳米天线阵列的模式特性及荧光发射调控[J]. 光学学报 2020(04)

- [14].基于金属纳米结构非局域与尺寸效应的表面等离激元特性研究[J]. 激光与光电子学进展 2019(20)

- [15].超高温金属纳米结构增强吸收特性的仿真研究[J]. 红外与激光工程 2016(12)

- [16].金属纳米簇的合成及其在生化分析中的应用研究[J]. 食品与生物技术学报 2016(12)

- [17].基于蛋白和多肽为模板的贵金属纳米簇合成研究[J]. 化学学报 2014(12)

- [18].基于周期性金属纳米结构的全光开关研究[J]. 光通信研究 2013(06)

- [19].基于金属纳米簇的电化学发光分析应用研究进展[J]. 分析化学 2017(12)

- [20].金属纳米结构的形状对其消光特性的影响研究[J]. 光学学报 2010(09)

- [21].金属纳米注塑密封连接器的设计与制造[J]. 机电元件 2020(04)

- [22].三维金属纳米花的合成和应用研究现状[J]. 云南化工 2019(04)

- [23].金属纳米结构增强荧光的研究进展[J]. 光谱学与光谱分析 2018(01)

- [24].金属纳米表面等离子激元的共振辐射增强研究[J]. 激光与光电子学进展 2018(04)

- [25].可控形貌的双金属纳米晶催化剂的研究进展[J]. 大学化学 2013(05)

- [26].费广涛小组取得金属纳米线热膨胀研究新进展[J]. 光机电信息 2009(06)

- [27].金属纳米结构的氧化刻蚀调控与催化性能优化[J]. 中国科学:化学 2013(12)

- [28].非对称金属纳米球壳的制备及光学性质研究[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [29].金属纳米结构的表面等离子体激元提高有机太阳能电池光电转换效率的研究进展[J]. 光电子技术 2013(04)

- [30].金属纳米带的制备及其在电化学传感器中的应用研究进展[J]. 材料导报 2011(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fbf3b62fe052ad5bf1830689.html