# 基于FPGA和机器视觉的激光充电系统的设计与实现

### 论文摘要

本文针对当前移动设备充电领域使用距离范围小等问题,提出了一种基于FPGA和机器视觉的激光充电系统的解决方案,充分利用FPGA的并行数据处理的优势,很好地满足了激光充电系统的实时性和可靠性要求;通过对图像进行形态学算法的处理,解决了在多种干扰的情况下如何准确寻找到目标充电物和激光光斑的问题。实验结果显示激光充电系统运行稳定,在通过形态学处理后能准确寻找到图像中目标物与激光光斑,与周围物体的区别明显,电机控制激光击中目标物的成功率可以达到80%,基本达到预期目的。

### 论文目录

- 1 系统的总体框架

- 2 OV5640的配置和连接

- 3 图像数据的形态学处理

- 3.1 形态学运算基本原理

- 3.1.1 灰度化

- 3.1.2 滤波

- 3.1.3 膨胀与腐蚀

- 3.2 本系统的算法流程

- 4 电机角度参数的计算

- 4.1 系统建模

- 4.2 本系统采用的方法

- 5 运行结果

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陶健成,张丙旭,薛俊杰,徐文涛

关键词: 机器视觉,激光充电,形态学处理

来源: 电子设计工程 2019年20期

年度: 2019

分类: 信息科技,基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 物理学,电力工业,无线电电子学

单位: 南京航空航天大学自动化学院,南京航空航天大学理学院

基金: 国家自然科学基金面上项目(51577091)

分类号: TN791;TN249;TM910.6

DOI: 10.14022/j.cnki.dzsjgc.2019.20.041

页码: 189-193

总页数: 5

文件大小: 1636K

下载量: 97

### 相关论文文献

- [1].机器视觉构造及应用综述[J]. 四川工程职业技术学院学报 2015(03)

- [2].3D视觉，机器视觉未来蓝海[J]. 自动化博览 2019(12)

- [3].台达：机器视觉“智造”未来[J]. 自动化博览 2019(12)

- [4].基于机器视觉的南疆智能果蔬存放系统的设计研究[J]. 电子世界 2020(04)

- [5].一种基于机器视觉的移动式汽车警示牌[J]. 电子世界 2020(03)

- [6].基于深度学习的机器视觉儿童智能安防系统[J]. 电子质量 2020(04)

- [7].5G战略应用机器视觉[J]. 中国公共安全 2020(04)

- [8].基于机器视觉的快速分拣食品包装系统研究[J]. 肉类研究 2020(06)

- [9].机器视觉影像测量技术在飞行器总装精测中的应用[J]. 装备制造技术 2020(07)

- [10].智能制造专业机器视觉与检测课程线上教学探索[J]. 电子测试 2020(18)

- [11].机器视觉让设备更智能[J]. 现代制造 2020(12)

- [12].多项机器视觉新技术助力视觉产品性能提升[J]. 现代制造 2020(12)

- [13].基于机器视觉与云平台监控的助农机器人设计[J]. 中国设备工程 2020(21)

- [14].机器视觉对线缆市场的影响及趋势[J]. 功能材料信息 2018(04)

- [15].机器视觉在网球捡球机器人中的应用研究[J]. 科技创新与应用 2019(16)

- [16].机器视觉研究与发展综述[J]. 装备制造技术 2019(06)

- [17].基于机器视觉的果园喷药机器人设计[J]. 湖北农机化 2019(16)

- [18].国内机器视觉产业的技术市场[J]. 电子产品世界 2019(09)

- [19].基于机器视觉的数字识别技术研究及实现[J]. 汽车实用技术 2019(22)

- [20].机器视觉在汽车行业中的发展与应用[J]. 汽车实用技术 2017(22)

- [21].基于GPS和机器视觉的自主导航定位农机设备研究[J]. 农机化研究 2018(02)

- [22].机器视觉在多领域内的应用[J]. 电子技术与软件工程 2018(01)

- [23].机器视觉时代,最好的时代![J]. 智能机器人 2018(02)

- [24].台达机器视觉系统助力制造业迈向智造新时代——访台达集团-中达电通机器视觉产品项目经理王风路[J]. 国内外机电一体化技术 2016(06)

- [25].宇视揭秘安防机器视觉[J]. 中国公共安全 2016(19)

- [26].机器视觉:让中国制造2025“看”得更远[J]. 新经济导刊 2017(Z1)

- [27].凌华科技推出三款高性能机器视觉产品[J]. 自动化应用 2017(02)

- [28].台达携机器视觉系统解决方案 亮相2017上海国际机器视觉展[J]. 变频器世界 2017(03)

- [29].机器视觉行业投资分析报告[J]. 机器人技术与应用 2015(05)

- [30].邮电类高校《机器视觉与应用》课程教学创新改革与探索[J]. 学周刊 2020(21)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fc025c21fedbf0c252f7d4c8.html