# 减震孔在小间距隧道爆破开挖中的降振效应

### 论文摘要

为降低小间距隧道爆破开挖中爆破振动对既有隧道产生的影响,确保其正常运营,设置减震孔是一种有效的控爆措施。利用ANSYS/LS DYNA软件对减震孔在不同布置位置和形式的掏槽爆破进行数值模拟计算,发现:在传播方向上,随着减震孔与爆源距离L的增大,质点水平方向峰值振动速度和质点峰值振动速度先减小后增大,而质点垂直方向峰值振动速度相反。当距离L为1 m时,布置双排梅花形减震孔效果最好,减振效率为10%～20%,其中垂直方向减振效率最高达到45%,并将小间距既有隧道中墙体迎爆侧破坏作为安全评价基准。通过理论计算得出减震孔在隧道爆破中的衰减规律,为爆破振动强度的预测提供依据。

### 论文目录

- 1 减震孔的减振机理

- 2 爆破源-减震孔模型的数值模拟

- 2.1 模型参数

- 2.2 建立计算模型

- 3 数值模拟结果分析

- 3.1 有无减震孔振动速度云图对比分析

- 3.2 不同距离各测点振动峰值速度对比

- 3.3 相同距离不同布置形式各测点振动峰值速度对比

- 3.4 既有隧道横断面振动特性分析

- 4 回归数学模型

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙振,谢事臻,张宪堂,周红敏,王洪立,王晨

关键词: 小间距隧道,爆破振动,减震孔,数值模拟,振动速度

来源: 山东科技大学学报(自然科学版) 2019年01期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 工业通用技术及设备,公路与水路运输

单位: 山东科技大学山东省土木工程防灾减灾重点实验室,山东科技大学土木工程与建筑学院,日照市建筑设计研究院有限公司

基金: 国家自然科学基金项目(51874189),山东省自然科学基金项目(ZR2017MEE043),山东科技大学研究生科技创新项目(SDKDYC180324)

分类号: U455.6

DOI: 10.16452/j.cnki.sdkjzk.2019.01.003

页码: 25-31+39

总页数: 8

文件大小: 346K

下载量: 265

### 相关论文文献

- [1].紧邻次高压燃气管线小间距隧道控制爆破施工技术及安全防护[J]. 中国管理信息化 2016(24)

- [2].小间距隧道爆破振动的影响分析[J]. 铁道勘测与设计 2008(04)

- [3].小间距隧道施工技术[J]. 价值工程 2018(07)

- [4].小间距隧道穿越断层施工技术[J]. 科技致富向导 2010(17)

- [5].小间距隧道设计施工技术的领跑者[J]. 云南科技管理 2011(01)

- [6].山区高速公路小间距隧道施工技术初探[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2010(11)

- [7].超小间距隧道的设计与施工技术[J]. 中国高新技术企业 2009(23)

- [8].超小间距隧道施工中的偏压研究[J]. 地下空间与工程学报 2008(03)

- [9].软岩层中小间距隧道工程施工技术及质量控制的探讨[J]. 中国新技术新产品 2012(02)

- [10].超小间距隧道的拆撑分析[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2008(07)

- [11].联拱及超小间距隧道的设计介绍[J]. 黑龙江科技信息 2013(34)

- [12].高速公路小间距隧道施工技术浅谈[J]. 山西建筑 2011(21)

- [13].八达岭长城站三洞分离小间距隧道施工技术[J]. 企业技术开发 2019(01)

- [14].小间距隧道钻爆施工开挖工序研究[J]. 工程爆破 2017(05)

- [15].大断面小间距隧道施工力学横向影响因素分析[J]. 公路工程 2014(05)

- [16].地铁咽喉区小间距隧道施工围岩分析[J]. 铁道科学与工程学报 2019(03)

- [17].超小间距隧道爆破施工技术研究[J]. 江西建材 2019(10)

- [18].大跨度小间距隧道设计与施工技术探讨[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2011(02)

- [19].施工监控量测在小间距隧道中的应用[J]. 辽宁建材 2009(05)

- [20].小间距隧道施工分析[J]. 交通世界 2018(19)

- [21].结合工程实例浅谈城市浅埋小间距隧道的设计[J]. 城市道桥与防洪 2011(03)

- [22].超小间距隧道偏压引起的中线偏移[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2008(S1)

- [23].中国铁建中铁十六局首座大断面小间距隧道试爆成功[J]. 岩土工程界 2008(07)

- [24].堆积体中偏压小间距隧道坍塌处治技术[J]. 中国新技术新产品 2011(02)

- [25].小间距隧道爆破振动安全影响因素分析[J]. 中国锰业 2017(05)

- [26].城峰1~#,2~#,3~#隧道小间距段出洞方案[J]. 铁道建筑 2010(10)

- [27].富水炭质千枚岩渐变小间距隧道施工技术研究[J]. 铁道建筑技术 2016(09)

- [28].小间距软岩隧道施工技术[J]. 设备管理与维修 2015(S1)

- [29].增建二线小间距隧道爆破施工技术[J]. 铁道标准设计 2008(02)

- [30].大断面小间距隧道施工技术[J]. 福建建筑 2016(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fcdccb6ab66aea13df9df716.html