# 平衡式低噪声放大器论文_孙华军

导读:本文包含了平衡式低噪声放大器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:放大器,低噪声,噪声,系数,耦合器,衰减器,波段。

### 平衡式低噪声放大器论文文献综述

孙华军[1]（2019）在《基于ATF54143的2.45GHz平衡式低噪声放大器设计》一文中研究指出为了实现放大器在2.4～2.5 GHz范围内低噪声、高增益、输入输出阻抗匹配等性能指标,通过ADS2011仿真软件优化设计硬件电路,提出并加工制作了基于ATF54143的新型平衡式低噪声放大器.实测结果表明,该平衡式低噪声放大器的噪声系数低于3 dB,增益高达10 dB,输入端驻波比小于1.5,且输出端驻波比小于3.测试过程中发现在保证噪声系数较小的情况下,通过选取合适的偏置点可以明显地提高放大器的线性度.提出的平衡式低噪声放大器可以较好地应用于无线局域网领域,具有较强的实用价值.(本文来源于《淮阴师范学院学报(自然科学版)》期刊2019年02期）

李建平,凌志健[2]（2018）在《L波段载板式双平衡限幅低噪声放大器》一文中研究指出设计了L波段PIN限幅器芯片和低噪声放大器芯片,并将这两种芯片集成在载板上,组成小尺寸双平衡限幅低噪声放大器。低噪声放大器采用负反馈结构,降低噪声系数和改善增益平坦度。采用双平衡式结构,提高限幅器的功率容量,提高了1dB增益压缩点输出功率。对传统兰格桥结构作了改进,缩小了电路面积。该限幅低噪声放大器工作电压5V,电流40mA。测试结果显示,在频带1.2~1.4GHz内,噪声系数小于1.2dB,增益大于28dB,P1dB大于6dBm,能够承受脉冲功率150 W(脉宽200μs和占空比为20%)。体积为7.5mm×5.0mm×0.9mm。(本文来源于《固体电子学研究与进展》期刊2018年04期）

杨晨,陈良圣[3]（2017）在《一种S波段小型化低温低噪声平衡放大器的研制》一文中研究指出本文采用薄膜电路技术配合微组装工艺,研制出一种S波段小型化低温低噪声平衡放大器。该放大器采用Lange桥平衡结构,不仅有效提高了放大器稳定性,也保证了小电压驻波比(≤1.5);放大器与Lange电桥一体化布板,实现了小型化(体积:≤63mm×25mm×15mm,带接头)。该低温(工作温度≤77K);低噪声平衡放大器在S波段要求频带内:噪声系数≤0.7d B,增益≥30d B。本文重点对薄膜电路制备技术、低噪声放大器在低温下的电路匹配技术、热膨胀(收缩)匹配技术进行了研究。(本文来源于《2017年全国天线年会论文集（上册）》期刊2017-10-16）

闫梦婕[4]（2017）在《S波段两级平衡式低噪声放大器的研究》一文中研究指出无线技术已经成为现代信息交流的重要通道,所以作为现代通信技术的重要成员,发展无线技术至关重要。低噪声放大器作为射频接收系统的前端模块,被广泛应用在移动无线设备、WLAN、雷达系统等多种无线设备中,主要负责将天线接收到的信号增大一定的倍数,并在一定程度上降低其携带的噪声。接收机系统的性能决定了接收信号的优劣程度,其中其灵敏度的主要决定因素就是位于系统前端的低噪声放大器的噪声系数。本文设计了一款集低噪声系数、高增益、低输入输出驻波比的一款两级平衡式低噪声放大器,考虑到无线网标准IEEE802.11可以用于2.4 GHz的ISM频段,将设计的频段定在2.4 GHz~2.48 GHz频段。首先介绍了有源器件和无源器件的射频特性及发展状况,低噪声放大器中晶体管的发展史以及其各项性能指标的基本理论和改善方法。接着详细介绍了两级平衡式低噪声放大器的基本原理,包括3dB定向耦合器的工作原理,平衡式放大器的工作原理和特点。两级平衡式低噪声放大器包括前级的低噪声放大器、后级的驱动放大器以及定向耦合器。接着设计了基于3dB耦合器的两级平衡式低噪声放大器,其中包括各步骤的设计理论及具体工作,用安捷伦公司的ADS软件进行原理图和版图的仿真及优化,并加工实物。然后利用矢量网络分析仪及噪声系数仪对实物的加工结果进行测试,强调了测试中应该注意的问题,并对测试结果展示,各部分的加工测试结果均基本满足设计要求,最后对结果进行分析,针对不理想的结果进行分析,并提出了改进方案。最后对测试结果进行总结,包括整个设计过程及结果存在的问题和解决方案。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2017-06-01）

马群,李瑾,张广场,王生旺,张士刚[5]（2017）在《S波段平衡式常温低噪声放大器》一文中研究指出S波段是深空测控和射电天文领域都很重要的频段。本文研制的S波段平衡式低噪声放大器,带宽300MHz,常温下功率增益大于34d B,输入输出驻波比小于1.22。采用固态噪声源和Maury噪声校准系统两种测试方法,等效噪声温度均小于35K,已经作为接收机系统的关键器件之一,在工程中成功应用。(本文来源于《2017年全国微波毫米波会议论文集（中册）》期刊2017-05-08）

余杨[6]（2017）在《CMOS宽带高增益输出平衡低噪声放大器的设计》一文中研究指出近些年来,集成无线通信芯片被广泛应用于导航定位、物联网、移动终端、智能家居等多个行业,衍生出多样的通信协议。为了顺应市场的需求,当前无线通信领域最热门的研究之一就是设计一款兼容多协议的收发器芯片,以满足用户日益增长的需要。低噪声放大器(LNA)作为接收机信号处理的第一级需要具有宽频带、高增益、低噪声、阻抗匹配等特性;同时为了满足后级链路的要求,LNA需要输出一对增益和相位平衡的差分信号。为了有效地降低噪声,噪声消除技术被广泛的应用到各种低噪声放大器中。噪声消除由两部分模块构成:输入匹配放大模块,消噪辅助放大模块。其中输入匹配放大模块实现输入端的匹配功能,并对信号进行放大;消噪辅助放大模块产生与输入匹配放大模块相等的电压放大倍数,同时对输入信号进行放大。后级采用连接网络将二者的输出信号进行处理,实现噪声消除。根据不同的输入阻抗匹配方式以及辅助放大器的设计方法,目前主流的LNA可以分为两种类型:一种是带电阻反馈或者有源反馈的共源级低噪声放大器,另一种是并行的共源共栅低噪声放大器。本文采用TSMC 0.18μm RF CMOS工艺,设计了两款低噪声放大器,并将其中一款进行流片验证,测试结果表明,在0.045~2.5GHz频带范围内,LNA的输入反射系数小于-10d B,最高功率增益为24.5dB,噪声系数为2.6~4d B,芯片面积仅为0.07mm2。(本文来源于《华中科技大学》期刊2017-05-01）

杨睿[7]（2016）在《基于ATF54143双平衡低噪声放大器的设计》一文中研究指出低噪声放大器的增益和噪声系数直接存在着矛盾,本文采用安捷伦公司的ATF54143晶体管设计出一款工作于870~880 MHz的双平衡低噪声放大器。设计采用从自顶到底的设计方式展开设计,并进行了分块功能验证。通过加入π型衰减器和双平衡电路,并使用ADS软件进行匹配仿真,结果满足要求,达到了低噪声系数与高增益的要求。(本文来源于《电子设计工程》期刊2016年10期）

孔令甲,要志宏,高长征,陈书宾[8]（2015）在《S波段平衡式限幅MMIC低噪声放大器设计》一文中研究指出结合混合微波集成电路(HMIC)工艺和砷化镓单片微波集成电路(MMIC)工艺各自优势,设计制作了一款小型化大功率S波段平衡式限幅MMIC低噪声放大器。采用平衡式结构,提高了限幅功率容量和可靠性。由于金丝键合线的等效电感具有更高Q值,低噪声放大器单片的输入匹配采用外部金丝键合线匹配,有效降低了低噪声放大器单片的噪声系数。限幅器采用混合集成工艺制成,能够耐受较大功率。利用微波仿真软件,设计制作了兰格(Lange)电桥、限幅电路和低噪声放大器输入匹配等电路。最终产品尺寸仅为22 mm×16 mm×6 mm,在2.7~3.5 GHz内增益27~28 d B,噪声系数小于1.3 d B,驻波比小于1.3,该平衡限幅MMIC低噪声放大器可承受功率超过200 W、占空比为15%的脉冲功率冲击。(本文来源于《半导体技术》期刊2015年10期）

李凯[9]（2015）在《平衡式低噪声放大器设计》一文中研究指出低噪声放大器在无线通信、雷达、遥测遥控和电子对抗系统中作为接收机前端的第一级部件,其性能决定了接收机的抗噪声特性。如今各种科技产品不断更新换代,对低噪声、高增益、高动态范围、高可靠性的低噪声放大器的需求也越来越迫切,因此,对低噪声放大器进行研究具有重要意义。本文首先介绍了低噪声放大器的研究背景和发展现状,列举了国内外几家公司的低噪声放大器产品的性能参数,又介绍了低噪声放大器理论,包括低噪声放大器的性能指标和设计方法,然后开始对平衡式低噪声放大器进行设计、仿真、优化、绘制版图、加工实物、测试和调试。本文设计的低噪声放大器的工作频段为1.8~2.2GHz,为同时满足对噪声系数、增益和驻波比的要求,放大器采用平衡式结构。与单端低噪声放大器相比,平衡式低噪声放大器的端口匹配比较好,能够获得较好的驻波比,而且放大器的动态范围、可靠性和稳定性也得到提高,从而使噪声系数得以降低。考虑到版图设计的难度,本设计选用分支线定向耦合器。首先设计了单级平衡式低噪声放大器,晶体管选用AVAGO公司的ATF-54143,应用ADS软件对放大器的偏置电路、稳定电路和匹配电路进行了设计,并与两个定向耦合器相连构成单级平衡式低噪声放大器,经过仿真和优化,得到了合理的设计方案,加工实物后,经不断调试,最终获得了较好的测试结果,噪声系数小于0.7dB,增益大于15dB,输入输出驻波比小于1.5。为进一步提高增益,设计了两级平衡式低噪声放大器,第二级驱动放大器选用AVAGO公司的晶体管ATF-50189,通过ADS软件对驱动放大器的偏置电路、稳定电路和匹配电路进行了设计,并与第一级低噪声放大器进行级联仿真,最后将级联后的放大器与两个定向耦合器相连构成两级平衡式低噪声放大器,仿真优化后加工实物,经过反复调试,最终测得在工作频带内,放大器的噪声系数在0.67dB~0.72dB,增益为24.78dB~25.31dB,输入输出驻波比均小于1.5。(本文来源于《电子科技大学》期刊2015-04-01）

许俊[10]（2014）在《基于WIMAX的平衡低噪声放大器设计》一文中研究指出近几年来,WIAMX已成为继CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA的第四种3G移动通信标准。相对于其它叁种通信标准,WIMAX在网络覆盖面积、带宽等方面具有明显优势,对其展开深入的研究和分析有着重要的现实意义。低噪声放大器是无线接收机重要的组成部分,其性能好坏直接影响着整个接收机系统的性能。低噪声放大器广泛应用于微波通信、雷达、电子对抗、射电天文等无线通信系统中。一般情况下,低噪声放大器需要满足基本的性能指标：定的增益、较低的噪声系数、较高的稳定性、适当的线性度等。论文首先介绍了微波低噪声放大器理论基础,然后对低噪声放大器的设计方法进行系统的研究,包括偏置电路的选择、匹配网络的设计以及晶体管稳定性的提高等问题。并使用微波电路仿真软件ADS设计了频率范围为3.3GHz-3.7GHz的平衡低噪声放大器。在工作频段3.3GHz至3.7GHz内,平衡低噪声放大器仿真设计实现了增益大于14dB,端口驻波比小于1.2,电路稳定性大于1,噪声系数小于1.2dB的结果。根据仿真设计实现的平衡低噪声放大器经过调试后,在工作频段测试得到增益大于13dB,端口驻波比小于1.5,电路稳定性大于1,实验结果基本上达到了设计目标。(本文来源于《浙江工业大学》期刊2014-10-20）

### 平衡式低噪声放大器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

设计了L波段PIN限幅器芯片和低噪声放大器芯片,并将这两种芯片集成在载板上,组成小尺寸双平衡限幅低噪声放大器。低噪声放大器采用负反馈结构,降低噪声系数和改善增益平坦度。采用双平衡式结构,提高限幅器的功率容量,提高了1dB增益压缩点输出功率。对传统兰格桥结构作了改进,缩小了电路面积。该限幅低噪声放大器工作电压5V,电流40mA。测试结果显示,在频带1.2~1.4GHz内,噪声系数小于1.2dB,增益大于28dB,P1dB大于6dBm,能够承受脉冲功率150 W(脉宽200μs和占空比为20%)。体积为7.5mm×5.0mm×0.9mm。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 平衡式低噪声放大器论文参考文献

[1].孙华军.基于ATF54143的2.45GHz平衡式低噪声放大器设计[J].淮阴师范学院学报(自然科学版).2019

[2].李建平,凌志健.L波段载板式双平衡限幅低噪声放大器[J].固体电子学研究与进展.2018

[3].杨晨,陈良圣.一种S波段小型化低温低噪声平衡放大器的研制[C].2017年全国天线年会论文集（上册）.2017

[4].闫梦婕.S波段两级平衡式低噪声放大器的研究[D].哈尔滨工业大学.2017

[5].马群,李瑾,张广场,王生旺,张士刚.S波段平衡式常温低噪声放大器[C].2017年全国微波毫米波会议论文集（中册）.2017

[6].余杨.CMOS宽带高增益输出平衡低噪声放大器的设计[D].华中科技大学.2017

[7].杨睿.基于ATF54143双平衡低噪声放大器的设计[J].电子设计工程.2016

[8].孔令甲,要志宏,高长征,陈书宾.S波段平衡式限幅MMIC低噪声放大器设计[J].半导体技术.2015

[9].李凯.平衡式低噪声放大器设计[D].电子科技大学.2015

[10].许俊.基于WIMAX的平衡低噪声放大器设计[D].浙江工业大学.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fd0fed71886b618397c6b49d.html