# 原位配位聚合论文_张彬彬,赵煊,李培培,华静

导读:本文包含了原位配位聚合论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:原位,傅立叶,全反射,聚苯乙烯,光谱,本体,复合材料。

### 原位配位聚合论文文献综述

张彬彬,赵煊,李培培,华静[1]（2017）在《钼系催化配位聚合本体原位法制备高乙烯基聚丁二烯橡胶增韧PS的研究》一文中研究指出聚苯乙烯(PS)是一种被广泛使用的通用塑料材料,目前以自由基聚合为主,为改善产品的力学性能,采用橡胶相进行增韧。本研究采用磷酸酯配位的钼氯化物(Mo)和烷基铝(Al)配位聚合催化剂在丁二烯的苯乙烯溶液中选择性地聚合丁二烯得到高乙烯基聚丁二烯(HVBR)胶液,然后进一步补加对苯乙烯活性高的第二种磷酸酯配位的Mo-Al催化剂引发St进行配位聚合,原位生成HVBR增韧的PS。结果表明:本体原位法配位聚合得到的产物条件Mo/St=12×10-4,Al/Mo=8,t=6h,T=80℃时,有适当的凝胶含量<1%,重均分子量15~20万,分子量分布在3.8~4.2左右;通过1H-NMR和FT-IR微观结构分析产物中的HVBR相含量高,并且以1,2-结构为主含量达到74%,SEM和AFM图像分析,产物的两相有很好的相容性,宏观上表现为好的力学性能。(本文来源于《中国化学会2017全国高分子学术论文报告会摘要集——主题Q：高分子工业》期刊2017-10-10）

华静,刘金慧,耿洁婷[2]（2015）在《配位聚合原位插层法和超临界二氧化碳法合成cis-1,4-PB/OMMT纳米复合材料的结构与性能研究》一文中研究指出顺丁胶具有优异的耐磨性、耐低温性和高弹性,是重要的合成橡胶之一,相对于天然橡胶和丁苯橡胶,其拉伸、撕裂力学强度和耐热性还有待于提高。用纳米粘土对聚合物插层改性制备的聚合物/粘土纳米复合材料在力学性能、耐透气性、耐热性等方向显示出更好的性能。本工作在Ni-Al-B叁元镍系催化的丁二烯配位聚合中分别采用原位插层法和顺丁橡胶与有机蒙脱土(OMMT)在高速混合机中预混合后用超临界CO_2法制备cis1,4-PB/OMMT纳米复合材料。研究结果表明,采用以上两种方法,有机蒙脱土均能以插层结构均匀的分散于聚丁二烯基体中制备生成有机/无机纳米复合材料。其中,蒙脱土的两种插入均未改变催化剂的定向性和聚丁二烯的微观结构,仍能得到顺式含量高于96%的聚丁二烯。蒙脱土的加入使复合材料的损耗因子增大并且使复合材料的力学强度、热性能增加。(本文来源于《2015年全国高分子学术论文报告会论文摘要集——主题M 高分子工业》期刊2015-10-17）

赵姜维,朱寒,吴一弦,简睿,杨万泰[3]（2010）在《原位ATR-FTIR法研究丁二烯配位聚合反应动力学》一文中研究指出将原位全反射傅立叶红外光谱(in situATR-FTIR)技术应用于研究稀土催化丁二烯配位聚合反应过程,探讨了采集FTIR谱图的背景、用于定量计算的特征峰的选择与确定、单体浓度和所确定的特征峰强度的关系及丁二烯溶液聚合反应动力学.在聚合过程中不同时间取样得到聚合物样品,采用GPC、FTIR、POM和DSC分别对这些样品进行分子量及其分布、微观结构及其含量、玻璃化温度及结晶特性的分析与表征.结果表明,选用溶剂正己烷为背景,采集的FTIR谱图(600~1800 cm-1)中仅出现丁二烯的3个特征峰1592、1010和904 cm-1,且基线更为平滑,计算误差小.在丁二烯浓度为0.46~3.88 mol.L-1的范围内,丁二烯的这3个特征峰的强度均与丁二烯浓度成正比,其中904 cm-1处的特征峰强,可选作定量计算的特征峰.聚合反应速率对单体浓度呈现一级动力学关系,表观增长活化能为56.5 kJ.moL-1.聚丁二烯产物的分子量随单体转化率呈线性增加,其GPC谱图表明所得聚合物的分子量呈单峰分布,分布指数(Mw/Mn)在2.5左右.聚丁二烯产物中顺-1,4结构含量大于98%,其玻璃化转变温度约为-109℃,可产生较明显的结晶现象.(本文来源于《高分子学报》期刊2010年02期）

盛淼[4]（2001）在《原位配位聚合法制备聚乙烯/凹凸棒石纳米复合材料的结构与性能》一文中研究指出本文采用“原位配位聚合法”成功地制备了一种新型有机／无机纳米复合材料—聚乙烯／凹凸棒石纳米复合材料。首先通过热处理除去凹凸棒石纤维中的水份，以确保被承载的Ti系催化剂具有活性。然后将Ziegler-Natta催化剂负载于凹凸棒石纤维表面上，在纤维表面引发乙烯聚合。聚合过程中，凹凸棒石纤维被聚乙烯逐渐“包缚”，最后成为复合材料中的增强体。本文先后讨论了热处理、催化剂承载、副催化剂的种类等对催化活性的影响，确定了制备的最佳条件；研究了不同凹凸棒石含量的聚乙烯／凹凸棒石纳米复合材料的亚微形态、热力学性能和力学性能，建立了结构与性能之间的联系；并与相同组分的熔体共混复合材料进行了比较。在原位配位聚合法制备的聚乙烯／凹凸棒石纳米复合材料中，凹凸棒石在聚乙烯中达到纳米级分散，两相之间存在强烈的相互作用。这对纳米复合材料中的基体—聚乙烯的结晶有很大影响；其力学性能也显着提高，明显优于熔体共混复合材料。通过对测试结果的分析，本文认为这种新型纳米复合材料中无机纤维与有机大分子间形成了“梳型结构”，这种结构导致了凝胶的大量出现，而纳米级纤维在聚合物基体中的均匀分布以及组分间很强的相互作用是材料高性能表现的根本原因。(本文来源于《北京化工大学》期刊2001-05-17）

### 原位配位聚合论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

顺丁胶具有优异的耐磨性、耐低温性和高弹性,是重要的合成橡胶之一,相对于天然橡胶和丁苯橡胶,其拉伸、撕裂力学强度和耐热性还有待于提高。用纳米粘土对聚合物插层改性制备的聚合物/粘土纳米复合材料在力学性能、耐透气性、耐热性等方向显示出更好的性能。本工作在Ni-Al-B叁元镍系催化的丁二烯配位聚合中分别采用原位插层法和顺丁橡胶与有机蒙脱土(OMMT)在高速混合机中预混合后用超临界CO_2法制备cis1,4-PB/OMMT纳米复合材料。研究结果表明,采用以上两种方法,有机蒙脱土均能以插层结构均匀的分散于聚丁二烯基体中制备生成有机/无机纳米复合材料。其中,蒙脱土的两种插入均未改变催化剂的定向性和聚丁二烯的微观结构,仍能得到顺式含量高于96%的聚丁二烯。蒙脱土的加入使复合材料的损耗因子增大并且使复合材料的力学强度、热性能增加。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 原位配位聚合论文参考文献

[1].张彬彬,赵煊,李培培,华静.钼系催化配位聚合本体原位法制备高乙烯基聚丁二烯橡胶增韧PS的研究[C].中国化学会2017全国高分子学术论文报告会摘要集——主题Q：高分子工业.2017

[2].华静,刘金慧,耿洁婷.配位聚合原位插层法和超临界二氧化碳法合成cis-1,4-PB/OMMT纳米复合材料的结构与性能研究[C].2015年全国高分子学术论文报告会论文摘要集——主题M高分子工业.2015

[3].赵姜维,朱寒,吴一弦,简睿,杨万泰.原位ATR-FTIR法研究丁二烯配位聚合反应动力学[J].高分子学报.2010

[4].盛淼.原位配位聚合法制备聚乙烯/凹凸棒石纳米复合材料的结构与性能[D].北京化工大学.2001

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fd1499a84e4acf5f024396fd.html