# 岩土工程中的淤泥质软土地基处理研究

大连众信基础工程有限公司辽宁大连116000

摘要：淤泥质软土地基具有天然含水量高且渗透性差、压缩性高、承载能力低、触变性等不良工程特点，若不做任何加固处理，直接在此不良地基上修建道路工程，严重的会导致机械进场无法正常开挖施工或道路路基开挖无法成槽，即使路基施工完成后，后期道路也会因淤泥质软土地基在荷载作用下造成不均匀沉降而出现坍塌现象，故在淤泥质软土地基上修筑道路工程，必须先进行地基加固处理。下面，就岩土工程中的淤泥质软土地基处理展开分析和探讨。

关键词：岩土工程；淤泥质软土；地基处理

引言

淤泥质软土在我国沿海地区及内陆水系周边极为常见，此类地质自身强度性能极差，在进行建筑工程施工时一旦没有做好前期的处理工作就会威胁整体工程施工安全，同时建筑的施工质量及使用寿命也会大打折扣。而随着岩土工程施工技术的日益成熟，现阶段在淤泥质软土地质条件区域进行地基工程施工时，施工人员可以结合工程设计及地质状态对淤泥质软土地基加以处理从而保证了整体工程的施工质量，本文也将对此加以探讨。

1淤泥质软土地基施工现状

淤泥质软土是一类由淤泥及淤泥质土为主体的软土总称，在淤泥之外其往往还伴有冲填土、杂填土等组分，而淤泥质软土中的各组分均具备软土地质的特点，即含水量较高且支撑能力较差。我国的淤泥质软土地质分布广泛，因淤泥质软土结构的形成大多是由于水体冲积而成，因此在沿海及内陆水系周近的区域大多均为淤泥质软土。

淤泥质软土不利于建筑工程的地基施工，这也是由其结构特征决定的，首先淤泥质软土内部的含水量极高，这也就导致其内部结构较为松散，软土内部的孔隙比远远大于普通土体，土体颗粒间结合不紧密且相互作用力弱，因此淤泥质软土的支撑能力远远低于其他地质，地基结构自身的强度性能也得不到保证，容易发生损坏。而且由于淤泥质软土内部的含水量极高，因此在建筑施工及使用过程中一旦其承受的压力超出临界值将会导致沉降问题的发生，而由于淤泥质软土结构通常并不均匀，因此沉降过程也会出现不均匀的问题，严重时甚至可能导致建筑整体结构出现倾斜，严重威胁施工人员的安全。另外由于淤泥质软土内部的空隙大多已经被水分填充，因此其透水能力大幅下降，当其上方存在积水时积水难以渗入地下排出，从而引发建筑表面的积水问题，干扰建筑的实际使用状态。

淤泥质软土由于自身孔隙结构大、含水量丰富的特征，其流动性良好，而在岩土工程地基施工中，良好的流动性也意味着其内部结构极易发生相对位移，因此淤泥质软土的抗剪切性能极差，而淤泥质软土地基结构也容易出现水平方向受力不均的问题而导致结构的损坏。另外淤泥质软土内部的空隙大多被水分、气泡所填充，当土层受到外力作用时水分和气泡受到挤压极易从原有附着位置脱离，而游离的气泡及水分会增强淤泥质软土的变形灵敏度，因此淤泥质软土的结构也会发生重组，从而影响地基结构的稳定。

2淤泥质软土地基处理

根据淤泥质软土的结构特性，我们不难发现在岩土工程建设中，淤泥质地基处理方法的应用效果与工程整体质量有着紧密的联系。不同岩土工程在规模与实际特点上必然有所差异，因此，在工程实践中必须对相应的淤泥质地基处理方法加以正确应用，如此才能够使地基的稳定性得到保障。关于岩土工程中对淤泥质地基处理方法的应用，具体阐述如下：

2.1桩基法

针对一些中型建筑工程而言，由于建筑规模不是特别大，在对其开展淤泥质软土地基处理工作的过程中，由于这些工程地基中，存在着比较厚的淤泥质软土层，在开展大面积处理工作的过程中，工作难度系数比较高。为了方便淤泥质软土处理工作的开展，可以通过打桩的方式，也就是桩基法来对于淤泥土地开展相关处理工作。在这类工程中，由于淤泥土层厚度比较大，在对其开展规模化处理工作的过程中，存在一定难度，可以通过桩基法，来对岩土工程的地基起到一定的加固作用，如图1所示。

图1桩基法

在开展岩土工程施工工作的过程中，应当注重对土地厚度的严格控制，确保其厚度处于7m~10m，与此同时，可以对桩基法与灌注桩通过加载平台的方法进行运用，以此来对地基开展有关加工处理工作。

2.2灌浆法

在对淤泥质软土地基开展处理工作的过程中，效果最为显著的当属灌浆法。针对淤泥质的地基，在开展相关灌浆处理工作的过程时，为了确保稳固效果的理想化，主要对液压、气压或者电化学的原理内容进行应用，由于泥浆自身具有一定的固化作用，在软地基之中对其开展泥浆浇灌，抑或是在建筑物与其地基之间的缝隙中，开展浆液浇灌工作。

2.3换土法

针对地表浅层，在对其开展相关施工工作的过程中，运用最为普遍的方法就是换土法，换言之，针对位于地表浅层的软土、素填土、杂填土、暗塘、池塘中的软图以及具备一定塌陷性的黄土等，与该种类土壤存在类似性。可以对该类型的土壤，强化开展结构优化工作。也就是说，通过自身重量相对比较轻的架构，运用“U”型桥梁，能够减轻上部结构的自重，并且还具备一定的基础埋深浅的特征，进而能够在淤泥质软土层之上的密实土层中，对基础开展埋置工作，能够避开淤泥质软土层，能够确保取得理想效果。由于通过“U”型桥梁平台，能够对上层结构的重量起到一定的优化作用，在一定程度上能够实现负荷量的减轻，同时，还可以对地基基础起到一定的稳固作用，因此，在泥质松软层中的密实土层内部，可以固定地基基础，进而有效降低松软土层所受到的干扰影响，确保取得良好的固定效果。

由于上述特点，所以在开展岩土工程施工工作的过程中，可以对换土法进行大力推广与应用，使其应用到越来越多的钢架拱桥、肋拱桥、桁架拱桥等各类桥梁的施工中去。与此同时，针对一些中小型的建筑，在开展相关施工工作的过程中、在进行有关设计工作时，可以直接对比较薄的地板进行选择并应用。通过选用这些较薄的地板，能够实现地基基础面积的延伸，在扩大地基基础面积的同时，还能够对建筑上层所承受的压力起到高效的缓解作用。

2.4加筋法

将抗拉能力很强的合成材料埋置于淤泥土层中，在荷载的作用下，土颗粒会与拉筋之间产生摩擦力，使土层与埋置于土层当中的合成材料融为一体，大大减少整体的变形程度，提高稳定性。在福清过桥山围垦工程中，就在砂垫层中铺设土工织物，当这种材质在土层当中受到力的作用时，可以对地基应力的分布进行调节，使其发生位移和沉降的程度大大减少，增加地基稳定性。

3淤泥质软土地基处理未来发展的方向

淤泥质软土地基处理目前虽然涌现了许多方法，但严格来说，仍然存在不少弊端，由于不同工程对于地基基础的强度要求不同，水文地质条件也存在着很大的差别，淤泥质软土地质的处理方法和工艺也不尽相同，尚需不断的攻克存在的诸多问题。从现在的发展态势可以看出，结合工程实际情况，采取多种方法联合对淤泥质软土地基进行处理，使建筑物地基防渗、承载力的要求达到相关的标准，并且注重效率，造价实惠将是未来研究的主要目标。

结语

淤泥质软土地基由于自身的特点，在工程建设当中存在极大的危害性，若其不进行任何处理或者处理不当，很有可能产生地基失稳，使建筑物发生不同程度的沉降，给建筑实体带来损坏。主要对福建地区的淤泥质软土地基的处理方法做了简要介绍，但遇到不同的实际情况，还是需要勇于探索，用最简单可行、经济实惠的方法来完成淤泥质软土地基的处理。

参考文献

[1]胡雷.淤泥质地基处理方法在岩土工程中的应用研究[J].科技资讯，2017，15（36）：46-47.

[2]于志新.淤泥质软土地基处理方案研究[J].西部交通科技，2016（10）：8-12.

[3]吴宁.深层水泥土搅拌桩在深厚海相淤泥质软土中的应用研究[J].中国港湾建设，2014（09）：29-31+44.

[4]房泽生，苏德功，王宝钰.软土地基灌浆防渗加固技术的研究[J].山东水利科技，1996（01）：1-9.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fd40ac4d9c9744f358da2370.html