# 互层岩体中硐室稳定性试验研究及数值模拟

### 论文摘要

层状复合岩体是岩体工程中十分常见的地层组合形式,由不同成分的岩屑通过沉积、成岩、固结等地质作用而形成,互层是其中的一种赋存形式。由于互层状岩体的构造和各分层内岩石性能不同,其力学性能以及本构关系与单一的岩石或含软弱夹层岩体都不同。相关的研究多以含夹层围岩为背景,或集中于互层的边坡工程,本文以互层岩体中硐室为研究对象,以规律性探索为目标,重在基础研究,不针对特定工程。论文首先在相似理论的基础上,利用方程分析法与量纲分析法推导出模型试验的相似准则。以河砂、水泥、石膏为相似材料,调整其配比,制备出符合模型试验要求的砂岩和泥岩相似材料。通过常规力学实验,确定模型试验中各岩层的弹性模量、抗压强度、泊松比等力学参数。自制了可视化的小型模型试验装置,该装置既可用作试验时模型试件的夹具,又可作为模型制备的模具。基于制备出的相似材料,利用上述装置制备互层岩体相似材料模型试件进行试验研究,探索互层岩体岩层倾角、层间厚度等因素对开挖于其中的硐室稳定性的影响。通过对模型试样进行超载试验研究得出:不同倾角互层岩体模型的极限承载力存在很明显的差别,整体上的变化规律是极限承载力随倾角的增加先减小后增大,以45°倾角为分界点,极限承载力先减小后增加,倾角为45°时极限承载力最小,倾角为0°时,模型整体的承载力最大;随着层厚的增加,极限承载力在不断增加。通过对模型试样进行长期加载试验得到:当进行长期加载时,随着倾角的不断增加,硐室围岩位移先增大后减小,同时由于整个硐室处在软岩层,硐室两帮区域处在薄弱区,因此相对于顶板位置来说,帮中的位移变化较大,而且随着层状倾角的增大,位移变化先增大后减小,这是由于随着倾角的不断增加,互层岩体模型的承载力先减小后增加,所以导致了关键点位移先增大后减少;随着层厚的不断增加,硐室围岩位移量变化呈减少的趋势,主要是由于层厚的增加,使得工程范围内的软硬层数减少,软硬接触面减少,薄弱区的面积减少,使得模型的整体稳定性更好。论文模拟了硐室在埋深400m时的变形情况,以及硐室蠕变规律,通过对硐室围岩设置关键点,分析了关键点的蠕变曲线,验证了数值模拟结果与模型试验具有一定的相符性。文中结论对实际地下工程支护和设计有一定的借鉴意义。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 符号说明

- 1 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 层状岩体模型试验研究现状

- 1.2.2 软硬互层岩体研究现状

- 1.2.3 岩体蠕变特性研究现状

- 1.2.4 相似材料模型试验研究现状

- 1.3 研究内容与技术路线

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 技术路线

- 2 基本相似理论

- 2.1 引言

- 2.2 岩土体模型试验

- 2.3 相似理论基础

- 2.3.1 相似三定理

- 2.3.2 相似准则的推导方法

- 2.4 模型试验相似准则的推导

- 2.4.1 利用量纲分析法推导的相似准则

- 2.4.2 利用方程分析法推导的相似准则

- 2.5 本章小结

- 3 相似材料模型试验装置的设计

- 3.1 小型模型试验装置的设计

- 3.2 岩土试验用细砂筛分装置的设计

- 3.3 岩土试验用试件立式磨平装置的设计

- 3.4 本章小结

- 4 互层岩体相似材料的选择和制备

- 4.1 相似材料选择

- 4.2 相似材料确定

- 4.2.1 相似材料配制

- 4.2.2 实验仪器及设备

- 4.2.3 相似材料试件制备

- 4.2.4 常规力学实验

- 4.2.5 实验数据处理及分析

- 4.3 互层岩体模型的制备

- 4.4 本章小结

- 5 互层岩体中硐室稳定性试验研究

- 5.1 引言

- 5.2 试验设备

- 5.3 试验设计

- 5.4 超载条件下不同因素对互层岩体的影响试验

- 5.4.1 试验设计及实施

- 5.4.2 试验结果分析

- 5.4.3 破坏模式分析

- 5.5 流变基本特性

- 5.5.1 蠕变经验方程

- 5.5.2 蠕变基本模型

- 5.6 互层岩体相似模型试验稳定性分析

- 5.6.1 GOM Correlate软件简介

- 5.6.2 试验设计及实施

- 5.6.3 试验系统

- 5.6.4 试验加载过程

- 5.6.5 试验结果分析

- 5.7 蠕变模型拟合

- 5.8 本章小结

- 6 互层岩体中硐室稳定性数值模拟

- 6.1 有限元法概述

- 6.1.1 ANSYS简介

- 6.1.2 ANSYS分析过程

- 6.2 模型相关参数

- 6.2.1 力学参数的确定

- 6.2.2 模型的建立

- 6.2.3 材料属性、载荷和约束

- 6.3 数值模拟结果及分析

- 6.4 蠕变模拟过程

- 6.4.1 ANSYS蠕变模型的选取

- 6.4.2 数值模拟结果

- 6.5 本章小结

- 结论与展望

- 结论

- 创新点

- 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 张余标

导师: 王永岩,李剑光

关键词: 互层岩体,相似材料,模型试验,稳定性分析,数值模拟

来源: 青岛科技大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,建筑科学与工程

单位: 青岛科技大学

基金: 国家自然科学基金项目“多场耦合深部软岩固流转化理论及能耗规律的研究”(51374134),山东省自然科学基金项目“倾斜层状岩体中含软弱薄夹层硐室长期流变稳定性研究”(ZR2014EL020)

分类号: TU457

总页数: 90

文件大小: 8434K

下载量: 58

### 相关论文文献

- [1].反倾似层状硬质岩体边坡倾倒变形响应规律研究[J]. 矿业研究与开发 2020(06)

- [2].复杂地貌中风化岩体边坡多阶抗滑桩施工技术[J]. 工程质量 2020(06)

- [3].静水压力对岩体边坡稳定性的影响分析[J]. 城市地质 2018(02)

- [4].顺层岩体边坡锚固等效参数计算方法研究[J]. 四川建材 2018(02)

- [5].地震荷载下顺层岩体边坡响应特性和抗滑桩控制效果数值模拟研究[J]. 特种结构 2017(04)

- [6].开挖岩体边坡卸荷带宽度的计算方法[J]. 防灾减灾工程学报 2011(04)

- [7].基于粗糙集理论的岩体边坡稳定性模糊评价[J]. 山西建筑 2009(31)

- [8].缓倾顺向软弱夹层岩体边坡变形机理及稳定性研究[J]. 水力发电 2020(05)

- [9].复杂缓倾角岩体边坡的三维稳定性分析[J]. 中国公路学报 2018(02)

- [10].某岩体边坡开挖坡角的优化分析[J]. 黑龙江科技信息 2014(32)

- [11].地震荷载作用下顺层岩体边坡动力放大效应和破坏机制的振动台试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2020(10)

- [12].地震作用下岩体边坡破坏机制及稳定性研究进展[J]. 水利水电科技进展 2018(04)

- [13].黑色岩体边坡破坏的内在机理研究[J]. 铁道工程学报 2011(02)

- [14].顺层岩体边坡开挖过程模型试验[J]. 岩土力学 2011(02)

- [15].某水电站坝肩边坡碎裂松动岩体发育特征及开挖变形响应分析[J]. 长江科学院院报 2019(11)

- [16].爆破岩体边坡稳定性分析[J]. 露天采矿技术 2008(02)

- [17].初始地应力对岩体边坡开挖松动的影响[J]. 水电能源科学 2012(12)

- [18].层状岩体边坡长短复合锚杆加固的稳定性分析[J]. 华北水利水电学院学报 2009(01)

- [19].缓倾角层状岩体边坡链式演化规律[J]. 兰州大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [20].融雪条件下碎裂松动岩体边坡渗流及稳定分析[J]. 人民珠江 2019(12)

- [21].基于损伤理论的岩体边坡开挖卸荷松弛数值模拟研究[J]. 武汉大学学报(工学版) 2018(S1)

- [22].顺层岩体边坡地震动力破坏离心机试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2014(04)

- [23].反倾板裂岩体边坡振动物理模拟试验研究[J]. 成都理工大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [24].锦屏一级水电站左岸1#危岩体边坡综合加固治理技术[J]. 四川水力发电 2011(06)

- [25].反倾岩体边坡变形机制与稳定性评价研究综述[J]. 岩土力学 2009(S2)

- [26].锚杆支护顺层岩体边坡地震动破坏分析[J]. 煤炭技术 2019(03)

- [27].基于粗糙集理论的岩体边坡稳定性模糊综合评判[J]. 有色金属(矿山部分) 2011(01)

- [28].风化岩体边坡开挖爆破试验研究[J]. 爆破 2012(01)

- [29].水平层状岩体边坡动力响应中的结构面效应研究[J]. 工程地质学报 2011(03)

- [30].频发微震下上覆软弱岩体边坡动力稳定及失稳模式[J]. 岩土工程学报 2019(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fdef1f5a2ca71de2be39653d.html