# 双施主掺杂论文_丁士文,潘彬,贾光,李兰芬

导读:本文包含了双施主掺杂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:施主,居里,陶瓷,热敏电阻,热敏,钛酸钡,电阻率。

### 双施主掺杂论文文献综述

丁士文,潘彬,贾光,李兰芬[1]（2012）在《Bi、Nb双施主掺杂对钛酸钡基陶瓷性能的影响》一文中研究指出本文首次在钛酸钡中以BiCl3、NbCl5的溶液形式引入Bi、Nb元素,采用低温固态反应制备了Bi、Nb双施主掺杂的纳米BaTiO3基PTC陶瓷粉,同时研究了烧结条件对PTC陶瓷材料性能的影响。利用XRD和TEM分析了样品的物相及微观形貌,发现样品为立方晶系的完全互溶取代固溶体,颗粒基本呈球形,且分布比较均匀,粒径大约50～60 nm。制陶实验表明,以Bi、Nb进行双施主掺杂可有效改善材料的PTC性能,当最佳烧结温度为1 330℃、保温时间为20 min时,可以得到室温电阻为12.93Ω,升阻比为1.920×105的电性能优良的PTC陶瓷。(本文来源于《无机化学学报》期刊2012年01期）

濮义达,严朝灵[2]（2006）在《双施主掺杂对PTC陶瓷性能的影响》一文中研究指出为了提高PTC陶瓷整体性能,本文用正交法对高温PTC进行了双施主Nb2O5和La2O3掺杂配比的实验,优选了配方,其中La2O3的摩尔分数应该控制在0.0006～0.0008之间,Nb2O5控制在0.0005～0.0007之间较好。同时研究了双施主掺杂与单施主掺杂分别对高居里点PTC陶瓷性能的影响。(本文来源于《江苏陶瓷》期刊2006年03期）

王悦辉,王婷,石士考,沈建红,周济[3]（2005）在《La-Nb双施主掺杂BaTiO_3陶瓷的研究》一文中研究指出采用固相法进行La2O3和Nb2O5两种施主添加剂复合掺杂(Ba1-xLa2x/3)(Ti1-xNb4x/5)O3陶瓷改性研究.研究结果表明,La-Nb双施主掺杂(Ba1-xLa2x/3)(Ti1-xNb4x/5)O3陶瓷烧结体晶相为准立方相.当x=0.05时,陶瓷烧结体内存在Ba6Ti17O40富钛的第二相.当x>0.2时,Ba3La3Ti5Nb5O30固溶体作为第二相析出.随着La-Nb双施主掺杂剂掺量的增加,晶粒尺寸减小,介电常数下降,介电常数随温度变化率降低,表现明显的移峰、展峰作用.(本文来源于《四川大学学报(自然科学版)》期刊2005年S1期）

郝永德,钟海波,熊眩,龚树萍[4]（2005）在《双施主掺杂对高居里点PTC陶瓷性能的影响》一文中研究指出在分别研究了Nb5+、Y3+掺杂对高温PTC陶瓷性能的影响后,得出结果:Y3+既可作为施主,又可起受主作用,还可以提高升阻比;Nb5+主要是起施主作用,但可以抑制Pb的挥发。为了能够使高温PTC陶瓷整体性能提高,因此结合Nb5+、Y3+各自的优点,用正交法对高温PTC陶瓷进行了双施主掺杂配方的试验,优选了最佳配方:Nb5+应该控制在0.06~0.08之间,Y3+控制在0.08~0.12之间较好。(本文来源于《电子元件与材料》期刊2005年10期）

郝永德,钟海波,熊炫,雷浩,龚树萍[5]（2005）在《双施主掺杂在高性能高温PTC制备中的应用》一文中研究指出Nb2O5和Y2O3单施主掺杂对高温PTC性能均有一些不利的影响。设计了Nb2O5和Y2O3双施主掺杂的配方,分析Nb2O5和Y2O3掺杂量在不同比例下对材料性能的影响,得出结果:在制备高性能的高温PTC时,适当的施主掺杂总量和适当的Nb、Y掺杂配比,可以改变PTC的性能,另外还讨论了在该配方下的工艺方案。(本文来源于《仪表技术与传感器》期刊2005年05期）

马卫兵,曲远方[6]（2003）在《双施主掺杂PTC陶瓷及其多层结构工艺研究》一文中研究指出对BaTiO3 陶瓷进行双施主掺杂。分析了掺杂机理 ,优选了配方 ,并通过流延法制得0 5mm的陶瓷薄片。将这些薄片按不同数量堆迭在一起 ,在 2片之间 ,用欧姆电极连接。对这样形成的独石结构试样的电性能进行测试。最低室温电阻可达 0 6Ω ,而它的升阻比为 10 5以上 ,温度系数大于15。同时也测量了它的电流电压曲线。通过控制独石结构工艺 ,降低了BaTiO3 基PTC陶瓷的室温电阻(本文来源于《硅酸盐通报》期刊2003年04期）

谢志勇,马卫兵,曲远方,卢艳[7]（2003）在《双施主掺杂对BaTiO_3基PTC陶瓷性能的影响》一文中研究指出研究了Nb2O5和Y2O3双施主一次掺杂对PTC BaTiO3陶瓷性能的影响。探讨了Nb2O5和Y2O3的作用机制,结果表明:Nb2O5主要是起施主作用;而Y2O3既可作为施主,又可起受主作用。添加适量的Y2O3,不仅可以降低电阻率,还可以提高升阻比。另外,还对改变施主掺杂顺序所产生的PTC效果进行了比较,发现施主二次掺杂的效果不如一次掺杂好。(本文来源于《电子元件与材料》期刊2003年01期）

姜胜林,龚树萍,周莉,周东祥[8]（2000）在《双施主掺杂BaTiO_3半导体陶瓷材料的研究》一文中研究指出以 Sb2 O3单施主和 Y2 O3+ Nb2 O5 双施主作为半导化元素 ,对低阻 Ba Ti O3半导体陶瓷的 PTCR特性进行了研究 ,通过不同的掺杂方式及工艺得到了低电阻率 PTC陶瓷材料 ,室温电阻率ρ2 5 =4· 49Ω· cm ,温度系数 αT=6 .0 4× 10 - 2 °C- 1 ,升阻比 β=1.0× 10 3,对低阻 PTC材料进行了探讨。(本文来源于《压电与声光》期刊2000年06期）

周洪庆[9]（1994）在《双施主掺杂对BaTiO_3基半导瓷结构和性能的影响》一文中研究指出系统地研究了Ｓｂ~（３＋）、Ｎｂ~（５＋）掺杂对多晶（Ｂａ、Ｐｂ、Ｃａ）ＴｉＯ_３微观结构和电性能的影响。结果表明：双施主掺杂比单一Ｓｂ~（３＋）“或Ｎｂ~（５＋）更能降低试样的室温电阻率。比较了Ｌｉ~＋的存在与否对瓷料烧结性能、电性能及热稳定性的影响。(本文来源于《电子元件与材料》期刊1994年02期）

### 双施主掺杂论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了提高PTC陶瓷整体性能,本文用正交法对高温PTC进行了双施主Nb2O5和La2O3掺杂配比的实验,优选了配方,其中La2O3的摩尔分数应该控制在0.0006～0.0008之间,Nb2O5控制在0.0005～0.0007之间较好。同时研究了双施主掺杂与单施主掺杂分别对高居里点PTC陶瓷性能的影响。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 双施主掺杂论文参考文献

[1].丁士文,潘彬,贾光,李兰芬.Bi、Nb双施主掺杂对钛酸钡基陶瓷性能的影响[J].无机化学学报.2012

[2].濮义达,严朝灵.双施主掺杂对PTC陶瓷性能的影响[J].江苏陶瓷.2006

[3].王悦辉,王婷,石士考,沈建红,周济.La-Nb双施主掺杂BaTiO_3陶瓷的研究[J].四川大学学报(自然科学版).2005

[4].郝永德,钟海波,熊眩,龚树萍.双施主掺杂对高居里点PTC陶瓷性能的影响[J].电子元件与材料.2005

[5].郝永德,钟海波,熊炫,雷浩,龚树萍.双施主掺杂在高性能高温PTC制备中的应用[J].仪表技术与传感器.2005

[6].马卫兵,曲远方.双施主掺杂PTC陶瓷及其多层结构工艺研究[J].硅酸盐通报.2003

[7].谢志勇,马卫兵,曲远方,卢艳.双施主掺杂对BaTiO_3基PTC陶瓷性能的影响[J].电子元件与材料.2003

[8].姜胜林,龚树萍,周莉,周东祥.双施主掺杂BaTiO_3半导体陶瓷材料的研究[J].压电与声光.2000

[9].周洪庆.双施主掺杂对BaTiO_3基半导瓷结构和性能的影响[J].电子元件与材料.1994

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fe0b1cc89e6e379c139888c6.html