# 镀银玻璃微珠/碳纳米管复合材料制备与性能研究

### 论文摘要

以镀银玻璃微珠和碳纳米管珠作为导电填料,硅橡胶作为基体,制备出了高导电橡胶。研究了镀银玻璃微珠、石墨烯和镀银玻璃微珠和石墨烯并用对硅橡胶力学性能和导电性能的影响。研究发现:两种填料均能在硅橡胶中分散均匀,镀银玻璃微珠的渗流阈值为250份左右,石墨烯的渗流阈值为20份左右,两种填料并用的渗流阈值为镀银玻璃微珠80份,石墨烯10份,在达到相同导电性时,两种填料并用比添加单一镀银玻璃微珠减少了添加量。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 实验原料

- 1.2 仪器与设备

- 1.3 试样制备

- 1.4 性能测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 镀银玻璃微珠填充量对硅橡胶性能影响

- 2.1.1 镀银玻璃微珠填充量对硅橡胶力学性能的影响

- 2.1.2 镀银玻璃微珠硅橡胶的微观形貌

- 2.1.3 镀银玻璃微珠填充量对硅橡胶导电性能的影响

- 2.2 石墨烯填充量对硅橡胶性能影响

- 2.2.1 石墨烯填充量对硅橡胶力学性能的影响

- 2.2.2 石墨烯硅橡胶的微观形貌

- 2.2.3 石墨烯填充量对硅橡胶导电性能的影响

- 2.3 镀银玻璃微珠和石墨烯添加量对硅橡胶性能影响

- 2.3.1 镀银玻璃微珠和石墨烯填充量对硅橡胶力学性能的影响

- 2.3.2 镀银玻璃微珠/石墨烯导电硅橡胶微观结构

- 2.3.3 镀银铝粉/碳纳米管填充量硅橡胶导电性能影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈志,李超芹

关键词: 硅橡胶,镀银玻璃微珠,石墨烯,体积电阻率,表面电阻

来源: 橡塑技术与装备 2019年21期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工,材料科学

单位: 青岛科技大学高性能聚合物研究院

基金: 国家重大科学仪器设备开发专项（2012YQ230043）,绿色轮胎与橡胶协同创新中心2015年度开放课题支持

分类号: TB332;TQ333.93

DOI: 10.13520/j.cnki.rpte.2019.21.001

页码: 1-8

总页数: 8

文件大小: 2113K

下载量: 167

### 相关论文文献

- [1].空气玻璃微珠与炭黑的用量替换对天然橡胶的影响[J]. 橡塑技术与装备 2020(17)

- [2].季冻区超细玻璃微珠高性能混凝土性能及配合比优化设计研究[J]. 黑龙江科技信息 2017(05)

- [3].科技创新:3M采用玻璃微珠生产农用塑膜[J]. 塑料科技 2016(06)

- [4].3M采用玻璃微珠生产农用塑膜[J]. 塑料工业 2016(06)

- [5].中空玻璃微珠填充低密度聚乙烯材料的性能[J]. 塑料 2013(01)

- [6].玻璃微珠改性聚合物研究[J]. 河南科技 2011(12)

- [7].玻璃微珠目数与砂床特征的回归分析模型[J]. 断块油气田 2015(02)

- [8].校准筛分器具用玻璃微珠粉尘处理技术的研究[J]. 过滤与分离 2014(02)

- [9].粉煤灰中球形玻璃微珠含量检测探讨[J]. 四川水力发电 2012(02)

- [10].玻璃微珠TiO_2涂层抗紫外光性能测试与分析[J]. 非金属矿 2012(05)

- [11].玻璃微珠改性超高分子量聚乙烯的耐热性能[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [12].玻璃微珠/聚丙烯复合材料力学性能及介电性能研究[J]. 机械科学与技术 2009(12)

- [13].镀银玻璃微珠导电橡胶性能测试研究[J]. 当代化工研究 2017(02)

- [14].中空玻璃微珠对超高分子量聚乙烯性能的影响[J]. 工程塑料应用 2015(09)

- [15].中空玻璃微珠在泡沫塑料中的应用研究[J]. 粉煤灰 2013(01)

- [16].湿度对玻璃微珠增强硬质聚氨酯复合泡沫塑料黏弹力学性能影响[J]. 复合材料学报 2013(01)

- [17].中空玻璃微珠等填料在弹性隔热涂料中的性能研究[J]. 化工新型材料 2008(11)

- [18].论玻璃微珠在塑料改性中的应用[J]. 科技创新与应用 2019(21)

- [19].玻璃微珠改性双酚A甲基丙烯酸缩水甘油酯复合的树脂充填材料[J]. 中国组织工程研究 2013(25)

- [20].铝酸酯处理实心玻璃微珠填充聚四氟乙烯复合材料的研究[J]. 现代化工 2010(07)

- [21].玻璃微珠改性高聚物的研究进展[J]. 塑料科技 2012(09)

- [22].玻璃微珠填充的聚丙烯材料在车用手套箱外盖板上的应用研究[J]. 汽车实用技术 2018(06)

- [23].深水固体浮力材料的制备及性能研究[J]. 舰船科学技术 2017(05)

- [24].超细玻璃微珠高性能混凝土强度优化设计研究[J]. 混凝土与水泥制品 2017(05)

- [25].液体硅橡胶/中空玻璃微珠隔热材料的制备及性能研究[J]. 中国塑料 2011(12)

- [26].空心玻璃微珠/环氧树脂复合材料简支冲击实验研究[J]. 实验力学 2010(05)

- [27].镀银玻璃微珠/硅橡胶导电复合材料导电性能的影响因素[J]. 橡胶工业 2009(08)

- [28].玻璃微珠水泥基复合材料的单轴抗压性能[J]. 混凝土 2019(05)

- [29].玻璃微珠在塑料改性中的应用方法探讨[J]. 科技风 2018(35)

- [30].镀银玻璃微珠/炭纤维填充导电硅橡胶的电磁屏蔽性能[J]. 高分子材料科学与工程 2011(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fe45303540d7f20841cb8fd8.html