# 一种铁屑协同花生壳处理中高浓度玛瑙染色废水的治理技术

### 论文摘要

针对某地玛瑙加工企业排放的玛瑙染色工业废水成分复杂的特点,采用了一种铁屑协同花生壳处理玛瑙染色废水的处理工艺。工程实践证明,该工艺系统对中高浓度玛瑙染色废水处理效果较好,运行稳定高效,对Cr（Ⅵ）、SO42-平均去除率可达到96%和50%～70%以上,且对原水浓度变化的适应能力较强,出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中相关行业二类排放标准。

### 论文目录

- 1 废水水质及分析

- 1.1 废水水质

- 1.2 水质分析

- 2 工艺流程及特点

- 2.1 工艺流程

- 2.2 工艺特点分析

- 3 设计参数

- 4 治理效果与经济估算

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 朱志涛

关键词: 玛瑙染色废水,中高浓度,花生壳,铁屑,硫酸盐还原菌

来源: 化工管理 2019年27期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 吉林师范大学

分类号: X703

页码: 25-26

总页数: 2

文件大小: 2940K

下载量: 37

### 相关论文文献

- [1].木(竹)材染色废水处理研究进展[J]. 竹子学报 2016(02)

- [2].粉煤灰/壳聚糖复合材料的制备及在木材染色废水中的应用[J]. 林业工程学报 2016(06)

- [3].炭膜与三维电极耦合处理高含盐染色废水的研究[J]. 水处理技术 2010(07)

- [4].皮革厂染色废水中难溶有机物的去除效果研究[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [5].染色废水处理改造方案研究与实施[J]. 染整技术 2014(11)

- [6].高效偶氮染料降解菌处理毛皮染色废水的研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [7].毛皮染色废水脱色工艺研究及其在循环使用中的应用[J]. 中国皮革 2013(17)

- [8].活性染色废水的光电催化降解[J]. 印染 2008(06)

- [9].毛皮染色废水清洁化的研究进展[J]. 西部皮革 2018(22)

- [10].臭氧氧化-活性炭吸附法处理毛皮染色废水[J]. 西部皮革 2013(06)

- [11].微生物法处理细菌染色废水[J]. 工业安全与环保 2013(07)

- [12].羊毛酸性染色废水的多次染色回用[J]. 印染 2019(03)

- [13].纳滤—电渗析处理纤维染色废水反渗透浓水研究[J]. 水处理技术 2020(01)

- [14].N-TiO_2/ACF的制备及光催化降解真丝绸染色废水研究[J]. 纺织导报 2016(06)

- [15].毛皮染色废水工艺的处理效率及微生物群落的影响[J]. 环境科学与技术 2015(02)

- [16].纺织品染色废水的纳滤处理[J]. 国际纺织导报 2010(06)

- [17].三维电解-芬顿氧化联用技术处理含铬染色废水[J]. 环保科技 2019(01)

- [18].芦苇秸杆活性炭制备及对染色废水的脱色研究[J]. 印染助剂 2018(11)

- [19].煤气化炉渣浮选精炭在染色废水中的应用[J]. 环境工程 2018(03)

- [20].化纤线厂染色废水利用[J]. 济南纺织化纤科技 2009(01)

- [21].皮草染色废水深度处理与回用研究解析[J]. 环境与发展 2020(01)

- [22].化纤纱线厂染色废水利用[J]. 染整技术 2009(09)

- [23].活性染色废水的回用染色[J]. 印染 2018(03)

- [24].混凝沉淀-UF-两级RO应用于处理高浓染色废水的脱盐中试研究[J]. 污染防治技术 2017(06)

- [25].三维电解-微电解-电芬顿氧化处理阳极氧化染色废水工艺研究[J]. 电镀与精饰 2018(07)

- [26].腈纶纱染色废水预处理工程的设计与运行[J]. 中国给水排水 2008(02)

- [27].染色废水避盐回用新工艺[J]. 针织工业 2011(03)

- [28].混凝氧化沉淀过滤一体化工艺处理染色废水的工程实践[J]. 科技创新导报 2008(06)

- [29].中和吸附—酸化水解—深井曝气工艺处理印花染色废水工程实例[J]. 中国标准化 2017(04)

- [30].两种方法对染色废水脱色及其再利用的影响[J]. 大连民族学院学报 2012(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/fe63b45613173f29e5da3773.html