# 轻混凝土强度对轻钢聚苯颗粒混凝土墙体抗震性能影响的试验研究

### 论文摘要

本文介绍了以轻混凝土强度为试验参数的轻钢聚苯颗粒混凝土剪力墙低周往复加载试验及其试验结果,分析了轻混凝土强度对剪力墙的承载能力、变形能力和耗能能力等抗震性能的影响。研究结果表明:随着轻混凝土强度的增大,试件的承载能力增大,且各试件均呈现出良好的变形能力和耗能能力。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验方案

- 1.1 材料性能

- 1.2 试件参数

- 1.3 加载及测量方法

- 2 试验结果

- 2.1 破坏形态

- 1)LSLCW-800试件

- 2)LSLCW-1000试件

- 3)LSLCW-1200试件

- 2.2 荷载-位移关系

- 3 试验结果分析

- 3.1 轻混凝土强度对承载能力影响

- 3.2 轻混凝土强度对变形能力影响

- 3.3 轻混凝土强度对耗能能力影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李东彬,黄强,李红超,权淳日

关键词: 轻钢,聚苯颗粒混凝土,剪力墙,轻混凝土强度,抗震性能

来源: 建筑科学 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 中国建筑科学研究院中国建筑技术集团有限公司

基金: 中国建筑科学研究院有限公司自筹基金项目资助(20151802330730055)

分类号: TU352.11

DOI: 10.13614/j.cnki.11-1962/tu.2019.09.010

页码: 60-65

总页数: 6

文件大小: 444K

下载量: 120

### 相关论文文献

- [1].不同温度后全轻混凝土单轴受压疲劳性能[J]. 混凝土 2019(05)

- [2].全轻混凝土在楼地面保温工程中的应用分析[J]. 江西建材 2018(03)

- [3].全轻混凝土与变形钢筋黏结锚固性能试验研究[J]. 混凝土 2018(02)

- [4].纤维对全轻混凝土抗压性能试验研究[J]. 低温建筑技术 2018(04)

- [5].全轻混凝土材料力学性能分析[J]. 居舍 2019(01)

- [6].高强次轻混凝土的试验研究[J]. 北方建筑 2019(01)

- [7].单轴受压下高强次轻混凝土应力-应变关系及泊松效应研究[J]. 混凝土 2017(12)

- [8].全轻混凝土尺寸效应研究[J]. 河南城建学院学报 2017(06)

- [9].全轻混凝土的工程应用发展综述[J]. 四川建材 2018(12)

- [10].高强次轻混凝土的配制[J]. 江苏建材 2017(06)

- [11].超轻混凝土在夏热冬暖地区建筑工程中的应用概述[J]. 建设科技 2018(02)

- [12].高温后全轻混凝土的劣化性能试验研究[J]. 工业建筑 2018(02)

- [13].低温环境下全轻混凝土力学性能试验研究[J]. 河南城建学院学报 2017(06)

- [14].砂轻混凝土抗压强度指标换算关系试验研究[J]. 硅酸盐通报 2018(10)

- [15].全轻混凝土的钢筋粘结锚固性能试验研究[J]. 建筑科学 2018(03)

- [16].钢管砂轻混凝土轴压短柱力学性能研究[J]. 应用力学学报 2019(04)

- [17].全轻混凝土保温楼面绿色施工技术[J]. 施工技术 2018(11)

- [18].轻钢骨架轻混凝土隔墙关键技术研究[J]. 建筑科学 2018(03)

- [19].轻钢骨架轻混凝土隔墙关键技术研究[J]. 山西建筑 2018(34)

- [20].全轻混凝土剪力墙抗震性能试验研究[J]. 地震工程与工程振动 2017(05)

- [21].PP纤维对全轻混凝土的静力性能改善效果[J]. 河南城建学院学报 2017(05)

- [22].全轻混凝土与钢筋粘结破坏的能量分析[J]. 武汉大学学报(工学版) 2017(06)

- [23].基于拉拔试验钢筋与全轻混凝土的黏结破坏模型分析[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [24].次轻混凝土与变形钢筋黏结性能试验研究[J]. 工业建筑 2017(12)

- [25].预制构件用LC40次轻混凝土配合比设计[J]. 混凝土 2019(10)

- [26].粉煤灰对LC15全轻混凝土性能及浆体流变性影响研究[J]. 混凝土与水泥制品 2019(03)

- [27].轻钢轻混凝土结构多层足尺模型抗震性能试验研究[J]. 建筑结构学报 2016(04)

- [28].钢筋-次轻混凝土粘结性能细观分析建模方法研究[J]. 北方工业大学学报 2019(02)

- [29].预制轻钢轻混凝土外墙板受弯性能试验研究[J]. 建筑科学 2020(07)

- [30].基于细观层次的钢纤维次轻混凝土三维随机建模方法[J]. 北方工业大学学报 2018(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ff03d8c1287d844417b9b026.html