# 基于公路隧道自动化泵站机电设备安装施工分析

刘松陈晨张建纲

中建丝路建设投资有限公司710000

摘要：经济的不断发展使得我国的城市化进程也在不断的加快。而公路作为一个国家发展的标志近年来也在不断的呈现规模化的发展。在公路的建设中，隧道自动化泵站机电设备的安装也起着十分重要的作用。

关键词：公路隧道；自动化泵站；机电设备

当前，我国公路隧道的施工数量与日俱增，在施工过程中自动化泵站机电设备安装的好坏将直接影响到公路隧道施工的质量。然而目前在自动化泵站机电设备安装中仍在存在着各种各样的问题。

一、泵站机电设备安装中存在的问题

（一）机械振动问题

在泵站机电设备的安装过程中，机械振动的问题通常有以下几种情况：转子和定子在移动的过程中不够均匀；由于转子和定子轴承之间的间隙较大也会产生机械振动的问题。此外，当壳体和转子的同心度发生偏离时，就会导致它们之间产生摩擦，从而使转子旋转的不均匀，最终产生了机械振动问题。

（二）螺母连接问题

在泵机组的安装过程中，螺母与螺栓是最容易出现问题的。尤其是在安装的过程中，安装质量没有控制好，经常会容易出现操作性的问题。也就是通常所说的连接过紧的问题。此外，由于机械力与电磁力相互作用，很有可能会出现金属疲劳的问题，进而造成螺钉连接松动等[3]。如果在安装的过程中，连接较松，再加上机组长时间的运行，就会增加螺母和螺栓的阻力，从而产生不必要的安全事故。

（三）泵组问题

在泵机组的安装过程中，如果缺乏合理性则会导致泵组出现问题，从而引发泵组的振动，产生噪音。当这种问题出现时需要及时处理，如果处理的不及时，很有可能会出现更严重的问题。产生泵组问题的原因通常是由于在机电设备运行的过程中，通常会出现兼容性问题，从而产生同心度和轴度的问题。

（四）所有者决策风险

在进行机电设备的选择和安装时，经常会受到不同因素的影响，从而导致安装的过程中出现不必要的风险。比如，在业主进行选择的过程中，无法保证机电设备的性能指标。如果在出现问题后未能及时进行解决，很可能会产生不必要的麻烦。

（五）试运行和使用的风险

在自动化泵站机电设备安装完成后，通常都是需要进行检查的，因此在检查的过程中，相关的工作人员务必引以重视。与此同时，务必要加强人员的培训，从而保证自动化泵站机电设备可以稳定的运行。

二、设备安装前的准备

（一）施工质量检查程序

施工质量的检查程序主要是：先由施工班组的组长进行自查；然后由相应的质检员进行全面的检查，最后则需要技术负责人对关键的工序进行抽查。

（二）施工质量控制措施

对施工质量的控制大致可以分为：（1）对施工安装工艺是否科学合理的安排进行的控制；（2）在施工安装的过程中对施工技术的标准进行控制；（3）对施工工序进行控制；（4）对在施工过程中使用的设备仪器等进行控制；（5）对施工中重要的安装工序进行控制[1]。

（三）确定施工的关键工序

在进行设备安装之前，需要确定好施工的工序。在机泵的安装施工中，应该对主水泵的安装工程进行检查；针对电气设备安装，它的安装工序是：高压电缆头——高低压柜主线路开断触头调整——变压器的参数测试——对机电控制系统进行调试。

三、泵站机设备安装的施工要点

（一）前期技术与组织管理

在安装泵站机设备前，应该进行相应的技术管理工作，确保安装工作的顺利进行。首先，在施工前，应该对工程方案进行仔细的分析，确保方案的可行性；其次，需要制定合理的施工方案，确保施工程序的合理性，在施工过程中，需要对施工工艺和技术设定明确的要求，按照相应的施工程序进行施工；最后，对于施工人员应该加强他们的安全意识，确保施工的安全性。

（二）施工期间质量管理

在对机电设备进行安装时，务必要按照相应的要求进行安装。起重设备需要安装在泵房的顶部，以便于泵站日常维护工作的进行。在安装主水泵时，中心线位置和基准线的安装位置出现的偏差务必要符合设计要求，对于地脚螺栓孔的位置应该做好清理和加固的工作。主泵的稳定可以更好的保障泵的稳定。通常情况下，应该在安装固定好主泵后在安装主电机。主泵是安装施工的参考，在进行施工时务必要严格按照施工方案进行。对于泵房车间门和进出水管的安装务必要将其连接正确，禁止强行连接，以免造成不必要的麻烦[2]。此外，在施工完成后需要对管道进行相应的防腐处理。

（三）施工风险的分析

通常在机电设备的安装过程中，往往会存在着各种各样的风险。所以，在进行施工的过程中，务必要对所出现的风险进行分析。在开始施工前，对于施工中一些重要的决策，需要咨询一下相关方面的专家，通过将专家的意见与实际情况相结合，从而确定可行的、安全性能高的方案。施工时对施工队的要求：整体素质务必要高，施工的水平务必高。且在施工时应该对施工人员进行相应的风险培训，从而更好的降低施工中的风险。与此同时，在安装机电设备的过程中，务必要严格按照相关的要求进行，施工前后务必要对设备进行仔细的检查，从而更好的降低施工中的风险。

结束语

泵站机电设备的安装关乎到整个工程的质量，它是整个过程中最重要的一部分。如果一旦泵站机电设备出现问题将在很大程度上影响经济效益。因此在日常的施工过程中，务必要严格按照施工的要求进行，对于施工中的每一个环节都需要严格的把控，提高管理人员的素质，定期开展对施工人员的培训工作，从而更好的确保机电设备安装的质量，保证工程的顺利完工。

参考文献：

[1]马丁.探析泵站机电设备自动化技术的应用及其设计要求[J].科学与财富,2017(19):230-230.

[2]杨肖宁.隧道机电设备控制系统升级改造技术研究[J].机电信息,2018,No.558(24):74-75.

[3]李翔,徐哲.浅析公路隧道施工自动化监测技术[J].公路交通科技(应用技术版),2017(4):168-170.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ff623f765dae4d2608bc051a.html