# 跳跃式弹道论文_马英,何麟书

导读:本文包含了跳跃式弹道论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:弹道,跳跃式,声速,飞行器,算法,参数,能力。

### 跳跃式弹道论文文献综述

[1]（2014）在《“半弹道跳跃式返回”彰显502所创新发展新常态》一文中研究指出2014年11月1日，再入返回飞行试验器在我国内蒙古四子王旗预定区域顺利着陆，我国探月工程叁期再入返回飞行试验获得圆满成功，实现了我国航天器首次以接近第二宇宙速度返回地球，成功验证了以“半弹道跳跃式返回”为重点的多项关键技术。 502所主要承担(本文来源于《中国航天报》期刊2014-11-05）

马英,何麟书[2]（2009）在《实现高超声速跳跃式弹道关键问题的研究》一文中研究指出为提高高超声速导弹的突防能力,使常规布局空中发射的高超声速巡航弹能采用跳跃式弹道突防,采用了在导弹再入段附加相应的正攻角产生气动升力的方法,找出了实现弹道起跳的关键参数,讨论了这些参数对弹道性能的影响.通过弹道仿真,针对初始质量为800 kg的空射导弹,实现了射程大于500 km,最大法向过载不超过10g,最大动压不超过1.5 MPa的跳跃式机动弹道.仿真结果表明,该文的飞行程序易于实现,只要关键参数在合理范围内,空射高超声速巡航弹就可在再入阶段实现跳跃机动.(本文来源于《弹道学报》期刊2009年01期）

胡正东,曹渊,张士峰,蔡洪[3]（2008）在《高超声速跳跃式飞行器弹道特性分析与优化设计》一文中研究指出对高超声速跳跃式飞行器的弹道特性与参数优化问题进行了讨论。首先介绍了高超声速跳跃式飞行器的概念与基本特征,接着详细分析了初始弹道倾角、初始速度、配平升阻比和初始质量对周跳弹道特性的影响,然后运用NSGA-II算法实现了同时以飞行时间最短和能量最省为性能指标的弹道参数优化设计,最后通过与传统的定常巡航飞行进行比较说明了跳跃式飞行方案具有节能、快速抵达等优点。结果表明,上述方法适用于高超声速跳跃式飞行器的方案论证与初步设计。(本文来源于《宇航学报》期刊2008年03期）

张永军,夏智勋,赵建民,孙丕忠[4]（2008）在《跳跃式弹道性能分析》一文中研究指出利用数学仿真计算了由重力、攻角等因素引起的跳跃式弹道的速度损失,分析了跳跃式弹道速度利用率、射程和突防能力等性能,并与抛物线弹道进行了比较.结果显示,相比于抛物线弹道,跳跃式弹道的速度利用率、射程有所降低,但其包括助推段、飞行中段、再入段在内的全程突防能力都显着提高,且在总冲量保持不变的情况下,通过合理分配推力、工作时间和攻角,可以最大限度地达到速度利用率、跳跃幅度和射程的最优效果.(本文来源于《弹道学报》期刊2008年01期）

张永军,夏智勋,孙丕忠[5]（2008）在《跳跃式弹道参数估算及其效率》一文中研究指出简要地介绍了跳跃式弹道的发展过程和应用前景,并针对标准跳跃式弹道,详细研究了其过渡段、转弯段、滑翔段和再入段的弹道参数估算问题,通过参数估算,可以方便快捷地计算跳跃式导弹的性能,此外对跳跃式导弹的关键技术和飞行效率问题进行简单的描述,为进一步研究跳跃式导弹奠定了基础。(本文来源于《航天控制》期刊2008年01期）

何烈堂,翟华,侯中喜,陈小庆[6]（2008）在《跳跃式跨大气层飞行弹道仿真分析》一文中研究指出针对跳跃式跨大气层飞行弹道的特殊性,建立了其飞行动力学模型,在此基础上,对其弹道进行了仿真分析,得知乘波构型是跳跃式跨大气层飞行器理想气动布局,研究对比了跳跃弹道和惯性弹道的不同性能,结果表明跳跃飞行具有惯性飞行所无法比拟的突防能力。所得结论对跳跃式跨大气层飞行和未来新型武器装备的发展方向的研究具有一定的参考价值。(本文来源于《航天控制》期刊2008年01期）

管千山,谷良贤,阎代维[7]（2008）在《跳跃式弹道导弹突防能力》一文中研究指出建立了导弹防御系统仿真模型,对跳跃式弹道导弹的突防效能进行了分析。基于弹道数据,计算了导弹采用传统抛物弹道的突防概率与不同RCS情况下采用跳跃式弹道的突防能力。针对跳跃式弹道导弹末段突防能力不高的问题,对弹道进一步改进,即在末端进行迎角变轨机动或蛇行机动。仿真结果证明,末端机动有效地提高了导弹全程的突防能力。(本文来源于《火力与指挥控制》期刊2008年01期）

张永军,夏智勋,孙丕忠,赵建民[8]（2006）在《跳跃式导弹弹道设计与优化》一文中研究指出详细介绍了跳跃式导弹的概念及其特点,并针对某二级导弹(一级为固体火箭发动机,二级为间隔可调双脉冲固体火箭发动机),根据跳跃式导弹的飞行特点,提出了一种飞行程序角的设计方法,给出了飞行程序角的表达式,并建立了跳跃式弹道优化模型。在跳跃式导弹概念设计阶段,在总体参数给定的情况下,弹道的设计与优化能最大限度地提高导弹的性能,利用混合遗传算法对跳跃式导弹弹道进行了较详细全面的设计与优化,并作了比较。结果表明,该方法适用于跳跃式导弹方案论证和初步设计。(本文来源于《固体火箭技术》期刊2006年05期）

谷良贤,龚春林,吴武华[9]（2005）在《跳跃式弹道方案设计及优化》一文中研究指出目前,弹道导弹面临的主要问题之一是突防技术落后于反导技术,因此,突防技术的迅速突破是提高弹道导弹生存能力重要手段。从延缓导弹防御系统的早期预警时间着手,将传统弹道导弹的抛物线弹道中段设计成有多个波峰的跳跃式弹道,使得探测系统在导弹再入大气层之前,很难准确探测和计算导弹的落点,从而大大地提高了弹道导弹的突防能力。以某导弹为原型,增加可两次点火的末级发动机,改装成具有跳跃能力的地地弹道导弹,并通过弹道优化,寻找平均跳跃幅度最大时导弹的飞行方案。(本文来源于《兵工学报》期刊2005年03期）

### 跳跃式弹道论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为提高高超声速导弹的突防能力,使常规布局空中发射的高超声速巡航弹能采用跳跃式弹道突防,采用了在导弹再入段附加相应的正攻角产生气动升力的方法,找出了实现弹道起跳的关键参数,讨论了这些参数对弹道性能的影响.通过弹道仿真,针对初始质量为800 kg的空射导弹,实现了射程大于500 km,最大法向过载不超过10g,最大动压不超过1.5 MPa的跳跃式机动弹道.仿真结果表明,该文的飞行程序易于实现,只要关键参数在合理范围内,空射高超声速巡航弹就可在再入阶段实现跳跃机动.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 跳跃式弹道论文参考文献

[1]..“半弹道跳跃式返回”彰显502所创新发展新常态[N].中国航天报.2014

[2].马英,何麟书.实现高超声速跳跃式弹道关键问题的研究[J].弹道学报.2009

[3].胡正东,曹渊,张士峰,蔡洪.高超声速跳跃式飞行器弹道特性分析与优化设计[J].宇航学报.2008

[4].张永军,夏智勋,赵建民,孙丕忠.跳跃式弹道性能分析[J].弹道学报.2008

[5].张永军,夏智勋,孙丕忠.跳跃式弹道参数估算及其效率[J].航天控制.2008

[6].何烈堂,翟华,侯中喜,陈小庆.跳跃式跨大气层飞行弹道仿真分析[J].航天控制.2008

[7].管千山,谷良贤,阎代维.跳跃式弹道导弹突防能力[J].火力与指挥控制.2008

[8].张永军,夏智勋,孙丕忠,赵建民.跳跃式导弹弹道设计与优化[J].固体火箭技术.2006

[9].谷良贤,龚春林,吴武华.跳跃式弹道方案设计及优化[J].兵工学报.2005

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ff6dfe9f485ab9890e87a8f2.html