# 建筑给排水管道工程方案探讨

河南省豫鹤建设工程有限公司河南安阳456550

摘要：给排水管道工程作为建筑工程的重要组成部分，一旦发生质量安全问题，可能会影响整个住宅建筑的安全.目前国内建筑给排水管道工程施工中的质量管理工作存在一定问题，其施工质量的管理工作缺乏实效性.基于此，本文就建筑给排水管道工程相关内容进行分析，并针对性的提出相应优化路径.

关键词：给排水管道连接技术施工要点

引言：随着我国医院行业的快速发展，高层建筑物比比皆是，在规划中占据了重要的位置，给排水工程也越来越复杂，这个问题受到了医院的广泛关注，加之病人的生活水平逐年提高，对于病房供暖也越来越重视，病人的就医质量与给排水工程质量之间有着密切的关系。给排水的质量不仅关系着病人的日常生活，还对整个建筑物的使用寿命有着极大的影响。因此，本文在结合目前高层建筑的特点基础上，就对建筑给排水与供暖管道工程施工技术进行分析，希望可以有效的解决在目前施工过程中存在的问题，有效的提升给排水施工技术水平。

近年来，人们的生活质量不断改善，对就医条件的要求也越来越高，不仅仅需要一个病房而已，对舒适性、安全性和绿化环保的要求也大大提升，这就为建筑施工提出了更高的要求，对给排水施工过程中涉及到的各项技术也提出了更高的要求，控制好给排水系统的施工质量对于建筑物的发展极其重要。各类管道是给排水工程最重要的组成部分，同时也是给排水施工技术的重中之重，因此如何才能让建筑物既科学合理又安全可靠，成为给排水工程中最为关键的问题。

1建筑给排水管道施工前的准备工作

1.1对施工图纸进行仔细审核

建筑给排水管道在进行实际的施工之前，应该对设计单位或业主提供的施工图纸内容进行严格的审核，再结合施工现场的具体条件，对给排水管道的方案可行性进行准确判断，并对其经济技术指标进行分析，保证图纸和方案可以有效地指导给排水管道施工，防止在施工过程中与的电力电缆以及通信电缆管道产生冲突，或者在进入建筑物内部时与构件发生干涉。除此之外，某些部位的给排水管道需要预前埋设，图纸的设计方必须给出具体的位置并给出明确的说明，对于施工的关键的工序应该给予重点强调，保证给排水管道得以如期完工。

1.2对施工材料质量进行严格管控

建筑给排水在施工作业中所采用的材料对工程的质量有关直接影响，在施工作业前应该对材料的规格型号以及性能参数等进行严格的管控，保证用于施工中的材料达到设计的要求。与此同时，负责对施工材料采购的工作人员在选择材料的来源时，必须选用一些品牌质量较好生产厂家，如果确有需要可以有到生产厂家去调研，方可以保证施工所采用的材料达到满足应用的质量要求。

2建筑给排水施工中的管道连接技术

2.1粘结连接技术

对给排水管道施工所采用材料当中，PVC管材是应用较多的一种型材，对该种类型的管道进行施工时大多采用粘结方式对其进行连接。给排水管道粘结连接技术对相同类型的管材在其接口部件涂敷上胶粘材料，在管材的接口处形成胶性连接面，当胶粘材料充分扩散到相互表面内部之后，两个相同的PVC管件便可连接到一起。

2.2卡箍连接技术

卡箍连接技术多应用于连接比较齐整的管材端口，该连接方式在给排水管道工程进行施工中也比较常见。该连接方式是指在两个管件位于接口部位处各自设一个用橡胶材料的密封套，再对外部设置不锈钢卡箍，当进行两个管件的连接时，利用不锈钢卡箍上的螺栓对两个管件进行紧固，来达到对两个给排水管件进行连接的目的。

2.3螺纹连接技术

对给排水管道进行工程施工时，螺纹连接技术是应用的最广泛的一种，大多应用于对口径不大的给排水管道，该种连接方式可以划分成四个不同的种类，分别是紧定连接、螺栓连接、螺钉和螺柱连接。螺栓连接是我们日常生活最为常见的方式，也是最具实用价值的，利用螺栓对给排水管道进行连接则要求管道的厚度不可以太大，管道所采用的结构形式也不能太过复杂，还应该有利于维修养护人员进行后期的紧固。而采用双头螺柱进行管件的连接的优势在于可以处理厚度较大的管材，可以在管道上设置一个盲孔并把其处理后具备螺纹，之后对两个管件进行固定。

2.4卡压连接技术

该技术主要是利用可以自动卸压的限位锁压器件对两个管件实现紧固连接，凭借压缩密封圈来实现对管件连接进行密封，保证给排水管件不会出现泄露液体的现象。

3建筑给排水管道施工中的注意事项

3.1采用粘结方式连接的施工

应用该方式对给排水管道进行连接施工时，不能处于较为潮湿的环境以及离火较近的地方。在进行管道粘接以前，作业人员务必保持材料的承接口的内侧和插入部位的外侧保持清洁状态，处理之后的管材表面不可以受到污染。与此同时，在涂敷胶质材料以前，作业人员应该有砂纸等材料对接口部位的表面进行打磨处理，使其具有毛面。打磨之后应用干净的抹布等对打磨的位置进行清洁处理，再用记号笔等画好记号。在涂敷胶质材料时，对两个管材外层部位进行清洁处理，涂敷的量要满足规定的要求。

3.2卡箍连接施工

利用该连接方法对给排水管道之间实现相互连接，作业人员应该对管件的重要部位进行处理，保证没有杂物对其进行玷污。还要求作业人员对接口下部的直管位置把卡箍套处理好，在给排水管道口的端部位置把橡胶密封物质套在其上面，之后把橡胶密封上半位置让其向下部进行翻转，把直管部位插放到处理后橡胶密封圈中间，再把橡胶密封圈外面用卡箍对其套好，再用卡箍螺栓对其进行紧固。

3.3螺纹连接

此种连接方式多用于管道口径小于100毫米的金属管材，在实际的施工过程中，应该参照不同的施工要求对于不同管道直径的材料分批次的进行螺纹丝扣的套制，大多数情况下，管道的直径区间在15～32毫米时应该套制两次。当给排水管道的直径不小于70毫米时，则需要进行3～4次的套制工序。与此同时，当对螺纹套制丝扣工序完成以后，要保证螺纹丝扣的完好程度，不可以有大于10%的断丝情况出现。

3.4卡压连接

利用该技术对给排水管道进行连接时，施工作业人员同样应该保持其两段管材连接部位的不存在玷污现象，也可以利用切割机器对管线进行切开来保持接口部位的平整程度。在两段管件进行插接时，应该对插入的深度进行测量以及记录，在对接头连接进行转换时，作业人员应该先紧固螺纹再进行卡压连接。

4室内管道的安装施工技术关键

由于气体密度较低，重量较轻，所以上面为气体管路，下面为液体管路；热介质密度较轻，因此上面为热介质管路，下面为冷介质管路；同理上面为保温管路，下面为不保温管路；上面为金属管路，下面为非金属管路。管路相遇的避让原则。分支管路要避让主干管路；小口径管路避让大口径管路；有压力管路避让无压力管路；常温管路避让高温或低温管路。这样以来，可以做到管路排列井井有条。简而言之，在建筑给排水系统施工的整个工程中，管道安装施工环节是需要重点控制的环节，在管道施工过程中，要尽可能地做到认真、详细、细致地组织施工、严格控制每一道施工程序以及施工环节，对于施工过程中的重点以及难点环节要给予足够的重视，除此之外，要合理利用、创新并优化施工技术，以此来保证给排水过程的优良施工质量，以达到较好的工程效果，更加节省空间、便捷以及美观舒适，提升人民的生活质量以及；建筑单位的经济效益。

结束语

综上所述，在制定建筑给排水管道施工所需要的方案时，必须结合工程的实际情况，选用恰当的材质和科学合理的连接方式，从而有效提升工程的施工质量。

参考文献

[1]傅大千.建筑给排水现场施工不足点及改进[J].智能城市，2018，4（04）：148-150.

[2]李峰.关于某大楼给排水施工方案的探讨[J].建材发展导向，2019(14).

[3]陈宇.某高层商住楼给排水工程施工技术总结与探讨[J].科技资讯，2016(19):55-56.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ff805d08f36e7da57d263aec.html