# 基于建筑工程混凝土原材料的检测技术探究

温州市万家利商品混凝土有限公司浙江省温州市325000

摘要：建筑行业的快速发展推动我国其它行业发展迅速。目前，在建筑行业中被运用最广泛的就是混凝土，所以，混凝土原材料的检测和控制工作被大家广泛的关注。混凝土原材料的检测工作并不是一项简单的事情，这项工作的流程非常复杂，比如其中包括了实验室的检测和快速检测等多项内容，而且每项检测工作都有相应的标准和规范，不同的检测项目的检测标准也都不一样，必须要采取针对性的检测方法，这样才能使混凝土材料满足建筑行业的要求。

关键词：建筑工程；混凝土原材料；检测技术

引言

我国建筑行业发展至今已经取得了非常不错的成就。在建筑工程的施工建设过程中，混凝土工程的施工质量直接决定着整个建筑工程的施工质量，所以对于混凝土原材料的监督以及检测就显得非常重要。

1混凝土原材料检测技术的重要意义

（1）混凝土原材料检测是工程质量的保证，建筑行业的发展离不开混凝土，一旦混凝土的质量出现了问题，就会严重的威胁到整个建筑的的安全性和稳定性，所以必须要保证混凝土的质量，尤其是混凝土检测的技术，不然如果出现了不符合质量要求的混凝土材料，就无法应用到建筑行业中，假如在建工程中使用了不符合质量标准的混凝土材料，很容易出现豆腐渣工程或者是危房。足以可见，混凝土原材料检测技术工作是多么的重要，对建筑工程也是有着重大的意义。（2）混凝土原材料检测是健康的保障，混凝土检测技术的好坏不仅仅会影响到建筑的质量，还会威胁到居民的身体健康。目前来说，我国的环境污染日益严重，很多的企业开始响应国家的号召，在环保方面投入了很大的力度，发展环保技术，引进环保设施。作为传统企业巨头之一，建筑企业是不会被淘汰的，而且人们对建筑的发展提出了越来越高的要求。因此，在实际的建设过程中，不能忽视环境的保护工作，要采用环保材料。假如采用了不达标的混凝土材料，会威胁到居民自身的身体健康。

2建筑工程中混凝土原材料常见的质量问题分析

在建筑工程的施工过程中，常见的混凝土原材料问题主要有以下几种。第一，混凝土的原材料采购过程中缺乏及时有效的检测，或者存在漏检等情况，导致不符合施工标准的劣质混凝土原材料流入施工现场，严重影响了建筑工程的施工质量。第二，在施工现场，没有对混凝土原材料进行妥善的储存和保管，导致混凝土原材料产生变质、受潮等问题，降低了混凝土原材料的品质。第三，在建筑工程路基施工阶段，如果对周围土质结构没有进行科学合理的勘查、对路基填充土质判断有误，将会影响对膨胀土的改良措施的实施，进而影响路基施工质量。

3建筑工程混凝土原材料的检测技术分析

3.1混凝土碳化深度

混凝土的碳化深度检测可以具体体现碳化机理和规律，可以分析其在所处环境条件下的劣化规律和作用原理，为混凝土的服役寿命和使用功能进行技术保障。混凝土的碳化主要原因是CO2与空气环境相对湿度的综合反应，根据CO2浓度和空气湿度的不同也会造成不同深度的碳化。

3.2检测石子的技术

在挑选出厂的石头前，要准确分析石头的真实重量。下面有几点是我们在分析石头和进行实验时一定要注意的事情。首先，在分析石头的时候，我们要针对一定的石头分析其等级、针片状和将其压碎的数值。其次，在真实的分析过程中，要关心下面几个方面。第一，要大量的收取石头，要避免偶然性对石头产生不良影响。对于出产于同一个地方的石头，他们之间的品质也会有一些差异。因此，假如石头的品质在平均品质的上方或是下方，他们都不应该进行使用。在对石头的结构进行计算的时候，要对对应的数字进行计算，并得到真正可以反映真正情况的数字。

3.3实验检测技术方法

在建筑工程材料试验检测当中，有如下几种技术方法。包括破损检测、半破损检测以及无损检测。（1）破损检测，这种技术方法是根据相关规范的要求，针对材料进行加压试验，直接作用在材料本身，获取材料的质量参数的极限值。当然这种技术方法会造成材料破坏，成本相对较高。（2）半破损检测方法，这种方法也被称为微破损检测，采取的是抽样检测的方式，取部分材料来进行试验。比如混凝土强度检测中的钻芯法。当然半破损检测的效率不高，但因为取样后送到实验室检测，检测的结果相对比较可靠。（3）无损检测，这种方式一般多针对加工后的结构材料进行无损伤的探测。比如钢筋焊接后的焊缝无损检测，混凝土强度检测等等。这种技术方案操作上相对简单，成本也比较低，在施工现场是比较常采用的检测技术。

3.4混凝土配合比的检测技术运用

在建筑工程中，对混凝土配合比进行检测，可以验证混凝土结构的承载力是否符合相关质量标准。目前主要采用试块法进行混凝土配合比的检测，即通过检测试块的强度来确定混凝土配合比是否符合相关标准、验证混凝土质量是否符合施工标准。但是使用试块法进行检测需要注意以下几方面：第一独立试件类型，第二试件数量，第三试件取样频率，第四试件代表性。现阶段对混凝土强度的检测主要有四种方法，第一超声回弹综合法，第二钻心法，第三后装拔出法，第四抗拔法。在检测过程中，为了确定最优检测方法，还需要结合实际情况，充分考虑以下几种因素的影响。第一，检测成本，第二检测速度，第三对混凝土结构的破坏程度，第四试件适应性，第五检测数据可靠性等。

3.5检测粉煤灰的技术

如果产地和厂家不同，生产出来的粉煤灰在质量上也有不同，各项建筑对粉煤灰材料的质量的要求也不尽相同。所以，在对粉煤灰材料进行检测的时候，必须要有一个确定的数值作为标准。除此以外，在挑选粉煤灰材料的时候以及对粉煤灰进行检测的时候，都要对实际的含水量进行检测，这样才能按照一定的比例来判定混凝土的质量是否达标，是否能够被应用于建筑建设中，是否能够确保建筑的质量安全。假设，粉煤灰内的水分过多，就会加大粉煤灰的重量，这种情况下，会严重危害混凝土的质量。这样的话，该怎么利用检测的方式发现混凝土材料的质量是否存在问题呢？一般情况下，有3种方式，并且每种方式都有着各自的优点。第一种，对粉煤灰的精细程度进行检测，这种方法可以判断出来粉煤灰材料内的水分大小，假设粉煤灰的含水量较高，那么他的活性程度也是比较高的。基于此，就会发现粉煤灰的精细程度根本达不到标准，所以利用这种方式来判断粉煤灰的精细程度的优点是操作简便且直观性比较强。第二种，在仪器的帮助下进行检测，可以选取测水含量的仪器来对粉煤灰材料进行检测，该方法的优势在于结果的准确性较高。第三种，用实验的方法，例如可以对比脱水之前和脱水之后的粉煤灰的质量，来判断粉煤灰的含水量的大小，但是这种方法的不足之处在于操作起来较为困难，必须要有完备的技术和条件支持。

结语

总而言之，为了建筑行业的健康发展，必须要重视混凝土原材料的选择和检测。尤其是混凝土中的水、砂、水泥和粉煤灰的配比和质量问题，都会对混凝土的质量造成直接的影响，因此，在进行工程项目的建设过程中，必须要时刻关注混凝土原材料的检测。除此之外，相关的技术人员和管理人员，还应该提高自身的素质和技术水平，不断地学习新技术，提高整个工程的工作效率。

参考文献：

[1]尤文海.土建工程建筑原材料的质量控制对策分析[J].住宅与房地产，2018（33）：132.

[2]季敏.建筑工程材料检测技术应用探析[J].计算机产品与流通，2018（9）：257.

[3]肖金国.刍议建筑混凝土原材料检测技术[J].江西建材，2017（23）：281.

[4]李家磊，肖红.基于建筑工程混凝土原材料的检测技术运用[J].黑龙江交通科技，2015（5）：191.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ff84c557e16b238926e3e410.html