# 萘甲醚论文-陈少奇,陈平,兰鲲

导读:本文包含了萘甲醚论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:离子液体,2-萘甲醚,F-C酰基化,催化

### 萘甲醚论文文献综述

陈少奇,陈平,兰鲲[1]（2017）在《吡啶-对甲苯磺酸功能化离子液体催化2-萘甲醚的酰化》一文中研究指出吡啶与1,4-丁基磺内酯反应首先制备具有磺酸基团的两性盐,然后再与对甲苯磺酸反应合成吡啶-磺酸功能化离子液体,通过核磁共振(NMR)和红外光谱(IR)表征其结构。该离子液体作为催化剂及溶剂,催化2-萘甲醚的乙酰基化反应,设计正交试验L9(34)优化其反应条件。结果表明,2-萘甲醚的物质的量为5mmol、2-萘甲醚/乙酸酐的物质的量比为1∶5,离子液体质量0.3g,120℃下反应6.0h,2-萘甲醚的转化率达90.7%。主产物2-甲氧基-1-萘乙酮的选择性为99.4%;其中,影响反应物转化率和产物选择性的主要因素为反应时间和温度。(本文来源于《辽宁石油化工大学学报》期刊2017年02期）

许慧斌,王伟,陈平,兰鲲[2]（2016）在《负载型催化剂HPW/SBA-15的合成及其在2-萘甲醚乙酰化反应中的应用》一文中研究指出采用浸渍法制备了SBA-15负载磷钨酸(HPW)催化剂HPW/SBA-15(Cat),其结构和性能经XRD,IR和NH3-TPD表征。将Cat应用于2-萘甲醚(1)和乙酸酐(2)的傅-克酰基化反应,考察了不同负载量的催化剂、反应时间、催化剂用量、原料摩尔比、反应温度对2-萘甲醚酰基化反应的转化率和主产物选择性的影响。结果表明:Cat400.05 g,反应5 h,n(1)∶n(2)=1∶4,反应温度120℃时,1的转化率为92.59%,主产物2-甲氧基-1-萘乙酮的选择性达99.22%。(本文来源于《合成化学》期刊2016年06期）

许慧斌,兰鲲,陈平[3]（2016）在《使用国产P123合成SBA-15及催化2-萘甲醚乙酰化反应》一文中研究指出以国产P123为模板剂,十二烷基苯磺酸钠(SDBS)为助模板剂,正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,在强酸条件下采用水热合成法制备了SBA-15介孔分子筛,考察了不同反应条件对SBA-15分子筛晶体结构的影响。结果表明,在反应温度40℃,晶化24h,m(P123)∶m(TEOS)∶m(SDBS)∶m(HCl)∶m(H2O)=1∶2.2∶0.12∶2.5∶33.5的条件下,可以合成出高度有序的SBA-15,与使用进口P123合成的SBA-15结构接近。以SBA-15为载体,采用浸渍法制备了SBA-15负载磷钨酸催化剂(HPW/SBA-15),用于催化2-萘甲醚与乙酸酐的乙酰化反应。实验发现,40%HPW/SBA-15的催化效果好,2-萘甲醚的转化率为92.59%,主产物2-甲氧基-1-萘乙酮的选择性达99.22%。(本文来源于《精细石油化工》期刊2016年01期）

付万里,吴艳华,陈平,王伟,兰鲲[4]（2015）在《H_3PW_(12)O_(40)在离子液体中催化β-萘甲醚乙酰化反应》一文中研究指出利用吡啶和正溴丁烷合成离子液体中间体[BPy]Br,再由[BPy]Br和NaBF4合成了离子液体[BPy]BF4,对其进行了FT-IR,1 H NMR和TG-DTA表征.将合成的离子液体作为溶剂,磷钨酸为催化剂,催化β-萘甲醚(MM)和乙酸酐(AA)的乙酰化反应.结果表明,该反应的主要产物是2-甲氧基-1-萘乙酮.反应的较佳工艺条件为:β-萘甲醚0.01mol,β-萘甲醚与乙酸酐的摩尔比为1∶1.5,磷钨酸0.05g,100℃下反应4h,反应物β-萘甲醚的转化率达到57.04%,最高选择性可达99.04%.通过萃取分离实现回收磷钨酸-离子液体的催化体系,并可循环使用5次,催化活性无下降.(本文来源于《分子科学学报》期刊2015年02期）

付万里,陈平,兰鲲,周明东[5]（2014）在《酸性离子液体催化β-萘甲醚酰化反应》一文中研究指出采用水为溶剂一步法合成对甲苯磺酸吡啶离子液体([Py]Tsa),利用傅里叶红外光谱(IR),核磁共振波谱(NMR),热分析(TG-DTA)对其进行了表征。以β-萘甲醚与乙酸酐酰基化为探针反应,研究[Py]Tsa催化反应活性、确定反应条件。结果表明,在反应温度150℃,反应时间5 h,乙酸酐/β-萘甲醚摩尔比值为1.5,离子液体/β-萘甲醚质量比值为2.53的条件下,转化率最高达58.88%,2-甲氧基-1-萘乙酮作为主产物,选择性达98.28%;离子液体简单再生后可重复利用,催化活性没有明显降低。对产物进行了分离提纯,并用IR、NMR、TG-DTA进行表征,确定了反应得到的两种产物。(本文来源于《精细化工》期刊2014年08期）

位青聪,叶文涛,宋辉,吕雯雯,赵敏[6]（2012）在《β-萘甲醚合成新工艺》一文中研究指出对β-萘甲醚的现有合成工艺进行改进。结合工业生产,得到一条新的工艺,即采用一水合硫酸氢钠作为催化剂,β-萘酚和甲醇于130～140℃下回流反应14 h。反应收率最高达95.4%,与现有工艺相当,且随着β-萘酚投量的增加,收率趋于稳定(91.0%)。该工艺避免了现有工艺中的催化剂浓硫酸对设备的严重腐蚀和环境污染,可以应用于工业化生产。(本文来源于《现代化工》期刊2012年06期）

肖东彩,杨金会[7]（2010）在《超声波促进浓H_2SO_4改性活性炭催化合成β-萘甲醚》一文中研究指出在超声波辐射下,以活性炭负载浓硫酸作催化剂,催化合成了β-萘甲醚。考察了超声波辐射功率、辐射时间、无水甲醇用量、催化剂用量等因素对合成工艺的影响。确定了最佳反应条件:n(β-萘酚)∶n(无水甲醇)=1∶6,x(催化剂)=7%,超声波辐射功率200W,反应时间为15min,反应温度为80℃,在该条件下,β-萘甲醚产率为98.3%。该方法条件温和、操作简便高效。(本文来源于《精细化工》期刊2010年10期）

朱惠琴[8]（2009）在《合成1,3-二硝基-2-萘甲醚的一种新方法》一文中研究指出在微波辐射下,以2-萘酚、无水甲醇为原料,用聚乙二醇为相转移催化剂,合成2-萘甲醚。再以2-萘甲醚为原料、硝酸铈铵为硝化试剂,合成标题化合物。结果表明,最佳反应条件为:n(2-萘甲醚):n(硝酸铈铵)=1:1,反应温度为50℃,反应时间为2h,收率达58.9%。此法具有操作简单、无污染等优点。(本文来源于《化学试剂》期刊2009年09期）

朱爱玲,俞善信[9]（2008）在《固体酸催化β-萘酚和甲醇合成β-萘甲醚》一文中研究指出评述了对甲苯磺酸、六水叁氯化铁、二水氯化铜、五水四氯化锡、一水硫酸氢钠和磷钨酸等催化β-萘酚和甲醇合成β-萘甲醚的合成方法。(本文来源于《香料香精化妆品》期刊2008年04期）

詹国胜[10]（2008）在《咪唑类离子液体的合成及其在β-萘甲醚合成中的应用》一文中研究指出本文选择咪唑类离子液体作为研究对象。首先对咪唑类离子液体的组成、结构、特征、传统合成方法及其在有机合成化学中的应用进展作了较全面的介绍。在此基础上,我们以甲基咪唑和氯乙酸为原料,分别用常规合成法和微波合成法合成了9种甲基咪唑盐类离子液体和3种酸性功能离子液体,用核磁和红外谱图对其结构进行了表征;对它们的密度、吸水性、溶解性、热稳定性等部分性质进行了较深入地探讨;对上述合成的12种离子液体在β-萘甲醚合成中的应用进行了较全面的研究。通过单因素试验,对反应原料比的选择、离子液体的选择、用量、反应温度、反应时间、含水率等反应条件和离子液体重复使用的稳定性进行了基础性的研究,找到了合适的离子液体。结果表明,当[Bmim]HSO_4离子液体取代浓硫酸作催化剂时,醇与酚按5:1摩尔比取料,[Bmim]HSO_4用量为2.5g,反应温度为90℃,反应时间为6h,离子液体含水为10%时,催化效果最好,产率较高,可达到84.6%,此时的离子液体重复使用效果也较好。因此,用[Bmim]HSO_4离子液体替代浓硫酸作β-萘甲醚合成反应的酸催化剂所形成的有机酸反应体系,在不影响工艺成本和生产效率的基础上,可减缓原浓硫酸反应体系对工艺设备和自然环境所造成的严重的破坏,具有绿色环保的意义。(本文来源于《湖南科技大学》期刊2008-05-13）

### 萘甲醚论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用浸渍法制备了SBA-15负载磷钨酸(HPW)催化剂HPW/SBA-15(Cat),其结构和性能经XRD,IR和NH3-TPD表征。将Cat应用于2-萘甲醚(1)和乙酸酐(2)的傅-克酰基化反应,考察了不同负载量的催化剂、反应时间、催化剂用量、原料摩尔比、反应温度对2-萘甲醚酰基化反应的转化率和主产物选择性的影响。结果表明:Cat400.05 g,反应5 h,n(1)∶n(2)=1∶4,反应温度120℃时,1的转化率为92.59%,主产物2-甲氧基-1-萘乙酮的选择性达99.22%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 萘甲醚论文参考文献

[1].陈少奇,陈平,兰鲲.吡啶-对甲苯磺酸功能化离子液体催化2-萘甲醚的酰化[J].辽宁石油化工大学学报.2017

[2].许慧斌,王伟,陈平,兰鲲.负载型催化剂HPW/SBA-15的合成及其在2-萘甲醚乙酰化反应中的应用[J].合成化学.2016

[3].许慧斌,兰鲲,陈平.使用国产P123合成SBA-15及催化2-萘甲醚乙酰化反应[J].精细石油化工.2016

[4].付万里,吴艳华,陈平,王伟,兰鲲.H_3PW_(12)O_(40)在离子液体中催化β-萘甲醚乙酰化反应[J].分子科学学报.2015

[5].付万里,陈平,兰鲲,周明东.酸性离子液体催化β-萘甲醚酰化反应[J].精细化工.2014

[6].位青聪,叶文涛,宋辉,吕雯雯,赵敏.β-萘甲醚合成新工艺[J].现代化工.2012

[7].肖东彩,杨金会.超声波促进浓H_2SO_4改性活性炭催化合成β-萘甲醚[J].精细化工.2010

[8].朱惠琴.合成1,3-二硝基-2-萘甲醚的一种新方法[J].化学试剂.2009

[9].朱爱玲,俞善信.固体酸催化β-萘酚和甲醇合成β-萘甲醚[J].香料香精化妆品.2008

[10].詹国胜.咪唑类离子液体的合成及其在β-萘甲醚合成中的应用[D].湖南科技大学.2008

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ff8658674118886a744e70eb.html