# 拉深成形对于Q&P980高强钢氢致延迟断裂影响的实验研究

### 论文摘要

目的从整车厂应用的角度出发,基于拉深工艺,研究Q&P980高强钢的氢致延迟断裂敏感性。方法选取1.6 mm板厚的Q&P980高强钢,进行拉深系数为0.56和0.63的两种冲杯实验,以电化学充氢结合摄像头定时拍摄的方法,并结合ABAQUS软件计算杯口应力集中处的应力和应变。结果对于1.6 mm板厚的Q&P980高强钢,在拉深试样杯口边缘应力集中处,应力大致在900～1000 MPa范围,而应变大于等于0.32,则必然发生延迟开裂;若应变小于等于0.23,则延迟断裂敏感性较低。结论应力和应变同时影响高强钢的氢致延迟断裂敏感性,即对Q&P 980(1. 6 mm厚度)零件,当拉深边缘应变小于0.23,则该位置氢致延迟断裂可能性低;若应力集中处残余应力达到900 MPa以上,应变达到0.3以上,则该位置氢致延迟断裂敏感性高。此结论对工程应用判断拉深零件氢致延迟断裂有一定指导意义,

### 论文目录

- 1 Q&P980钢氢致延迟断裂实验

- 2 结果分析

- 3 冲杯件的应力应变分布仿真分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 叶又,陈佳捷,濮振谦,林建平

关键词: 拉深系数,应力,应变,氢致延迟断裂

来源: 精密成形工程 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 泛亚汽车技术中心有限公司,同济大学

分类号: TG142.1;TG386

页码: 76-80

总页数: 5

文件大小: 2207K

下载量: 85

### 相关论文文献

- [1].时效温度对马氏体时效不锈钢延迟断裂行为的影响[J]. 钢铁研究学报 2015(02)

- [2].机车车辆用高强度螺栓的氢致延迟断裂及其预防[J]. 机车车辆工艺 2012(05)

- [3].回火温度对30CrMnSiA钢氢致延迟断裂行为的影响[J]. 材料热处理学报 2014(07)

- [4].苛刻氢环境下耐火耐候螺栓钢的延迟断裂行为[J]. 材料热处理学报 2020(08)

- [5].30MnSi盘条延迟断裂原因探讨[J]. 柳钢科技 2020(02)

- [6].热处理对建筑用30MnSiPC钢组织及耐延迟断裂性能的影响[J]. 铸造技术 2015(04)

- [7].30MnSiPC钢在不同热处理工艺下的耐延迟断裂性能分析[J]. 铸造技术 2015(02)

- [8].先进高强度汽车用钢氢致延迟断裂研究进展[J]. 钢铁研究学报 2020(04)

- [9].N_Ⅳ型平列双扭弹簧延迟断裂分析[J]. 理化检验(物理分册) 2011(06)

- [10].风电机组零部件延迟断裂研究[J]. 电气制造 2012(10)

- [11].含Ni高强度螺栓钢氢致延迟断裂行为研究[J]. 上海金属 2018(04)

- [12].30MnSi钢棒延迟断裂及其对策[J]. 福建冶金 2019(03)

- [13].热处理工艺对建筑高强钢耐延迟断裂性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(06)

- [14].一种低碳Mn-B系超高强度钢板的氢致延迟断裂行为[J]. 材料热处理学报 2013(10)

- [15].980 MPa级汽车薄板钢慢速率拉伸研究[J]. 船舶职业教育 2019(03)

- [16].钒钛资源综合利用国家重点实验室验收又一项开放课题[J]. 钢铁钒钛 2017(06)

- [17].50Mn2V锯片基体用钢连铸坯断裂原因分析[J]. 山西冶金 2019(03)

- [18].PC钢棒延迟断裂的原因分析[J]. 物理测试 2011(06)

- [19].齿轮轴纵向延迟开裂原因分析[J]. 金属热处理 2013(08)

- [20].Colles骨折后拇长伸肌腱延迟断裂15例治疗分析[J]. 中国煤炭工业医学杂志 2013(01)

- [21].具有良好韧性和抗延迟断裂性能优良的超高屈服强度中厚板[J]. 冶金管理 2008(11)

- [22].催化剂评价反应器紧固螺杆件受损原因分析[J]. 石油化工技术与经济 2010(02)

- [23].冷轧双相超高强钢氢致延迟断裂门槛应力研究[J]. 宝钢技术 2016(04)

- [24].超高强钢组织结构对延迟断裂性能的影响[J]. 热加工工艺 2014(08)

- [25].一种低碳Mn-B系超高强度钢板热成形后的氢致延迟断裂行为[J]. 金属学报 2013(10)

- [26].唐钢30MnSi钢延迟断裂成因分析及工艺对策[J]. 河南冶金 2010(06)

- [27].建筑用高强钢的耐延迟断裂性能[J]. 金属热处理 2014(07)

- [28].摩托车高强度螺栓延迟断裂的预防[J]. 摩托车技术 2011(03)

- [29].我国钢桥高强度螺栓连接的发展历程及展望[J]. 铁道建筑 2017(09)

- [30].35CrMo钢螺栓断裂原因分析[J]. 理化检验(物理分册) 2014(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ff89d6e67f9fd05267482b2a.html