# 阐述建筑工程施工中地基施工技术

桂林建筑安装工程有限公司

摘要：房屋建筑需要加强地基基础工程施工，这是必不可少的。地基是房屋建筑的重要环节，是保证建筑工程安全的基础，它决定着建筑的稳固。在房屋建筑施工中，要采用合理的地基处理方法，应用科学的地基处理技术，保证施工的质量和安全。

关键词：房屋建筑；工程；基地处理；处理技术

工程建设和施工中，地基基础建设有着举足轻重的地位，地基基础建设质量的高低将会直接影响到建筑工程的根基，所以其施工质量的难题也会直接关系到整个工程质量的好坏。因此就需要充分重视地基施工结合具体的工程情况来对施工技术和施工工艺进行合理选择，在施工时严格遵守相关的规定和要求，保证房屋工程的质量促进建筑行业的可持续发展。

1房屋建筑地基施工工程的特点

1.1复杂性：众所周知我国土地辽阔，有着十分复杂的地质包括冻土、淤泥质土以及黄土、杂填土等很多类型，这样地基施工就要求因地制宜直接加大了项目施工的复杂性。例如在基坑开挖深度较深且穿过不一样的土层时，施工方需要根据不一样土层的工程特征（地基土的内摩擦角，粘聚力、湿度、重度等）来确定地基基坑的边坡开挖坡度和支护方法，避免边坡顶部受到推载或外力的震动产生变形，继而引发塌方。

1.2重要性：在工程项目的地基建设中，一个不可以忽视的难题便是地基的塌方。在工程的整个地基基础建设中，假设出现了塌方难题，必然会使地基土受到扰动，进而影响到地基的整体承载力，不但会对整个工程建设造成伤害，而且还会严重影响周边建筑物的安全，甚至会造成安全事故，造成重大的人员伤亡。

1.3困难性：工程项目的地基建设中另一个重要难题是地基缺乏充足的保护，特别是在长江以南多雨地区进行工程施工，假设不能处理好地下水的难题，就会对地基建设带来严重的危害。假设地基防水、排水措施不到位，就会造成地基进水，这样不但会造成地基施工困难，相比地基的质量也会造成损害。特别是在多雨季节，一定要保证地基建设的基坑没有积水，相比被水浸泡的地基表层土要将其松软部分清除。

2房屋建筑工程地基问题

2.1强度与稳定性问题。房屋的稳定性与地基的抗剪强度予以考量，当地基的抗剪强度不能有效承载上部建筑的重量时，地基就会发生部分或整体的开裂，它会影响房屋建筑的正常使用，甚至引起开裂或破坏。

2.2变形问题。地基在房屋建筑的荷载作用下产生过大的沉降或不均匀沉降，或超过房屋建筑所能允许的不均匀沉降时，房屋建筑就可能开裂。地基变形通常是指湿陷性黄土遇水湿陷、膨胀土的遇水膨胀、失水收缩。

2.3渗漏与溶蚀问题。地下水在土中运动时产生水量损失、潜蚀、管涌及流沙等，或者地基溶蚀使地面塌陷，都会造成房屋建筑事故。

2.4液化与沉降问题。在动力荷载作用下，饱和粉、细纱及粉土产生液化，使土体失去抗剪强度，造成地基失稳使房屋建筑大量陷落。强烈地震又会使软弱粘性土产生沉降，造成事故。

3地基处理技术

3.1地基施工常见的桩基施工方法

（1）粉煤灰添加和碎石桩技术的综合运用

桩基技术是稳定和加固地基技术的主要施工方法之一，其原理是将地面表层受到的压力通过桩基引到地基深层，起到分散承载力的作用。一般的桩基制作原料通常是由水泥，钢筋等材料复合而成，在桩基制作时加入适量的粉煤灰，有粉煤灰桩替代部分的碎石桩有利于增加桩体的吸水性，使地基更为坚实。

（2）桩基技术和夯实施工作业的综合运用

强夯法是近年来在地基施工中加入的新技术，其适用的地质条件极其广泛，可以实现对软土层的加固作业，使土层强度符合地基施工要求。在碎石桩地基施工中加入强夯技术可谓达到事半功倍的效果。首先，可以通过碎石桩施工队地基进行基础加固，然后利用对桩体的强夯施工，使碎石进入到地基土层之内，起到加固地基的作用。

（3）粉喷桩基技术的应用

粉喷桩技术的应用范围多是地基施工土层比较软粘的情况，在碎石桩施工中加入粉喷技术是利用化学原理来实现地基加固效果的，其施工原理是由设备将粉喷固化剂与深层土质之间进行充分搅拌，使固化剂与土层之间发生一系列化学反应，将二者有机地融合为一体，增强土质的硬度，实现地基的加固。粉喷桩基施工要按照不同土层状况调整粉喷的数量，合理布置桩基位置，以达到最优施工效果。

3.2填土新方法

（1）粉煤灰吹填法。在房屋建筑施工过程中将淤泥和粉煤灰按一定比例混合然后对地基进行吹填在吹填过程中确保均匀的施工过程逐渐改善地基土的固结性。粉煤灰用于加固吹填地基利用了粉煤灰透水性强的特点降低了加固处理的工期和费用加速了吹填土的固结。

（2）DDC灰土挤密法。采用孔内深层强夯法在孔中分层注入灰土夯实成桩在此同时反复锤击扩大桩径使灰土与桩间部分土混合形成符合地基。这种方法提高了地基的承载能力消除了地基的湿陷性减小了地基的变形。

（3）IFCO强制固结法。该方法的目的是提高土体的固结率。该方法借助排水系统和加压系统，纵向贯通的多排砂墙作为排水系统用来扩大排水通道加快固结速率采用真空压力的加压系统，缩短堆载时间加快固结速率。两种系统分别加快了固结速率混合使用后使得固结速率大大提高极大的缩短了工期保证了混凝土的质量。

3.3施工质量控制措施

（1）基本轴位移。造成基本轴位移的原因是地基基础的施工顺序是先外墙、山墙后横墙时十字槽基地线难以找到致使轴线发生偏移；或是控制桩的保护不当导致轴线偏移。基本轴位移的防治措施是做好方位线的保护措施防止不必要的原因导致的轴线偏移。在地基挖槽时用砖覆盖反复核查。

（2）基础标高误差。基础标高误差的防治措施砌筑基础前仔细检查基础标高，同时对凹凸不平之处用细砂填平用皮数杆、水准尺检测基础外侧双面挂线时确保水平面平整，砌砖时确保铺灰均匀对每一层进行水平检验。

（3）防潮层失效。防潮层能够防止地基中渗入地下水，防潮层的失效如抹灰不密实或开裂会致使墙体受潮、脱落影响建筑质量。防潮层失效的防治措施：防潮层采用24墙，用水泥砂浆（1：2.5）外掺加防水剂设置防潮层。

4结束语

建筑物和地面的连接是通过地基处理技术来实现的，作为工程建设的第一步重要工序，地基施工技术的好坏直接影响建筑物的稳定程度，特别是我国作为一个土地面积辽阔的国家，工程所在地的地质情况常常会随着地域条件的不一样而存在着较大的差别，这就对工程建设中地基的施工带来了严峻的挑战，并且对地基基础施工的技术质量也就提出了更高的要求。如果地基处理技术运用不当，使得地基部分的承载力不足，则有可能会导致建筑物出现裂缝破损甚至倒塌的情况。在地基施工处理时，要广泛采用新技术和新工艺，增优补差，弥补传统地基施工技术的不足，保证地基在整个建筑施工中的作用得到充分发挥，打造质量更为优良的建筑工程。

参考文献

[1]罗信哲.探析房屋建筑工程软地基处理[J].科学之友.2017(06).

[2]余宏.浅谈高层建筑地基基础和桩基础土建施工技术[J].科技风.2016(22).

[3]王凤亮.房屋建筑工程中地基处理施工技术的探讨[J].现代装饰（理论）.2017(02).

[4]彭第，潘殿琦，李海礁，张坤.地基处理新技术及发展趋势[J].长春工程学院学报（自然科学版）.2018(03).

[5]曾雅婷.简析房屋建筑施工中的地基施工技术[J].建材与装饰,2016(18).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ff933a2d08089d5f1eb3282b.html